# Comunicación de prensa

Fernando Saiz

Teléfono: 91 417 70 23

E-mail: fernando.saiz@vw-audi.es

Noviembre de 2010

## Audi quattro: 30 años de precisión

Pág.

Versión resumida						 2

Versión completa

La técnica quattro 				   		 5

Los quattro en la serie					11

Los quattro en competición       				14

Los quattro en prototipos					17

-Información y fotos disponibles en las websites de prensa

de Audi http://prensa.audi.es y www.audi-mediaservices.com

-Presentación multimedia disponible en

http://www.audi-quattro-highlights.com/start.php

Versión resumida

Audi quattro: 30 años de precisión

- Desde el lanzamiento del primer quattro en el Salón de Ginebra en 1980, Audi ha fabricado casi 3,5 millones de vehículos con esta tecnología.

- El 35 % de la producción de Audi corresponde a modelos con tracción integral quattro.

- Hasta 140 opciones distintas con tracción quattro en la gama Audi actual.

Audi mostró su primer quattro hace 30 años, en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra celebrado en marzo de 1980. Han pasado tres décadas de evolución técnica en las que, además de conquistar innumerables éxitos en competición, la tecnología quattro se ha convertido en toda una leyenda, sentando las bases de una larga relación de éxitos comerciales para Audi, que actualmente es el primer fabricante mundial de vehículos de pasajeros con tracción permanente a las cuatro ruedas.

Los orígenes

El nacimiento del primer Audi quattro es fruto de una idea genial: adaptar a un turismo de calle el sistema de tracción total desarrollado inicialmente para un todo terreno. El objetivo, repartir la fuerza del motor entre cuatro ruedas en lugar de dos con un único propósito: aumentar la estabilidad. Con la carrocería modificada de un Audi Coupé y un motor de cinco cilindros turboalimentado de 200 CV, el Audi quattro presentado en 1980 supuso toda una revolución: jamás un deportivo de calle había demostrado unas cualidades dinámicas semejantes. Desde ese mismo momento, Audi tuvo claro que el sistema quattro no sería exclusivo de sus futuros modelos deportivos, sino que siempre que la motricidad fuese un límite para la estabilidad, sus turismos se distinguirían de la competencia

La competición

Para encontrar el verdadero debut de la tracción quattro en competición tendríamos que remontarnos al año 1980, en el que un Volkswagen Iltis, con un sistema de tracción integral desarrollado por Audi, se adjudicó el triunfo en el Rally París-Dakar. La entrada oficial en el Campeonato del Mundo de Rallies tuvo lugar en 1981. El sistema de tracción total quattro dominó en las pistas de rallies ganando cuatro campeonatos mundiales sucesivos entre 1982 y 1984, y estableció registros históricos en la mítica subida al Pikes Peak. Tras la abolición de los legendarios Grupo B, el equipo oficial Audi se volcó en los circuitos permanentes de alta velocidad, donde la tracción quattro mostró de nuevo su superioridad, desde la victoria en el campeonato norteamericano TrasAm de 1988 hasta 1996, año en el que el Audi A4 quattro Superturismo venció en los siete campeonatos nacionales que disputó.

En total, en estas tres décadas, la tecnología quattro de Audi ha conseguido 24 triunfos en rallies del Mundial (dos títulos de pilotos y otros dos de marcas), tres victorias en el Pikes Peak, y 23 títulos en circuitos, dejando una huella imborrable entre los amantes de la competición.

La técnica

Desde el primer quattro, Audi ha evolucionado siempre esta tecnología en aras de la seguridad, la eficacia y el placer de conducción en sus coches de producción. Así, el rudimentario pero eficaz sistema del primer quattro que repartía la potencia por igual a los ejes delantero y trasero —con los diferenciales central y el trasero bloqueables— dio paso en 1987 a la utilización de un mecanismo Torsen de engranajes helicoidales en el diferencial central. Este sistema podía enviar hasta un 75 por ciento de la potencia del motor al eje con mejor tracción, y gracias a su funcionamiento “sensible al par”, Audi resolvió uno de los problemas que más quebraderos de cabeza causaba a los ingenieros, consiguiendo que la tracción total fuese totalmente compatible con el sistema antibloqueo de frenos.

Con la aparición del Audi V8 en 1988, y posteriormente en el A8, empezó a utilizarse el embrague multidisco con control electrónico junto a un Torsen trasero (o dos diferenciales Torsen, uno central y otro trasero, en la versión con cambio manual), hasta que en 1994 se implantó la configuración más utilizada durante años en casi toda la gama, un Torsen central con diferenciales libres delante y detrás, y el sistema de control de tracción haciendo las veces de autoblocante.

El primer TDI quattro apareció en 1995, y con él llegaron nuevos lanzamientos Audi adaptó el sistema quattro a los requisitos de cada nuevo automóvil. Para los Audi A3 y Audi TT, con motor en posición transversal en vez de longitudinal, se aprovecharon las ventajas del sistema de embrague Haldex con control electrónico: compacidad y sencillez constructiva. En el primer SUV de la marca, el Q7, se montó por primera vez un diferencial central asimétrico.

Con el S4 llega la vectorización dinámica del par, o “torque vectoring”, al estrenar un innovador diferencial deportivo capaz de repartir la fuerza de manera continua e instantánea a cada rueda. Para el R8 se ha desarrollado una opción con un acoplamiento viscoso que garantiza la máxima deportividad, al enviar el 85 por ciento de la potencia a las ruedas posteriores y el 15 al eje delantero, aunque este reparto puede llegar al 30 por ciento si fuera necesario. Y en el RS5 primero y en el A7 Sportback posteriormente, Audi ha elevado la eficacia del sistema quattro hasta cotas hasta ahora desconocidas, combinando un novedoso diferencial central de corona capaz de gestionar el par que llega a cada rueda de forma individual, con el diferencial trasero deportivo. De esta forma, Audi vuelve a ampliar una vez más su ventaja sobre la competencia.

Presente y futuro

De cara al futuro Audi seguirá apostando por la tracción quattro como la mejor solución para ofrecer emoción, seguridad de conducción y un comportamiento dinámico inigualable. Así lo demuestra en sus últimos concept-car con propulsión eléctrica como el Audi e-tron, o híbrida como el e-tron Spyder. Al utilizar motores eléctricos independiente en las ruedas se aprovecha de lo que los ingenieros de Audi denominan vectorización del par motor, o aceleración selectiva de las ruedas. Con este sistema se controla la dinámica del vehículo haciendo lo propio con la fuerza que de los motores eléctricos transmiten a las ruedas en cada momento.

En la actualidad, y con la llegada de las últimas incorporaciones como el A7 Sportback, la gama de modelos Audi con tracción total quattro abarca 140 versiones, resultado de combinar este tipo de tracción con diferentes motores, carrocerías y cajas de cambios. Audi ofrece la tracción quattro no sólo en sus modelos más potentes y deportivos. También los clientes que buscan seguridad, eficacia o placer de conducción pueden disfrutar de las ventajas de la tracción total en combinación con motores diesel o con carrocerías descapotables.

En los casi 30 años que han transcurrido desde la aparición del primer Audi quattro en 1980 hasta finales de 2009, Audi ha fabricado casi 3,5 millones de vehículos quattro. Desde el año 2006 la producción de versiones con tracción quattro en Audi representa no menos del 30 por ciento del total —34 por ciento el pasado año 2009—, y en algunos modelos como el Audi TT Coupé o el A5, el porcentaje de vehículos vendidos con tracción quattro se aproxima al 50 por ciento. Sólo durante el pasado año, Audi fabricó más de 316.000 vehículos con tracción quattro, demostrando así su posición de liderazgo en la categoría.

Versión extensa

Audi quattro: 30 años de precisión

La técnica quattro

Líderes en innovación

El 3 de marzo de 1980 se presentó en el Salón Internacional de Ginebra el primer Audi quattro, un automóvil con el que la marca de los cuatro aros inició un victorioso palmarés deportivo y una larga relación de éxitos comerciales que todavía perduran, y que tienen continuación en cada nuevo modelo que Audi lanza al mercado.

El primer quattro

El verdadero comienzo de la historia de la tracción total quattro de Audi data de la primavera de 1977. Audi había recibido el encargo de desarrollar un todo terreno con fines militares y, durante la fase de pruebas, Jörg Bensinger, uno de los ingenieros del programa, pensó en aprovechar la ventaja que concede la tracción total en un todo terreno para mejorar la estabilidad en un turismo deportivo. El responsable técnico de Audi, Ferdinand Piëch, dio luz verde a la idea de Bensinger, y en la primavera de 1977 se puso en marcha el proyecto 262, dirigido por Walter Treser: el futuro Audi quattro.

En enero de 1978, un prototipo experimental realizado sobre la base de un Audi 80 con un motor turboalimentado de cinco cilindros que transmite su fuerza a las cuatro ruedas fue capaz de demostrar sus impactantes cualidades de tracción en las primeras pruebas dinámicas sobre las nevadas carreteras de los Alpes austriacos. Pero sobre superficies de asfalto seco se observaban en la transmisión unas ciertas torsiones al trazar curvas muy cerradas.

Al trazar una curva las ruedas delanteras de un vehículo giran más deprisa, al describir un arco más amplio que las ruedas posteriores. Pero esto no sucedía en el prototipo experimental, con los dos ejes solidarios. Las pruebas dejaron claras dos cosas: la innegable ventaja de las cuatro ruedas motrices sobre firme deslizante, y lo inconveniente que resultaba este primitivo sistema para un turismo. Se definieron entonces las condiciones que era preciso reunir en el sistema de transmisión para un deportivo de calle: debía ser un sistema de tracción total permanente pequeño y ligero, y dotado de un diferencial central.

La genialidad del sistema quattro estuvo precisamente en hacer compatibles esas dos condiciones. Y la clave, en la disposición ideada, con un eje secundario hueco en la caja de cambios que transmitía la fuerza desde el cambio al diferencial central, y un segundo eje que repartía la fuerza desde el diferencial central al diferencial delantero pasando por el interior del eje hueco. En esta versión inicial de la tracción total quattro los tres diferenciales eran libres, y para asegurar la transmisión en condiciones de adherencia extremadamente baja el conductor podía bloquear completamente los diferenciales central y trasero.

La primera plasmación de esta idea se presentó en el Salón de Ginebra el 3 de marzo de 1980. Era el primer Audi quattro, con la carrocería modificada de un Audi Coupé y el motor de cinco cilindros turboalimentado con 2.144 cm³ de cilindrada y 200 CV de potencia máxima. La prensa quedó entusiasmada. Jamás se había visto antes un vehículo de calle con unas cualidades dinámicas semejantes. Las prestaciones del motor turboalimentado, junto con el excepcional agarre del sistema de tracción total, permitían una conducción imposible para cualquier otro deportivo del momento.

Audi tomó entonces una decisión estratégica: el sistema quattro no sería propio sólo de sus modelos deportivos, sino que vertebraría toda la gama Audi. Desde 1982, la tracción total del primer quattro se adaptó para el Audi 80 y el Audi 100, con resultados igualmente satisfactorios; allí donde la motricidad era un límite para la estabilidad, los Audi con tracción quattro resultaban muy superiores a las berlinas de la competencia.

Llega el Torsen

Durante la primera mitad de los 80 Audi tenía una gama amplia de turismos con tracción total y un desarrollo técnico superior a cualquier otro fabricante. Pero el afán de superación técnica llevó a Audi a mejorar el sistema de tracción total con diferenciales libres y bloqueos manuales.

Para reemplazar al diferencial central con bloqueo Audi seleccionó un tipo de diferencial más capaz que cualquier tipo de autoblocante mecánico existente por entonces: el diferencial Torsen, que en vez de mecanismos de fricción internos cuenta con un dentado helicoidal que permite que uno de los semiejes pueda transmitir más par que el otro cuando se produce una diferencia de giro. Y lo más importante, se consigue este efecto sin afectar a la diferencia de giro que pueda haber entre los semiejes.

Audi sustituyó el diferencial central con bloqueo manual por un Torsen en el Audi quattro del año 1987, conservando en el eje trasero un diferencial convencional que podía bloquearse en casos de adherencia extremadamente baja, aunque el bloqueo se desconectaba automáticamente a partir de 25 km/h. El antibloqueo de frenos dejó de ser incompatible con la tracción total; sólo estaba desconectado mientras se mantuviera el bloqueo del diferencial trasero. Este sistema se extendió a otros modelos de la gama, como los Audi 80 y 90, el 100 y el Coupé. Fue también el sistema quattro de los modelos deportivos S2 Coupé (basado en el segundo Coupé), S2 y RS2 (basado en el 80 Avant) y S4 (basado en el 100). Posteriormente, fue también el sistema de tracción total del primer A4, del primer A6 y del primer S6.

En 1988 Audi establece un nuevo estándar de calidad y refinamiento en el segmento superior con el V8, antecesor del A8, utilizando un diferencial trasero Torsen en vez del diferencial convencional con bloqueo manual. Para el diferencial central, en vez de un Torsen, Audi utilizó un dispositivo innovador: un diferencial libre de tipo planetario, combinado con un embrague multidisco controlado electrónicamente, que además de poder intervenir gradualmente en la diferencia de giro y el par que ejercían los semiejes delantero y trasero, permitía que la diferencia de giro entre las ruedas pudiera ser la adecuada, para no interferir en las frenadas.

A partir de 1990, y paralelamente a la versión automática, Audi puso a la venta una versión del V8 con caja de cambios manual que en lugar del diferencial central planetario con embrague multidisco tenía un Torsen, convirtiéndose en el único Audi quattro equipado con dos diferenciales Torsen, uno central y otro trasero.

La electrónica toma el control

El A8 con el que Audi remplazó al V8 en 1994 Audi dio un paso más en el progreso de la tracción total al conjugar su experiencia en los elementos mecánicos con los dispositivos electrónicos de control de tracción. El sistema quattro del A8 mantenía el diferencial central Torsen con diferenciales delantero y trasero libres, y para la transmisión de la fuerza Audi recurrió al dispositivo de control electrónico de tracción. Si una rueda dejaba de transmitir par a causa de una adherencia insuficiente, el sistema de control de tracción la frenaba. La rueda sin adherencia ejercía entonces un par para vencer la resistencia de los frenos, y esa misma cantidad de par es la que podía ejercer la rueda contraria para impulsar el coche.

Lo interesante de esta solución es que todos los elementos se utilizaban ya en otros sistemas: los frenos, los sensores de giro de las ruedas y la centralita de control. Después del lanzamiento del A8, Audi implantó este sistema quattro en todos los modelos de motor longitudinal: el A4, el A6 y sus respectivas versiones deportivas: S4, RS4, S6 y RS6.

Con la llegada del Q7 Audi introduce un tipo de tracción total que no había utilizado. Hasta el lanzamiento de ese modelo, Audi ha utilizado un diferencial central Torsen de tipo 1, un diferencial llamado simétrico porque los dos semiejes generaban inicialmente el mismo par, a no ser que hubiera diferencia de agarre entre las ruedas. Con el Q7, Audi introduce el Torsen de tipo 3, un diferencial asimétrico, que permite una distribución continua y desigual del par entre los ejes delantero y el trasero.

Una nueva concepción: el diferencial asimétrico

Con el A5 y el A4 presentados en 2007, Audi estrena una nueva concepción basada en la combinación de dos elementos presentes en los modelos de Audi de categoría superior: el diferencial asimétrico del Q7 y la distribución mecánica de par que estrenó el A8. Funcionalmente, el diferencial central asimétrico combina las características de un engranaje planetario y de un diferencial Torsen. Como engranaje planetario permite un reparto desigual de la fuerza en los dos ejes de salida, pero además tiene la característica que define al diferencial Torsen: sus engranajes helicoidales permiten variar esa distribución del par de forma mecánica, sin que intervenga ningún mecanismo adicional de fricción.

Con la relación de par que tiene este diferencial, el eje delantero, que normalmente hace el 40 por ciento de la fuerza de impulso, puede llegar a recibir hasta el 65 por ciento, mientras que el eje trasero, que normalmente hace el 60 por ciento, puede llegar al 85 si la adherencia de las ruedas delanteras es muy baja. De esta forma, el vehículo puede superar situaciones límite sin que intervenga el sistema de control de estabilidad ESP. Sólo en caso de que la rueda de un eje patine interviene el bloqueo electrónico del diferencial mediante intervenciones en los frenos.

Haldex: tracción total sin diferencial central

La tracción total quattro estaba inicialmente concebida para los modelos de Audi con motor delantero longitudinal. Con la llegada del A3 en 1999 era necesario un nuevo planteamiento, y la solución empleada en las dos generaciones del A3 y en las dos del Audi TT fue el embrague multidisco Haldex, controlado electrónicamente. Con este sistema la tracción la lleva a cabo principalmente el eje delantero, y el eje trasero interviene en función de la adherencia disponible en las ruedas delanteras.

En el sistema Haldex, una bomba hidráulica genera la presión necesaria para su funcionamiento cuando la diferencia de giro entre las ruedas delanteras y traseras llega a un cierto grado. Este dispositivo hidráulico está controlado electrónicamente, de manera que es posible intervenir en el par que ejercen las ruedas traseras y –por ejemplo- coordinar la actuación de este sistema con otros, como el control de estabilidad. Desde el lanzamiento del A3 en 1999 hasta las versiones actuales de este modelo y del TT, el sistema Haldex ha mejorado en la rapidez de respuesta, y actualmente, se ha eliminado casi por completo el intervalo entre el deslizamiento de las ruedas delanteras y la transmisión de par de las traseras.

Máxima eficacia: el diferencial deportivo

Con el Audi S4, Audi eleva la dinámica de conducción de la tracción integral permanente quattro a un nivel superior, gracias al innovador diferencial trasero activo, que incluye dos embragues multidisco, uno para cada semieje. El reparto ideal de par en cada situación se calcula en función del grado de giro de la dirección, de la aceleración transversal, del ángulo de guiñada y de la velocidad del vehículo, todo mediante un software especial desarrollado por Audi. La unidad de control calcula de forma continua la distribución ideal de par para cada situación en función de los datos recogidos por los sensores, y la intervención independiente en cada uno de estos embragues permite distribuir el par que ejerce cada una de las ruedas traseras, de forma que casi la totalidad del par motor puede desviarse a una sola rueda.

Así, al acelerar en plena curva el sistema envía más par hacia la rueda exterior del tren trasero, lo que produce un efecto direccional que hace que el vehículo siga con precisión el giro marcado por las ruedas directrices, sin que aparezca el característico efecto de subviraje de los vehículos con grupos diferenciales convencionales al trazar una curva a gran velocidad. Del mismo modo se provoca la diferencia de fuerza motriz necesaria en cada momento entre las ruedas del lado izquierdo y derecho, lo que elimina cualquier necesidad de que el conductor realice correcciones sobre el volante.

El diferencial deportivo redistribuye por tanto la fuerza del motor de manera continua e instantánea entre cada rueda, compensando cualquier tendencia al subviraje o al sobreviraje antes incluso de que lleguen a manifestarse. Y si el límite de estabilidad se aproxima, el diferencial deportivo corrige la trayectoria mediante una redistribución selectiva de la fuerza motriz.

A diferencia del control de estabilidad ESP, que sólo interviene cuando los sensores detectan una cierta diferencia entre el ángulo de giro del volante y la rotación de la carrocería, el diferencial deportivo, que tiene un tiempo de reacción inferior a las 100 milésimas de segundo, puede actuar antes incluso de que se produzca esa situación, retrasando la necesidad de intervención por parte del ESP. Con este sistema, Audi coloca la dinámica de marcha y la tracción integral permanente quattro a un nivel jamás alcanzado hasta ahora en la categoría de las grandes berlinas de lujo, al ofrecer el diferencial deportivo también en sus A7 Sportback y en el A8. Integrado en el sistema de conducción dinámica Audi drive select, el conductor puede adaptar el modo de funcionamiento a sus preferencias personales, priorizando la seguridad y la estabilidad –modo “comfort”–, el comportamiento deportivo –modo “dynamic”– o eligiendo el modo automático.

Una solución a medida: la tracción quattro del R8

Con un motor central trasero, el R8 necesita un tipo de transmisión muy distinto al de los modelos de motor delantero longitudinal o delantero transversal, por lo que el Audi R8 no tiene un diferencial central que distribuya el par entre los dos ejes. Dado que la mayor parte del par de impulso lo hacen las ruedas traseras, el diferencial delantero está conectado a la transmisión a través de un acoplamiento viscoso.

A partir de un cierto deslizamiento en las ruedas traseras, los discos conductores del acoplamiento viscoso arrastran a los discos conducidos por intermedio de un fluido de alta viscosidad. Estos discos están conectados al diferencial delantero, que puede ejercer una cierta proporción del par de impulso, si es necesario. En condiciones de marcha normales el reparto de fuerza es de un 85 por ciento para el eje trasero y un 15 por ciento para el delantero, aunque en caso necesario el sistema es capaz de enviar hasta un 30 por ciento al eje delantero. En el tren trasero, el R8 utiliza un diferencial de bloqueo mecánico tarado al 25 por ciento en tracción, y al 40 por ciento en retención.

La última innovación: el diferencial de corona

Máximo agarre. Ese ha sido siempre el lema de Audi a la hora de desarrollar la tracción quattro. Y en el RS 5 la marca de los cuatro aros presentó una nueva evolución de su sistema de tracción integral para vehículos con motor en posición longitudinal: el diferencial central de corona con gestión individual de par para cada rueda, que ya se utiliza también en los Audi A8 y A7 Sportback..

Más ligero –hasta 2 kg menos que el anterior–, más eficiente y más rápido, este sistema permite repartir de forma asimétrica y dinámica la potencia del motor a cada eje en base a una distribución básica prefijada (por ejemplo un 40% al eje delantero y un 60% al trasero, primando así un comportamiento deportivo). En caso necesario, el diferencial central de corona ejerce un efecto autoblocante que puede enviar de forma instantánea la mayor parte de la potencia (con un límite máximo en cada eje, definido según las características de cada modelo) al eje con menor tracción, siempre en base a la información analizada por una serie de sensores. Todo el proceso de redistribución de las fuerzas se realiza sin retardo, y de forma absolutamente homogénea.

Constructivamente, en el interior de este nuevo diferencial central encontramos dos coronas, una conectada hacia el diferencial del eje delantero, y otra al del eje trasero. Estas coronas están engranadas con cuatro piñones alojados en cojinetes giratorios, dispuestos en un ángulo de 90 grados entre ellos, y accionados la carcasa del diferencial. En condiciones normales, las dos coronas giran a la misma velocidad que la carcasa, conectada al árbol de salida. En caso de pérdida de adherencia en uno de los ejes, se generan diferencias de giro y fuerzas axiales en el interior del diferencial que provocan el efecto autoblocante.

Audi combina el diferencial central de corona con el diferencial trasero deportivo en sus RS 5, A7 Sportback y A8. En coupé deportivo RS 5, además, este nuevo diferencial central permite aprovechar un nuevo software inteligente para la gestión del control dinámico de estabilidad ESP, que garantiza maniobras más precisas y dinámicas al ser capaz de frenar suavemente las ruedas interiores al trazar una curva cuando, por efecto de la transferencia de pesos, se descargan y pueden estar a punto de patinar.

El futuro: tracción total sin diferenciales

Para Audi, el futuro también será quattro, más aún con la llegada de nuevas tecnologías de propulsión, como los vehículos eléctricos o los híbridos.

La marca de los cuatro aros siempre ha plasmado el desarrollo técnico del sistema de tracción total en sucesivos prototipos de forma paralela a los modelos de serie, y el súper deportivo eléctrico Audi e-tron es el mejor ejemplo que lo que encontraremos en los años venideros.

El e-tron es el primer Audi con tracción total que no utiliza diferenciales de ningún tipo para controlar la fuerza que cada rueda transmite al asfalto. Sus cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda, pueden distribuir la fuerza motriz de forma completamente variable, integrando así todas las ventajas de la tecnología quattro en su variante más avanzada. Se abren incluso nuevos campos, pues en función de la situación de conducción y las características del firme es posible la aceleración selectiva de las ruedas de forma independiente (torque vectoring), controlando la dinámica del vehículo de forma a como lo hace el diferencial deportivo, pero al mismo tiempo en los dos ejes.

Los quattro en la serie

Tres décadas de evolución

En los 30 años transcurridos desde la aparición del primer Audi quattro, Audi ha fabricado casi 3,5 millones de vehículos con tracción total. En la actualidad, casi cuatro de cada diez Audi fabricados incorpora el sistema quattro. Audi ha evolucionado esta tecnología para ponerla a disposición de sus clientes no sólo en sus modelos más potentes y deportivos: hoy en día, la gama quattro de Audi contempla nada menos que 140 posibilidades.

El quattro original

Derivado del Audi 80 Coupé, el primer Audi quattro se presentó el 3 de marzo de 1980 en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra. Con un peso de 1.290 kilogramos y un motor cinco cilindros con 2.144 centímetros cúbicos que proporcionaba 200 CV, el Audi quattro pasaba de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos, y podía llegar en punta hasta más de 220 km/h. En los primeros veinticuatro meses de su comercialización se fabricaron alrededor de 2.000 unidades cada año. Con el restyling en otoño de 1987, el quattro obtuvo un diferencial Torsen y un motor de mayor cilindrada que proporcionaba el par máximo a un régimen más bajo. La potencia aumentó en 1989 a 220 CV tras la instalación de una nueva culata de cuatro válvulas por cilindro. Se fabricó hasta mayo de 1991, y su producción cesó tras haber vendido 11.452 unidades.

En 1984 se inició la comercialización del legendario Audi Sport quattro, cuyo motor sobrealimentado por turbocompresor con culata de cuatro válvulas en cada cilindro proporcionaba 306 CV. El empleo generoso de materiales de construcción ligera, como el kevlar, lo distinguía como coche de rallies de calle. De este quattro “corto” se fabricaron únicamente 224 unidades. Audi aprobó con él la homologación necesaria para competir en el Grupo B. En el precio del vehículo estaba reflejado su carácter muy exclusivo: 203.850 marcos.

El quattro original del año 1980 sólo mantuvo el privilegio de ser el único modelo de Audi con tracción total durante muy poco tiempo. Desde 1982 Audi comenzó a comercializar cinco versiones más con tracción a las cuatro ruedas: el Audi Coupé, el Audi 80/90 y el Audi 100/200. En esos modelos estaba muy bien reflejada la decisión de la marca de los cuatro aros de ofrecer en cada gama de modelos al menos una versión quattro.

En 1988 la gama estaba culminada con el Audi V8, que se combinaba únicamente con tracción total permanente y caja de cambios automática. A partir de 1990, los modelos S contribuyeron a reforzar la imagen dinámica que se había ganado la marca Audi en el deporte automovilístico. Con el Coupé S2, Audi demostró que era posible armonizar de forma ideal la deportividad con una personalidad refinada. Esta línea estratégica fue continuada un año más tarde con el Audi S4 basado en el Audi 100.

También el primer modelo RS entusiasmó a los amigos de la marca de los cuatro aros. El Audi RS2 Avant sorprendió a la prensa especializada con unas prestaciones fulminantes. Este modelo con motor turboalimentado de cinco cilindros se empezó a fabricar en 1994 y fue comercializado durante un año. La potencia era de 315 CV, y 2.881 clientes compraron este deportivo basado en el modelo Audi 80 Avant.

Pero la tracción quattro no estaba destinada sólo a los Audi más potentes y deportivos. En ese mismo año, 1994, Audi combinó por primera vez la tracción total quattro con un motor TDI, concretamente en el Audi 100 2.5 TDI de 115 CV. La seguridad y la máxima eficacia no estaban reñidas con el confort de marcha o la autonomía, y desde entonces, Audi ofrece el sistema quattro en combinación con los motores TDI en prácticamente todas sus gamas.

En 1998 se incorporaron a la oferta de Audi nuevos integrantes, el Audi A3 y el Audi TT Coupé. Dos modelos de dimensiones compactas con una configuración mecánica —motor en posición transversal— que requería nuevas soluciones para seguir ofreciendo a los clientes la tracción total también en este segmento. Desde entonces, y con sucesivas evoluciones, el embrague Haldex se ha mostrado como la mejor opción en esta categoría, por su simplicidad y su eficacia.

Con el primer Audi allroad quattro presentado en el año 2000, realizado sobre la base del A6 Avant, la tracción total quattro demostraba su validez para un uso universal, con un radio de acción que abarcaba desde el asfalto de las autopistas hasta los caminos más agrestes, donde gracias a la posibilidad de regular la altura libre de la carrocería con las suspensiones neumáticas, el allroad se desenvolvía como un auténtico todo terreno. Poco tardaría en llegar a la gama Audi el primer SUV, el Audi Q7, que apareció en 2005, inicialmente con dos variantes mecánicas, y hoy en día disponible con una oferta de 6 versiones entre combinaciones de motor y transmisión, todos con tracción total quattro. Junto a las 8 opciones que ofrece la gama Q5, la oferta de Audi en la categoría de los SUV de alta gama es una de las más completas del mercado, y se verá complementada durante 2011 con la llegada del Q3.

Audi coronó su estrategia quattro con modelos como el primer Audi RS6 en 2002, o el Audi RS4 en 2005. Con potentes motores V8, ambos modelos impactaron de forma impresionante en la categoría de los coches de altas prestaciones, aunque lo más deportivo de Audi estaba por llegar: en 2007 la marca de los cuatro aros entra en el segmento de los deportivos de élite con el Audi R8, que rápidamente se gana un puesto de privilegio en la categoría más exigente del mercado automovilístico gracias, entre otras cosas, a la tracción integral permanente quattro.

Pero Audi, fiel a su lema “A la vanguardia de la técnica”, no solo sigue con la evolución de su sistema quattro para conseguir el máximo agarre, sino que también centra sus esfuerzos en cómo gestionar de la mejor manera posible ese agarre para que la tracción quattro aporte ventajas a los modelos más deportivos, y a la vez a los más lujosos. El penúltimo paso en este sentido llega de la mano del Audi RS 5, con el diferencial de corona que posteriormente se extiende a los Audi A7 Sportback y Audi A8. Un nuevo diferencial desarrollado para vehículos con motor longitudinal capaz de gestionar individualmente la fuerza del motor que llega a cada rueda, con el que Audi vuelve a demostrar una vez más su supremacía en este campo.

En la actualidad, la gama de modelos Audi con tracción total quattro abarca hasta 140 distintas versiones con tracción a las cuatro ruedas, resultado de combinar este tipo de tracción con diferentes motores, carrocerías y cajas de cambios, y sin considerar variantes de equipamiento.

Audi ofrece la tracción quattro no sólo en su gama de vehículos SUV o en sus modelos más potentes y deportivos. La tracción quattro también se combina en el compacto A3 y en las berlinas A4 y A6 con los eficientes motores TDI, y los clientes que buscan seguridad, eficacia o placer de conducción también pueden disfrutar de las ventajas de la tracción total en combinación con las carrocerías descapotables.

Los quattro en competición

Vencedor permanente

La técnica de la tracción total permanente hizo época en el mundo de los rallies a principios de los años ochenta, adjudicándose cuatro campeonatos mundiales en los que Audi doblegó con superioridad a sus rivales. Los éxitos también se trasladaron a los circuitos permanentes de velocidad, donde Audi se anotó sonadas victorias como el campeonato norteamericano TransAm de 1988, o los siete campeonatos nacionales de turismos disputados por el Audi A4 quattro superturismo en 1996.

Rallies: fuerza quattro

En el año 1980, Freddy Graf Kottulinsky, a los mandos de un VW Iltis, se adjudicó la victoria absoluta en la segunda edición de la carrera de resistencia más dura del mundo, el rally París-Dakar. Con una potencia máxima de apenas 130 CV, el ágil todo terreno superaba a sus adversarios gracias a la agilidad que mostraba a la hora de atravesar los pasos más difíciles o navegar sobre las dunas. Su sistema de tracción total era un desarrollo de Audi. Y si tan eficaz resultaba en condiciones tan difíciles, ¿por qué no utilizarlo también sobre las pistas del mundial de rallies?

Al piloto finlandés, Hannu Mikkola, le bastó con conducir el primer prototipo durante 30 minutos para profetizar algo que no tardó en convertirse en realidad: acabo de tener una visión de futuro: "el sistema quattro cambiará el escenario de los rallies para siempre“. Y así fue. A finales de 1980, el propio Mikkola, a los mandos de un Audi quattro como coche cero en el Rally de Algarve, realizó un tiempo total nada menos que 26 minutos por debajo del ganador de la prueba.

Audi disputó su primer campeonato en 1981, y ya entonces el sistema quattro de Audi insinuaba lo que iba a ser una insultante superioridad. En la segunda prueba, sobre la nieve y el hielo de las carreteras suecas, Hannu Mikkola consiguió la primera victoria de un vehículo con tracción total en este certamen, con una supremacía aplastante, aventajando al segundo clasificado en casi dos minutos. Hannu Mikkola ganó dos pruebas del campeonato y finalizó tercero de la clasificación de pilotos con un coche debutante, todavía sin alcanzar su máximo grado de evolución. Y la francesa Michèle Mouton fue la primera mujer que ganó una de las más prestigiosas competiciones del certamen, el rally San Remo.

El equipo oficial de Ingolstadt demostró de forma impactante en 1982 el mensaje que deseaba transmitir la marca de los cuatro aros con su nuevo eslogan comercial: “A la vanguardia de la técnica”. Mikkola, Mouton y el sueco Stig Blomqvist obtuvieron la victoria en siete de las once pruebas del campeonato. El título de campeón del mundo fue ese año para la marca Audi, y Michèle Mouton se proclamó vice campeón del mundo de pilotos, gracias a una tecnología totalmente innovadora, que permitía a los pilotos domar los 360 CV que rendía el motor turboalimentado de 5 cilindros y 2,1 litros, una potencia muy superior a los 250 CV que rendían los mejores coches de la época.

En 1983 Audi finalizó el campeonato en la segunda posición de la clasificación de fabricantes, pero Mikkola obtuvo el título de pilotos tras haber triunfado en cuatro de las pruebas del calendario de competición, y Stig Blomqvist conseguía la segunda posición. Y en 1984, Audi obtuvo al fin el primer doblete, el título de marcas y el de pilotos, al conseguir Blomqvist el primer puesto en la clasificación de pilotos tras haber ganado cinco carreras consecutivas (el primer piloto que lo conseguía en una misma temporada), con un inicio espectacular en el que los pilotos de Audi mostraron su superioridad desde la primera prueba, cruzando la meta en primera, segunda y tercera posición.

A finales de 1984, y a pesar de que Audi dominaba la temporada con claridad, debutó el Sport quattro con motor de 450 CV. Con la idea de crear un vehículo más ligero y más ágil para competir con rivales que llegaban con nuevos planteamientos técnicos para hacer frente al sistema quattro de Audi, como el Peugeot 205 T16 con motor central, y para no alejarse demasiado del vehículo de serie que constituía la base para la competición, los especialistas de competición en Audi habían conferido al quattro una distancia entre ejes 32 centímetros más corta.

La evolución del Sport quattro dio lugar a uno de los coches de rallies más admirados de todos los tiempos, el quattro S1. Su motor de cinco cilindros anunciaba según cifras oficiales más de 500 CV, y con sus 1.090 kilogramos de peso pasaba de 0 a 100 km/h en 3,1 segundos. Adelantándose una vez más a su tiempo, algunas unidades ya disponían incluso de una caja de cambios secuencial automatizada, una versión precursora del actual cambio automático DSG. Con la finalidad de optimizar el reparto del peso sobre los ejes, los radiadores, el ventilador y el alternador estaban situados en la parte posterior de la carrocería. Unos impactantes alerones y faldones optimizaban el comportamiento aerodinámico en las etapas rápidas, y los frenos podían ser refrigerados mediante líquido inyectado.

Conducir el S1 al límite sólo estaba al alcance de unos pocos pilotos cargados de talento. Hannu Mikkola definía así ante la prensa su infernal capacidad de aceleración: “La potencia al arrancar es tan brutal cuando sueltas el embrague con la aguja del cuenta revoluciones a 8.000 rpm que la sensación es como si te embistiese por detrás un camión de cinco toneladas”.

El trágico accidente del piloto local Joaquim Santos en el Rallye de Portugal al perder el control de su Ford RS200 intentando evitar colisionar con un espectador marcó el final de una época dorada para los rallies, y en la primavera de 1986 se comenzó a anunciar la desaparición del Grupo B para dar paso en 1987 al reglamento del Grupo A. Por ello, Audi se retiró de este campeonato, aunque ese mismo año el S1 todavía fue capaz de obtener una impactante última victoria. A los mandos de un S1 de 600 CV, Walter Röhrl trazó más rápido que el resto de sus rivales las 156 curvas que llevan a la cumbre del Pikes Peak, situada a 4.301 metros de altura en el estado norteamericano de Colorado, triunfando así por tercera vez consecutiva, tras sendas victorias de parte de Michèle Mouton y Bobby Unser, en la mítica “carrera a las nubes”. Además, Röhrl y el S1 hicieron historia al bajar por primera vez de los 11 minutos en esta carrera de montaña, marcando un tiempo de 10:47.85.

La brillante trayectoria de Audi en los rallies se cerró con el doblete conseguido por Hannu Mikkola y Walter Röhrl en el Rally Safari de 1987, marcando otro hito histórico: por primera vez, un vehículo con tracción total se imponía en la dura prueba keniana, y Audi cerraba de forma gloriosa su periplo por el deporte de los tramos cronometrados.

Circuitos: superioridad manifiesta

Las tres victorias en el Pikes Peak fueron un aliciente para apuntar hacia otros horizontes en competición, y la serie americana TransAm suponía el desafío perfecto para demostrar la superioridad de la tracción quattro también en los circuitos de asfalto. Audi se incorporó a esta competición en la temporada 1988, para lo cual se prepararon tres unidades del Audi 200 quattro con el motor de cinco cilindros turbo, el mismo coche con el que Audi puso fin a su participación en los rallies compitiendo en 1987 en la vuelta del mundial a los Grupo A, vehículos basados en coches de producción. Adaptados según la normativa de esta competición, la potencia alcanzó los 510 CV, para un peso total de 1.100 kg.

El piloto americano Hurley Haywood se impuso en ocho de las pruebas, alcanzando el título de pilotos, mientas que Audi finalizó en primera posición de la clasificación de fabricantes. Un año más tarde, en 1989, el equipo oficial se trasladó a la serie IMSA GTO. Con un reglamento libre, bajo la carrocería de fibra de carbono del Audi 90 quattro se escondía un auténtico vehículo de competición, con un motor que en su última evolución llegó a proporcionar 720 CV. El piloto alemán Hans Joachim Stuck recibió los laureles del ganador en siete de las trece pruebas del certamen, terminando en tercera posición en la clasificación de pilotos, y la escudería oficial finalizó en segunda posición de la clasificación de fabricantes.

Superada la fase americana, Audi regresa a Europa para seguir agigantando su leyenda en los circuitos. Para ello, el reto no podía ser otro que el certamen más competido y el de mayor complejidad técnica, el Campeonato Alemán de Turismos DTM. En 1990 Audi afrontó el desafío con el V8 quattro, cuyo motor atmosférico de 3,6 litros proporcionaba 462 CV. La tracción total quattro compensaba de sobra la inferioridad en cuanto a peso de esta gran berlina de lujo adaptada para la competición, y H.J Stuck se alzó con la victoria al primer intento. El joven piloto alemán Frank Biela repitió victoria para Audi en 1991, y tras una cierta polémica que giraba en torno a la legalidad o no de un nuevo cigüeñal —pese a que los test previos habían confirmado que los cigüeñales cumplían perfectamente con la regulación vigente—, el equipo oficial retiró en 1992 el V8 quattro de la competición a mitad de temporada, y pasó a centrarse en competiciones fuera de Alemania.

El año más victorioso en el deporte de turismos fue para Audi la temporada de 1996. El A4 quattro Supertouring con motor 2.0 de cuatro cilindros y 300 CV disputó simultáneamente siete campeonatos nacionales en Alemania, Inglaterra, Italia, España, Bélgica, Sudáfrica y Australia, y los ganó los siete. Entonces, una vez más las autoridades deportivas actuaron lastrando a los vehículos de competición dotados de tracción a las cuatro ruedas con un lastre adicional de 95 kg. Y sólo un año después, la FIA puso fin a la tecnología quattro en competición.

Audi abrió el camino a sus rivales demostrando sobradamente la eficacia de la tracción quattro en todo tipo de superficies, una tecnología por la que al principio nadie apostaba. Una historia que se repitió 25 años después con la primera victoria de un motor TDI en la mítica prueba de las 24 Horas de Le Mans, otra innovación de la firma de los cuatro aros, siempre “A la vanguardia de la técnica”, y siempre seguida por sus más directos rivales.

Los quattro en prototipos

Siempre por delante

El futuro para Audi siempre ha tenido tracción quattro. Así lo ha demostrado la marca de los cuatro aros, plasmando el desarrollo técnico del sistema de tracción total en una serie de fascinantes estudios de diseño que, durante los últimos 20 años, han avanzado de forma paralela a los modelos de producción. Repasemos la evolución de la tracción quattro en estos 28 prototipos.

1.- Audi Duo I y II (1989 - 1990)

Basado en el Audi 100 Avant, la primera versión de este prototipo híbrido combinaba un motor 2.3 de cinco cilindros que impulsaba las ruedas delanteras con uno eléctrico alimentado por una batería de níquel e hidruro metálico conectado a las traseras. La segunda versión, presentada en el Salón de Ginebra de 1990, ya tenía un sistema mecánico de tracción total con un diferencial central Torsen, de forma que las ruedas traseras podían estar impulsadas por el motor térmico o el eléctrico.

2.- Audi quattro Spyder (Fráncfort 1991)

Un cupé biplaza con motor central de seis cilindros en V, 2,8 litros de cilindrada y 174 CV (128 kW). Su carrocería de aluminio fue obra del diseñador Erwin Leo Himmel; el quattro Spyder pesaba sólo 1.100 kg. Se llegaron a recibir cientos de pedidos nada más rumorearse que podría pasar a la producción en serie, aunque al final Audi únicamente fabricó dos unidades de este prototipo, una gris plata y otra color naranja, que se conserva en el Museum Mobile.

3.- Audi AVUS (Tokio 1991)

Su línea, y también su implantación mecánica, causaron sensación en el Tokio Motor Show de 1991. Audi seguía avanzando en la técnica de la fabricación de carrocerías en aluminio, y la del AUVS escondía un motor de doce cilindros en W (que posteriormente llegaría al A8) con 509 CV (374 kW). Con un peso muy bajo (1.250 kg) y esta descomunal potencia, era obligado un eficaz sistema de tracción total para acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3 segundos. También contaba con dirección a las cuatro ruedas. La velocidad máxima, 340 km/h.

4.- Audi ASF (Fráncfort 1993)

El verdadero anticipo del primer A8. Muchos visitantes del salón dudaron de que algo tan avanzado técnicamente se pudiera fabricar en serie. La construcción de aluminio, las suspensiones de tipo multibrazo en los dos ejes, un motor V8 TDI de 3,3 litros y su sistema de tracción total lo convirtieron en la referencia para los coches de lujo de esa década. Sólo para la fabricación de este “concept-car”, en el que se introdujo el sistema de construcción ASF (Audi Space Frame), se registraron más de 40 patentes.

5.- Audi TT y TTS (Fráncfort y Tokio 1995)

La original estética de estos deportivos se conservó en los modelos de producción, el TT Coupé y el TT Roadster, que se lanzaron tres años más tarde. Técnicamente, con estos dos prototipos Audi mostraba por primera vez cómo serían sus futuros modelos con motor transversal y tracción total, recurriendo a un embrague Haldex que transmite el par motor al eje trasero cuando el tren delantero pierde adherencia.

6.- Audi Steppenwolf project (París 2000)

Se puede considerar un auténtico precursor de los actuales “todocamino”, al llevar más allá el planteamiento del Audi allroad quattro. Tenía un motor V6 de 3,2 litros y 225 CV (165 kW) colocado transversalmente, con un sistema de tracción total Haldex y diferencial de bloqueo electrónico. La suspensión era neumática, con altura variable. También contaba con un freno de mano eléctrico, algo todavía no muy común en esta época.

7.- Audi Studie "Rosemeyer" (Autostadt 2000)

Un ejercicio de estilo que recrea, con algunas de las claves de diseño contemporáneas de Audi, la línea de los Auto Union Tipo C que condujo Bernd Rosemeyer. El Studie Rosemeyer, como su antecesor de competición, tenía un motor de 16 cilindros en W con 8 litros y 1.100 CV de potencia, colocado en posición central trasera.

8.- Audi Avantissimo (Fráncfort 2001)

Audi mostraba cómo podría ser una variante Avant de un modelo de categoría superior. Su carrocería, de 5,06 m de longitud, estaba hecha de aluminio con el mismo principio ASF del A8, y el motor era un V8 biturbo de 4,2 litros con doble turbocompresor y 430 CV (316 kW). Tenía una caja de cambios de seis velocidades, tracción total y suspensión neumática.

9.- Audi Pikes Peak quattro (Detroit 2003)

El primer atisbo de lo que dos años más tarde sería el Audi Q7, que supuso la primera incursión de Audi en la categoría de los SUV. Su motor era un V8 biturbo de 500 CV (368 kW), unido a un sistema de tracción total con diferencial central simétrico y función autoblocante en los ejes delantero y trasero. Por primera vez, Audi mostraba algunos de los sistemas de seguridad que tendrían sus modelos en el futuro, como el aviso por cambio involuntario de carril.

10 .- Audi Nuvolari quattro (Ginebra 2003)

Un coupé 2+2 con carrocería y bastidor de aluminio, motor V10 biturbo de 600 CV (441 kW), suspensión neumática de altura variable y, cómo no, tracción integral quattro. Se mostraba la dirección que iba a tomar Audi en cuanto a diseño exterior e interior, adelantando tecnologías como los faros con diodos emisores de luz LED.

11.- Audi Le Mans quattro (Fráncfort 2003)

Como antecedente del R8, en este biplaza con motor V10 biturbo de 610 CV (449 kW) en posición central Audi presentaba el diferencial Torsen asimétrico con una reparto continuo de 40/60 y una relación de par que permitía llegar desde 20/80 hasta 70/30. También utilizaba discos de freno cerámicos.

12.- Audi allroad quattro concept (Detroit 2005)

Como el allroad quattro que posteriormente llegó a la serie, el prototipo tenía un sistema de tracción total con un diferencial central Torsen simétrico. También se mostraban ya las versiones experimentales de los sistemas Road vision, Lane assit y Side assit. El navegador permitía memorizar rutas no digitalizadas en la cartografía.

13.- Audi Q7 Hybrid (Fráncfort 2005)

Con el prototipo Q7 Hybrid, Audi anticipaba cómo podía gestionarse la combinación de un motor de combustión con un motor eléctrico alimentado por una batería de níquel e hidruro metálico 15 años después de su primer híbrido, el Audi Duo. El motor eléctrico se posicionaba entre el motor V8 FSI de gasolina y la caja de cambios, y de la transmisión de fuerza a las ruedas de ambos motores, eléctrico y térmico, se encargaba de forma completamente automática el sistema de tracción total quattro.

14.- Audi Shooting Brake (Tokio 2005)

Estudio de estilo en el que Audi vuelve a mostrar innovaciones técnicas futuras, como la amortiguación variable magnéticamente que debutaría en el Audi TT Coupé. Como en el resto de los Audi con motor delantero transversal, su sistema de tracción total estaba basado en un embrague multidisco para conectar las ruedas traseras a las delanteras.

15.- Audi Roadjet concept (Detroit 2006)

Dotado con la caja de cambios S Tronic de siete velocidades, otra innovación de este prototipo fue el diferencial Torsen asimétrico que, posteriormente, Audi introdujo en sus A4 y A5.

16.- Audi Q7 V12 TDI (Detroit 2007)

Un motor vencedor en Le Mans para un SUV de nivel. Con un V12 de 5 litros, 500 CV (368 kW) de potencia y 1.000 Nm de par máximo, era necesario un eficaz sistema de tracción total como el quattro para transmitir la fuerza del motor al asfalto.

17.- Audi Cross Coupé (Shanghai 2007)

Fue el primer anticipo de lo que sería el Audi Q5. El motor 2.0 TDI de cuatro cilindros con 204 CV (150 kW) y un sistema de reducción de emisiones con tecnología Bluetec está acoplado a un sistema de tracción total está basado en un embrague multidisco de tipo Haldex.

18.- Audi TT clubsport quattro (Wörthersee Tour 2007)

Tomando como base el TT Roadster, Audi ha hecho este estudio de diseño. El TT Roadster cobra el aspecto de una barqueta, en la que las ventanillas y el parabrisas quedan reducidos a poco más de un trazo. Este prototipo tenía una versión del motor 2.0 TFSI con una potencia aumentada hasta 300 CV, convenientemente administrada por el sistema de tracción total de todos los Audi TT.

19.- Audi A1 project quattro (Tokio 2007)

Se recupera la idea del prototipo híbrido eléctrico Audi Duo de 1989, ideal para pequeños utilitarios como el A1: un motor térmico acoplado a las ruedas delanteras (en este caso un TFSI de 1,4 l), y un motor eléctrico para las traseras. Con el A1 project quattro Audi presenta el mobile device, un dispositivo portátil que se integra en el coche como teléfono, navegador, reproductor de audio y de vídeo.

20.- Audi Cross Cabrio (Los Ángeles 2007)

A diferencia del Cross Coupé presentado lo interesante de esta propuesta no era la idea de un SUV descapotable, sino su concepción técnica, derivado de la plataforma mecánica del A4. Su motor era un V6 3.0 TDI colocado en posición longitudinal, y el sistema de tracción quattro con un diferencial asimétrico y un reparto continuo 40/60 entre los ejes delantero y trasero.

21.- Audi R8 V12 TDI concept (Detroit 2008)

Homenaje a las históricas victorias de Audi en las 24 Horas de Le Mans con el R10 de motor Diesel, y demostración de hasta dónde se podía llegar con el bastidor y el sistema de tracción quattro del R8 de calle, acoplando el motor TDI V12 de 500 CV (368 kW). El sistema de tracción hace un reparto inicial de 40/60, que puede variar según el deslizamiento en los ejes. En Ginebra, ese mismo año, se presentó el V12 TDI Le Mans, con algunas diferencias estéticas.

22.- Audi A3 TDI Clubsport (Wörthersee Tour 2008)

Versión deportiva realizada sobre la base del A3, con una evolución del motor 2.0 TDI con inyección por conducto común capaz de suministrar 204 CV (150 kW), 34 CV más que los que rendía el 2.0 TDI de serie. La tracción quattro con embrague Haldex, que acopla las ruedas del eje posterior cuando la delanteras pierden adherencia, imprescindible para gestionar el empuje de este deportivo capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 6,6 segundos, y alcanzar los 240 km/h.

23.- Audi Sportback Concept (Detroit 2009)

Anticipo del actual Audi A7 Sportback, Audi utilizó todos los recursos a su alcance para configurar una berlina de 5 puertas con silueta de coupé auténtica referencia por diseño y tecnología. Dirección eléctrica (por primera vez en un Audi con motor longitudinal), frenos cerámicos, amortiguación adaptativa, motor V6 3.0 diesel de 225 CV y el reconocido sistema de tracción quattro empleado en los A4 y A5, con caja de cambios automática de siete marchas.

24.- Audi e-tron (Fráncfort 2009)

Primer Audi con tracción total sin diferenciales, al utilizar cuatro motores eléctricos, uno por rueda. Las posibilidades son increíbles, y permiten gestionar el reparto de tracción “a la carta”, según las necesidades de cada momento. Para conseguir un comportamiento deportivo, los motores traseros se encargan del 70 por ciento del total de la fuerza total de impulsión, aunque esta proporción se puede modificar de forma completamente variable y selectiva en cada rueda, modificando incluso el par para controlar la dinámica del vehículo.

25.- Audi Q5 Custom concept (Wörthersee 2009)

Sin la tracción total quattro no se concibe una realización como esta. Con el motor V6 3.0 TFSI potenciado nada menos que a 408 CV (300 kW) y un par máximo de 500 Nm, un SUV como el Q5 Custom concept supera las prestaciones de muchos superdeportitos, con sólo 4,4 segundos para acelerar desde 0 a 100 km/h.

26.- Audi TTS Pikes Peak (SEMA Show 2010)

El único Audi con tracción quattro de la historia completamente autónomo, es decir, capaz de desenvolverse por sí solo sin necesidad de piloto, y sin recibir ningún tipo de orden externa. Un concepto realizado en el marco de un programa especial en colaboración con el Group Automotive Innovation Laboratory de California, la Universidad de Stanford y la empresa especialista en electrónica y robótica Sun Microsystems.

27.- Audi e-tron Spyder (Paris 2010)

Nueva interpretación de Audi sobre cómo deben ser los superdeportivos del futuro. Si el primer e-tron utilizaba cuatro motores eléctricos, el e-tron Spyder es un híbrido con motor V6 Diesel biturbo de 300 CV (220 kW) y 650 Nm que transmite su fuerza a las ruedas traseras a través de una caja de cambios de doble embrague con siete marchas. ¿Y en las delanteras? Pues dos potentes motores eléctricos que realizan el 25 por ciento del total de la fuerza de impulsión. Como en el e-tron, el sistema “Torque Vectoring” permite utilizar la potencia que llega a cada rueda no sólo para proporcionar la máxima motricidad, también para corregir la trayectoria y adelantarse al control de estabilidad ESP, enviando par extra de forma selectiva a cada una de las ruedas de forma independiente.

28.- Audi quattro concept ( Paris 2010)

Para la reinterpretación del Audi quattro original 30 años después no podía utilizarse otra base de partida que no fuera la del coupé deportivo RS 5, con la última evolución del sistema quattro de Audi, que utiliza un diferencial central con un engranaje de corona sustituyendo al Torsen que se venía utilizando en los Audi quattro con motor delantero longitudinal, y con un diferencial trasero activo capaz de variar de forma individual el reparto de par entre las ruedas de este eje. El reparto inicial de par es de 60/40 pero puede variar hasta un 30/85 en los ejes delantero y trasero respectivamente. El motor es un 5 cilindros de gasolina como el del TT RS, potenciado hasta los 408 CV.