AUDI AG

Comunicación Producto

D-85045 Ingolstadt (Alemania)

Teléfono + 49 (0) 841 89-32100

Telefax + 49 (0) 841 89-32817

Septiembre de 2010

# El Audi A7 Sportback – elegancia deportiva

Sumario							  2

Relación de detalles interesantes				  6

Información detallada – El diseño exterior			  8

La carrocería							17

El diseño interior						21

El manejo y el interior						24

Los sistemas de asistencia al conductor			29

Los sistemas multimedia		  			34

La conexión a Internet					37

Los motores					  		38

La transmisión de fuerza					42

El tren de rodaje						47

El equipamiento						52

Anexo: datos técnicos

Los equipamientos y características mencionados en esta documentación se refieren a la gama ofrecida en Alemania. Reservados todos los derechos de modificación y error.

Sumario

## Audi en plenitud de forma – 
el Audi A7 Sportback

Con el A7 Sportback, Audi apunta hacia un nuevo segmento de vehículos. El elegante y amplio cinco puertas combina el emocionante carácter de un coupé con el confort y prestigio de una berlina, y la funcional utilidad de un Avant. Marca la pauta en muchos campos: su ligera carrocería con múltiples piezas de aluminio, sus potentes y extremadamente eficientes motores V6, su deportivo tren de rodaje y sus altamente sofisticados sistemas de asistencia y multimedia. El Audi A7 Sportback llegará a los concesionarios en otoño, con un precio base en España de 57.440 euros.

Con el A7 Sportback, los diseñadores de Audi logran nuevamente una atlética estampa de exquisita estética y de elegancia a lo grande. El coupé de cinco puertas mide 4,97 metros de largo, 1,91 metros de ancho y tan sólo 1,42 metros de alto. El largo capó del motor, el montante trasero de trazo fluido y deportivo, así como la zaga de pronunciada pendiente le confieren una silueta rebosante de dinamismo.

El A7 Sportback es una nueva expresión de la excelencia Audi. La reducida altura del perfil del techo dinámicamente tenso le atribuye el carácter de un coupé. El diseño presenta en cualquier detalle la estética de una técnica moderna, así, por ejemplo, su marcado y preciso trazado de líneas o la tensión atlética de sus superficies. En la parte frontal del vehículo, los faros LED opcionales acentúan su marcada expresión. Éstos realizan todas sus funciones mediante diodos luminosos, consumiendo muy poca energía. Los grupos ópticos traseros con tecnología LED se suministran de serie.

El interior del A7 Sportback refleja la misma intensidad deportiva de su exterior con la que Audi demuestra nuevamente su posición puntera en el diseño automovilístico. El elemento más marcado es el wrap-around, una línea horizontal y arqueada que envuelve al conductor y al acompañante.

El arco arranca en el lado del conductor y discurre por el tablero de instrumentos hasta la puerta del copiloto. El tablero de instrumentos incorpora una moldura ondulada, que crea una gran tensión.

También el interior pone de relieve el mimo con el que Audi cuida hasta el mínimo detalle en la construcción de sus coches, con un acabado de calidad a nivel artesanal. Nuevos materiales de primera calidad como, por ejemplo, los paneles de madera en técnica multicapa seducen los sentidos; a petición, una iluminación ambiental se ocupa de realzar el interior. Los asientos delanteros vienen equipados opcionalmente con funciones de ventilación y masaje. Además, puede adquirirse como opción el ajuste individual de los laterales y el respaldo de los asientos.

El coupé de cinco puertas de Audi combina un excelente confort en largos recorridos con un temperamento deportivo. En el habitáculo el nivel de ruido es bajo incluso a altas velocidades; al acelerar, los motores ponen de manifiesto su potencia tenuemente. El excelente aislamiento acústico obtenido obedece a modernos métodos constructivos, a la extensa aplicación de sofisticados materiales como tejidos de microfibra, y a la concepción sistemática de piezas multifuncionales como los envolventes pasarruedas antirruido y los revestimientos de los bajos.

Un ambiente refinado: una carrocería con excelentes propiedades

Al refinado ambiente contribuye también el excelente comportamiento vibratorio. Éste resulta de un complejo ajuste de todos los componentes entre sí, y de la sistemática amortiguación hidráulica en los apoyos de los ejes y el tren motriz, en combinación con una carrocería de alta rigidez. Esta última está construida en gran parte en aluminio y acero de alto nivel tecnológico resultando especialmente ligera y muy segura. El maletero que cubre el largo portón trasero, de amplia apertura, permite una carga cómoda y un aprovechamiento excelente del mismo. Su capacidad base es de 535 litros, aumentando hasta 1.390 litros al abatir el respaldo de los asientos traseros.

El Audi A7 Sportback combina un inédito nivel de inteligencia técnica con una ergonomía lógica e intuitiva. El sistema de manejo MMI, aún más perfeccionado, se incluye de serie; como equipamiento opcional puede adquirirse un Head-Up-Display que se encarga de proyectar contra el parabrisas las informaciones más importantes. El sistema de manejo MMI touch combina un sistema de navegación con disco duro con el vanguardista confort de la introducción de datos mediante un touchpad. Éste permite al conductor la ejecución confortable e intuitiva de múltiples funciones, como la escritura con el dedo de las letras del lugar de destino o las cifras de un número de teléfono.

Los servicios online, en colaboración con Google, conectan al coupé de cinco puertas de Audi con Internet a través del teléfono de automóvil Bluetooth online. Un módulo UMTS plasma las imágenes e informaciones de Google Earth sobre el monitor y las combina con la ruta de navegación; un punto de acceso inalámbrico WLAN se encarga de efectuar la conexión de aparatos móviles como puede ser un iPad. La refinada gama de alta fidelidad es coronada por los sistemas de sonido Bose Soundsystem y el Advanced Sound System de Bang & Olufsen, este último controla 15 altavoces con una potencia de 1.300 vatios.

El sistema de navegación de alta tecnología colabora estrechamente con muchos de los sistemas de asistencia y seguridad opcionales del A7 Sportback. Se encarga de transferir los datos de la ruta a las unidades de mando de los faros, al cambio automático, y al adaptive cruise control con función Stop & Go. Ello permite a estos sistemas detectar situaciones complejas; en muchos casos, el sistema de seguridad Audi pre sense puede reducir los accidentes y las consecuencias que de ellos se derivan. El nuevo Audi active lane assist ayuda al conductor a mantener siempre el curso correcto del A7 Sportback; el sistema de asistencia de aparcamiento, también nuevo, se ocupa realizar las maniobras necesarias al aparcar.

Potencia refinada: los motores V6

Audi suministra el A7 Sportback con cuatro potentes y refinados motores V6, dos de gasolina y dos diésel, que rinden entre 204 CV (150 KW) y 300 CV (220 KW) y fijan un nuevo baremo de eficacia dentro de este segmento de vehículos. El nuevo 3.0 TDI de 204 CV (150 KW) con cambio multitronic, que se surtirá más tarde, tiene un consumo medio de tan sólo 5,3 litros de combustible por 100 km; las emisiones de CO2 no sobrepasan el revolucionario valor de tan sólo 139 gramos por km. Todos los motores trabajan con un sistema de recuperación, gestión térmica y un sistema de arranque y parada

A la elevada eficiencia del Audi A7 Sportback contribuye también el cambio automático suministrado de serie. Dependiendo de la motorización, Audi surte dos tipos de transmisión diferentes: en el confortable multitronic se impulsan las ruedas delanteras, mientras que en el deportivo S tronic de siete velocidades la tracción es a las cuatro ruedas. La tracción integral permanente quattro integra la técnica más moderna: un diferencial central de corona con gestión del par individual para cada rueda, que opera de manera especialmente flexible y dinámica. Como complemento opcional Audi ofrece el diferencial deportivo, que distribuye activamente las fuerzas entre las ruedas traseras.

También el tren de rodaje combina precisión deportiva con lujoso confort. El Audi A7 Sportback se desplaza sobre grandes ruedas de entre 18 y 20 pulgadas de diámetro. Sus brazos están fabricados en aluminio, la servodirección de nuevo desarrollo incorpora un accionamiento electromecánico especialmente eficiente. El sistema de conducción dinámica Audi drive select es serie y puede complementarse opcionalmente con la suspensión neumática adaptive air suspension de amortiguación regulada. La dirección dinámica, que varía la relación de transmisión en función de la velocidad de marcha, se ofrecerá más adelante.

Relación de detalles interesantes

El Audi A7 Sportback

Diseño y carrocería

- Coupé de elegante diseño, de cuatro puertas, longitud 4,97 metros 
- Portón trasero de amplia apertura dotado de serie de apertura y cierre 
  eléctricos, volumen del maletero de hasta 1.390 litros, asientos traseros
  variables

- Faros xenón plus de serie, faros LED opcionales

- Carrocería ultraligera fabricada en gran parte en aluminio y acero de alta
  resistencia

Habitáculo y manejo

- Trazado elegante y moderno, acabados de calidad artesanal, 
  nuevos colores y materiales, como los paneles de madera multicapa
- Pulsador de arranque y parada y climatizador ultraeficiente, iluminación
  ambiental opcional

- Asientos delanteros opcionales con función de ventilación y masaje
- Sistema de manejo MMI radio plus de serie, Head-Up Display opcional

- Opcionalmente MMI navigation plus con touchpad y display de 8 pulgadas, 
  servicios Internet de Google y Advanced Sound System de Bang & Olufsen

- Ultramodernos sistemas de seguridad y asistencia como el Audi pre sense, 
  adaptive cruise control con función Stop & Go, Audi active lane assist, Audi side

assist, asistente de visión nocturna, indicador del límite de velocidad y sistema
  de asistencia de aparcamiento

Motores y transmisión

- Cuatro potentes y extremadamente eficientes motores V6, dos de gasolina
  y dos diésel, con una potencia  de entre 204 CV (150 KW) y 300 CV (220 KW)

- 3.0 TDI con 204 CV (150 KW) y multitronic, con sólo 139 gramos de CO2/km

- Todos los motores con gestión térmica, sistema de arranque y parada, y
  recuperación de energía

- Tracción delantera asociada al cambio multitronic, tracción quattro con S tronic de siete velocidades.

- Tracción integral quattro con nuevo diferencial central de corona y 
  gestión del par individual para cada rueda
- quattro con diferencial deportivo para la distribución activa de las fuerzas al eje
  trasero como opcional

Tren de rodaje
- Dirección asistida electromecánica de gran eficacia, de nuevo desarrollo
- Ruedas de entre 18 y 20 pulgadas de diámetro, potentes frenos

- Sofisticada construcción del tren de rodaje, brazos del eje de aluminio
- Sistema conducción dinámica Audi drive select de serie

- Suspensión neumática adaptive air suspension con amortiguación regulada,
  opcional.

Información detallada

Lujo a lo grande – 
el Audi A7 Sportback

Diseño emotivo, carácter deportivo e innovadora tecnología: con el

A7 Sportback Audi apunta hacia un nuevo segmento de mercado. El amplio cinco puertas fusiona las ventajas de un coupé, de una berlina y de un Avant en un concepto altamente atractivo.

Los numerosos componentes de aluminio que intervienen en la carrocería del A7 Sportback hacen que ésta sea extremadamente ligera; el acabado del elegante interior alcanza una calidad artesanal. Los cuatro motores V6 combinan refinada potencia con eficiencia vanguardista; el 3.0 TDI de

204 CV (150 KW) se comercializará algo más tarde y solamente emite

139 gramos de CO2 por km. El deportivo tren de rodaje comprende nuevas soluciones como la dirección asistida electromecánica; los sistemas de asistencia e Infotainment aplican alta tecnología.

El Audi A7 Sportback llegará en otoño a los concesionarios con un precio base de 57.440 euros.

El diseño exterior

El Audi A7 Sportback es una escultura en movimiento: un amplio coupé de cinco puertas y deportivas proporciones, con un largo capó del motor, una gran batalla y voladizos cortos. Con él Audi, la marca prominente en el diseño del automóvil, vuelve a avanzar un paso más en su lenguaje de formas. El nuevo gran Audi mide 4,97 metros de largo y tiene una batalla de 2,91 metros. Su ancho es de 1,91 metros y su altura alcanza apenas 1,42 metros, proporciones éstas que dejan entrever ya su dinamismo aun estando detenido.

El A7 Sportback emana un gran poder de atracción y una fuerte presencia, es un coche cuyo diseño invita a palparlo y a disfrutarlo. Su perfil del techo dinámicamente tenso, de reducida altura, le da el aspecto de un coupé; las puertas traseras van integradas armonizando perfectamente con la silueta.

Su diseño es uniforme y refleja la estética de una técnica moderna en cualquier detalle, ya sea en el trazado preciso de las líneas o en la tensión atlética de las superficies, sin olvidar los componentes del compartimento del motor, las ruedas, o los frenos.

De manera similar al buque insignia Audi A8, la parrilla Singleframe, amplia y plana, va levemente biselada en la parte superior ciñéndose perfectamente al abombado frente. Sus nervaduras lacadas en negro brillante van adornadas con molduras cromadas que realzan su gran calidad. Su disposición horizontal acentúa la anchura del A7 Sportback, a lo que también contribuye el diseño de las anchas y bajas entradas de aire con sus dos barras horizontales.

Obras de arte tecnológicas: los faros

Fiel a la costumbre de Audi, los faros son pequeñas maravillas tecnológicas que escenifican de manera brillante la posición puntera de la empresa en el ámbito de la luminotecnia. Su forma estrecha se va ensanchando a medida que se aproximan a los guardabarros, desplazando el centro de gravedad óptica hacia fuera. El borde inferior de los faros forma una onda, mientras que el wing, un contorno de plástico cromado, un distintivo clásico Audi, estructura el interior del cuerpo del faro.

El A7 Sportback cuenta de serie con la tecnología xenón plus de Audi incluida la nueva luz todo clima. Al ir integrada en los faros asume la función de los faros antiniebla. En el lugar de montaje tradicional de los mismos, las entradas de aire, se ubican ahora los dos sensores por radar del sistema opcional adaptive cruise control con función Stop & Go.

Para los faros xenón plus Audi ofrece como opción el adaptive light, que permite siempre una iluminación adecuada al circular por ciudad, al cambiar de dirección, en carretera y en autopista. Éste integra la regulación gradual del alcance de las luces que capta la luz de otros vehículos y núcleos urbanos con una pequeña cámara fijada al retrovisor. El sistema adapta la propia iluminación con transiciones suaves mediante el movimiento giratorio de sus respectivos módulos.

La unidad de mando de los faros trabaja estrechamente interconectada con el MMI navigation plus opcional, todo un logro tecnológico. El sistema de navegación determina con anticipación el transcurso de la ruta y transmite esta información al ordenador responsable de la iluminación. De este modo, la luz para autopista se enciende ya al tomar el acceso a la misma, antes de llegar a un cruce; el sistema conecta automáticamente la luz de giro, y en países como Inglaterra adapta los faros al sentido de circulación por la izquierda.

Opcionalmente Audi ofrece el A7 Sportback con faros LED, una innovación de vanguardia presentada por primera vez en el deportivo de altas prestaciones R8. Su blanca luz con una temperatura de color de 5.500 Kelvin se asemeja a la luz diurna, lo cual favorece una mejor percepción al circular por la noche. El consumo de energía de los faros LED es extremadamente bajo. La energía precisada para cada luz de cruce apenas alcanza los 40 vatios, menos todavía que en las unidades xenón plus. Los faros exentos de mantenimiento que poseen una larga vida útil generan una imagen luminosa inconfundible tanto de día como de noche.

En la luz de cruce se aplican dos potentes LED de tres chips ubicados en unos compartimentos propios en la parte superior del faro. Junto a ellos se encuentra la luz larga formada asimismo por LED de tres chips y un sistema reflector de geometría libre. La luz de giro, la luz todo clima y la luz de autopista completan el sistema.

La luz de marcha diurna compuesta por 18 LED produce, en combinación con un cuerpo de plástico antepuesto, una iluminación homogénea y lineal. Con ello se consigue una impresión de banda continua arqueada en el borde inferior del faro. Debajo de ella se encuentra el intermitente formado asimismo por una cinta uniforme de once LED. Los ventiladores y disipadores de calor atemperan los faros y evitan que se empañen. El asistente para las luces de carretera conmuta automáticamente entre las luces de carretera y las de cruce.

Un perfil dinámicamente tenso: la vista lateral

La silueta del Audi A7 Sportback sigue una línea con una definición enérgica. El arco del techo se presenta como una cúpula aplanada mientras que el montante posterior se prolonga hacia atrás con un largo trazo, hasta la misma cintura de la carrocería. Integra una tercera ventanilla, cuyo extremo en punta señala hacia arriba, un pequeño detalle que recuerda al Audi 100 Coupé S de 1969. La proporción entre las superficies de la carrocería y el área acristalada es de dos tercios a un tercio, otro de los distintivos típicos de la marca.

La pronunciada línea de cintura, el elemento de diseño más importante del

A7 Sportback, abarca todo el flanco y define las proporciones. Fortalece así los hombros de la carrocería, como si de un atlético nadador se tratase. La línea de cintura parte de los faros y discurre por encima de los guardabarros hacia las puertas y los laterales de la zaga descendiendo suavemente hasta los grupos ópticos traseros. Por encima de la talonera lateral se encuentra la línea dinámica que sigue una ligera línea ascendente en el área de las puertas para tomar un pronunciado ascenso, casi vertical, al llegar al volumen trasero.

El tenso trazo de los pasarruedas, en combinación con las ruedas de entre 18 y 20 pulgadas de diámetro, acentúa el enérgico temperamento del A7 Sportback. Los retrovisores exteriores que integran los intermitentes LED van montados sobre las puertas como en los deportivos. La ágil y escultural puesta en escena del A7 Sportback es el resultado de muchas soluciones individuales; la tercera ventanilla, por ejemplo, da la apariencia de una mayor ligereza en el área posterior de los flancos. Las molduras del bastidor de ventanilla, de aluminio anodizado, y las negras cubiertas del montante central, acentúan delicadamente la zona acristalada.

Elegancia y dinamismo: la parte posterior

La dinámica y elegante línea abarca el volumen trasero de pronunciada pendiente, cuyo quiebre da lugar a un marcado borde de ruptura, uno más de los rasgos típicos de un deportivo. El recortado volumen trasero simboliza la fuerza y el dinamismo del Audi A7 Sportback.

El largo portón trasero integra un discreto spoiler que se despliega automáticamente al alcanzar los 130 km/h y que vuelve a replegarse al bajar hasta los 80 km/h. El inserto del difusor va pintado en el color del coche y abarca los dos grandes tubos redondos, elegantemente cromados, a la salida del sistema de escape de dos vías. También esta solución realza la anchura del Audi A7 Sportback.

Acorde con la tradición de Audi, todas las superficies del volumen trasero presentan un modelado voluptuoso; las puntas de las luces traseras de doble cuerpo señalan hacia dentro. A excepción de la luz de marcha atrás las luces se suministran de serie con tecnología LED; su iluminación es de un efecto tridimensional.

La luz trasera la forma una banda homogénea ancha y arqueada en forma de U. La luz de freno configurada como hélice, va ubicada en su interior, y el intermitente de forma rectilínea discurre por el borde superior. La tercera luz de freno es toda una filigrana: una banda de LED que abarca todo el ancho del portón trasero.

Para las personas que gusten de un aspecto todavía más dinámico, Audi ofrece como opcional el paquete exterior S line. En este caso se realza aún más el trazo de ambos parachoques, de las rejillas de las entradas de aire, de las taloneras laterales y del inserto del difusor. El difusor y el borde central del spoiler frontal van pintados en gris platino, los guardabarros y las molduras de acceso llevan la inscripción S line.

Audi ofrece el A7 Sportback en once colores diferentes. Las dos pinturas sólidas se denominan Blanco ibis y Negro brillante. Los seis colores metalizados son Gris Dakota, Plata hielo, Negro Habana, Azul lunar, Gris Oolong y Gris cuarzo. Los tres colores efecto perla, Negro phantom, Rojo granate y Beige impala, completan la paleta. Opcionalmente, el Audi A7 Sportback se puede pintar en la fábrica de Neckarsulm, dónde se produce, de un color individual que el cliente puede elegir a voluntad.

Una parte de la identidad Audi: la pasión por el diseño

El diseño supone para Audi mucho más que una elegante superficie: es una parte esencial de la marca. “Lo importante es que el cliente pueda experimentar la emoción y la pasión puestas en la escultura del automóvil. Una estética emocional no es otra cosa que una lograda síntesis de sentido y sensibilidad", comenta Wolfgang Egger, director de Diseño del Grupo Audi, “y eso es una parte cada vez más importante y muy presente en nuestra cultura de marca”. Stefan Sielaff, director de Diseño de Audi AG, lo expresa de esta manera: “El diseño Audi es la armonía de forma y funcionalidad. Es la perfecta acción de conjunto entre la técnica y la expresión de su belleza, es la escenificación estética de la tecnología del más alto nivel”.

La gran pasión de los diseñadores de Audi por cuidar el más mínimo detalle supone con frecuencia un gran desafío a la hora de su realización, ya que el perfecto aspecto general es el resultado de un sinnúmero de soluciones individuales de máxima precisión.

Éstas ponen de manifiesto las exigencias de Audi: en la pronunciada línea de cintura con su pequeño y uniforme radio, en la tensión armónica de las superficies, o en las zonas especialmente críticas, en las que se encuentran dos bordes como, por ejemplo, en el área de confluencia de la línea de cintura con el recorte de las luces traseras.

Las juntas de unión que contornean las puertas del A7 Sportback se aprecian perfectamente paralelas y tienen un ancho de tan sólo 3,8 mm. Por encima de la línea de cintura, la junta entre el guardabarros frontal y la puerta se estrecha de una a dos décimas de milímetro más. Con la reducción de esta cota se consigue compensar la sensación de que la ranura sea más ancha, causada por la posición inclinada de la chapa.

A la hora de materializar su diseño, la precisión de Audi interviene ya desde el primer eslabón de la cadena de producción: el taller de matricería, en el que producen los grandes utillajes de hasta 45 toneladas para las prensas que procesan la chapa.

Como es costumbre desde siempre, los especialistas de allí colaboran estrechamente con los diseñadores para decidir conjuntamente la forma de llevar a cabo cada detalle de las nuevas ideas de diseño. Frecuentemente llegan hasta los límites de lo posible, perfeccionan procesos existentes, o conciben unos nuevos.

Los matriceros de Audi trabajan con una precisión de milésimas de milímetro. Para ello se recurre al denominado Strak, una base de datos matemática que resulta de complejos cálculos y simulaciones. Sin embargo, más allá de toda tecnología existe un campo en el que Audi despunta de manera especial, el campo de la experiencia y el saber hacer artesanal.

En este campo lo que cuenta es una vista certera, una tacto sensible y décadas de experiencia. En base a estos conocimientos propios los matriceros de Audi desarrollan un sentido muy especial en cuanto al material y su complejo comportamiento en la prensa. ¿Cómo se debe distribuir y desviar una presión que puede alcanzar hasta 8.000 toneladas? ¿Si la chapa intenta fluir hacia fuera en un punto, cuál es el tipo de lubricante precisado para optimizar las propiedades de deslizamiento? Algunos de los utillajes de Audi comprenden más de 1.000 piezas y cerca de 35.000 horas de trabajo manual: se trata de perfeccionamiento en sumo grado.

Muchas piezas de la carrocería del Audi A7 Sportback, como los guardabarros, el capó, el portón del maletero y las puertas, son de aluminio. Este material es mucho más ligero que la chapa de acero y requiere un trato diferente, por ejemplo, al estamparlo, su recuperación elástica es diferente a la chapa de acero. La experiencia y los conocimientos tecnológicos en el trato del aluminio de los que disponen los matriceros de Audi les permiten resolver dichas tareas.

En el sector de matricería se trabaja a marchas forzadas en una nueva tecnología: los utillajes “inteligentes”. Con ayuda de unos sensores, estos utillajes pueden detectar durante la estampación si el material se comporta de la forma prevista. Los futuros utillajes mecatrónicos podrán compensar por sí mismos cualquier efecto perturbador mediante unos actuadores integrados. En la última fase de su desarrollo se comunicarán con las prensas para ajustar la magnitud de las fuerzas y su distribución según sea necesario.

Proceso de alta tecnología: la construcción de la carrocería

También en la siguiente etapa de producción, la construcción de la carrocería, aplica Audi múltiples soluciones de alta tecnología. En la línea del A7 de la fábrica de Neckarsulm trabajan cientos de robots, aparatos de manipulación y de agarre, pistolas de pegar, instalaciones de soldadura y aparatos de soldadura de pernos en una coreografía extremadamente compleja. Los equipos de medición integrados en la línea controlan permanentemente los procesos de ensamble e intervienen de forma correctiva ante la más mínima desviación.

Un ejemplo de la filosofía de calidad Audi en la construcción de carrocerías es la junta invisible que une el techo con el lateral del A7 Sportback. Dicha junta se consigue mediante la soldadura por plasmatrón, un proceso que requiere máxima precisión, y se encarga de mantener una exacta hendidura entre el techo y la pieza lateral, con una tolerancia inferior a 0,1 mm. Una vez terminada la soldadura se alisa el cordón en una segunda fase de trabajo, tan sólo con cepillos.

También la pintura, una capa de tan sólo una décima de milímetro de grosor, refleja también esta estricta filosofía de la calidad. Unos aparatos de medición controlan la calidad y los valores cromáticos de la pintura. También en el habitáculo se realiza un sofisticado chequeo cromático.

Mientras que algunos competidores aplican sólo colores primarios sin barniz transparente a los accesos y a las superficies interiores de las puertas y del portón del maletero, Audi emplea aquí por principio el color de la carrocería.

Un corto camino: desde el prototipo hasta la serie

Antes de iniciar la fabricación en serie del A7 Sportback se preparó un automóvil de exposición: a comienzos de 2009, el concepto Audi Sportback se presentó en la North American International Automobile Show de Detroit. Las diferencias con el posterior modelo de serie son relativamente pequeñas; éstas se encuentran principalmente en el área de los faros, la parrilla Singleframe, las entradas de aire, el retrovisor exterior y el volumen trasero. En el habitáculo, muchos detalles del A7 Sportback recuerdan al prototipo de Detroit.

Los automóviles de exposición de Audi coinciden en gran medida con los vehículos de producción. Ello revela la intensidad con la que el comité directivo y demás responsables comparten las visiones de los diseñadores, y es un indicativo de la importancia que se le da al diseño en toda la empresa.

Ya en 1993 una berlina de lujo plateada brillante, denominada ASF, atrajo fuertemente el interés del público en la IAA de Fráncfort del Meno. El modelo de estudio con la carrocería de aluminio pulido y sin pintar era el precursor del A8. Dos años más tarde Audi presentó, también en la IAA, una primera perspectiva del TT. Y en 1997 se expuso en el mismo lugar el prototipo Al2 que anunciaba el A2.

En el año 2003, dos espectaculares modelos de estudio proclamaban la incipiente integración en la marca de nuevos segmentos de vehículo. En enero, Audi presentó en Detroit el Pikes Peak quattro; el gran deportivo SUV era el antecedente del Q7. En septiembre el Audi Le Mans quattro se convirtió en la estrella de la IAA de Fráncfort del Meno, su parecido con el posterior R8 es sorprendente.

En la Feria del Automóvil de Shanghái la marca expuso en abril de 2007 el Audi Cross Coupé quattro que se fabricó en serie poco después como el Q5. Y también el compacto Audi A1, que se lanzó hace poco al mercado, tuvo un predecesor: el Audi A1 project quattro, un automóvil urbano con sistema de tracción híbrido celebró su estreno en la Tokyo Motor Show 2007.

La carrocería

La carrocería del A7 Sportback se sitúa con su reducido peso a la cabeza de su segmento. Su construcción híbrida en aluminio hace que pese un 15% menos que una carrocería comparable fabricada completamente en acero. Basta como ejemplo el 3.0 TDI de 204 CV (150 KW) con multitronic: en la versión base pesa tan sólo 1.695 kg (sin conductor), quedando así muy por debajo del peso de sus rivales más importantes.

Más del 20% de la carrocería del A7 Sportback se ha fabricado en aluminio: un material con el que Audi ha acumulado más experiencia que ningún otro fabricante de automóviles desde que el A8 saliera al mercado en 1994. Las barras del compartimento del motor y los travesaños situados detrás de los parachoques frontal y trasero son perfiles de aluminio. Los guardabarros delanteros, el capó del motor, el largo portón trasero y las puertas se fabrican en chapa aluminio. También son de aluminio el servofreno y el travesaño ubicado debajo del salpicadero. Las torretas de suspensión en el volumen delantero se componen de aluminio moldeado a presión. Ello optimiza la distribución de la carga entre los ejes en pro de una mejor dinámica de marcha, lo cual se ve favorecido todavía más por la batería montada en la zaga.

En la carrocería se utilizan también en una gran proporción de aceros de alta tecnología con diferentes clases de resistencia. Predominan los aceros endurecidos en molde, que asimismo contribuyen notablemente a aligerar el peso. Se calientan hasta casi 1.000 °C en un horno continuo para ser conformados acto seguido en un útil de estampación refrigerado por agua. Este cambio brusco de temperatura genera una estructura martensítica de gran resistencia a la tracción. De una tira de este material con 30 mm de ancho y un grosor de tan sólo 2 mm pueden suspenderse fácilmente cinco Audi A7 Sportback.

Estos aceros endurecidos en molde se emplean en diversas zonas: en la zona de transición del volumen delantero al habitáculo, en el montante delantero y en el arco del techo, como refuerzo del túnel central y de las taloneras, en la zona de transición de las taloneras al volumen trasero y en los travesaños del piso.

También los montantes centrales se confeccionan con este acero de alta tecnología. En muchas áreas Audi aplica también tailored blanks, unas chapas de grosor variable, más gruesas y resistentes en aquellas zonas que deben soportar un mayor esfuerzo.

La carrocería del Audi A7 Sportback, además de ser ligera, es altamente rígida y resistente, una buena base para conseguir una conducción precisa y deportiva, así como una seguridad excelente ante colisiones. El excelente comportamiento vibratorio es otro de sus puntos fuertes. En los puntos de contacto entre los pasajeros y la carrocería, o sea, en el piso, los asientos, el volante y el retrovisor interior, se ha minimizado concienzudamente el nivel de vibraciones: todos los puntos que absorben fuerzas durante la marcha han sido reforzados de forma selectiva.

El interior del coupé de cinco puertas se ha aislado en gran medida de los ruidos de rodadura y del motor. En los ejes y bastidores auxiliares los ingenieros han aplicado consecuentemente elementos amortiguadores hidráulicos; en los motores, los apoyos van amortiguados exclusivamente de forma hidráulica. Para su adaptación se han empleado métodos de simulación ultramodernos y el denominado Banco de Pruebas de Confort de Audi, una herramienta de desarrollo única en el mundo.

Sobre todo en los largos recorridos, el coupé de cinco puertas proporciona una sensación de conducción digna del segmento de lujo. El excelente aislamiento acústico obtenido se debe a modernos métodos constructivos, a la generosa aplicación de sofisticados materiales como tejidos de microfibra, y a la concepción sistemática de piezas multifuncionales como los envolventes pasarruedas antirruido y los revestimientos de los bajos.

Interior silencioso: el acristalado

También el acristalado del A7 Sportback reduce los ruidos en su interior. En la ejecución de serie se obtiene ya una buena insonorización, el parabrisas dotado de una lámina insonorizante especial viene de serie. Opcionalmente Audi suministra las lunas laterales de vidrio insonorizante/acústico; además puede optarse por unas lunas Privacy ahumadas.

En el aspecto general aeroacústico, o sea, el ruido provocado en el vehículo por el aire de marcha, intervienen muchos detalles de la carrocería, entre éstos también una compleja combinación de juntas para las puertas con lunas sin marco.

El coeficiente aerodinámico de la versión básica del Audi A7 Sportback se sitúa en 0,29 con una superficie frontal de penetración de 2,29 m2. Los bajos coeficientes ascensionales en el eje delantero y trasero garantizan una excelente estabilidad, incluso a altas velocidades. Las zonas de los bajos, ruedas y pasarruedas, que por lo regular ofrecen casi la mitad del total de resistencia aerodinámica, van revestidas casi por completo; la denominada boquilla NACA dirige el aire de marcha hacia el radiador de aceite del cambio. Al mismo tiempo, las placas de plástico protegen la chapa y los grupos secundarios contra la sal, el agua y los impactos de grava.

La eficiente conducción del aire a través del compartimento del motor ha tenido asimismo una alta prioridad en el diseño. El entorno de la parilla Singleframe ha sido sellado con especial cuidado. En lugar arremolinarse, el aire entrante accede casi sin pérdidas al radiador. El bloque de láminas y las ruedas del ventilador han sido optimizados para minimizar la resistencia a la corriente de aire. En el módulo de refrigeración la disposición y el funcionamiento de todos los componentes han sido exactamente adaptados entre sí.

Al más alto nivel: la seguridad ante impactos

La seguridad ante colisiones del A7 Sportback también se encuentra al más alto nivel. En caso de una colisión frontal el travesaño delantero distribuye las fuerzas entre ambos largueros, que las absorben mediante una deformación definida. El soporte del motor y del eje delantero desempeña la función de un plano de carga adicional que dirige de forma selectiva las fuerzas y los pares a las resistentes estructuras del piso y del túnel del habitáculo. Los largueros de la zaga son grandes y muy resistentes. El propio habitáculo dispone de un alto grado de protección gracias a los elementos utilizados de acero endurecido en molde.

En el interior del Audi A7 Sportback, el sistema de retención adaptativo está siempre en posición de alerta. Además de ir interconectado con el sistema de seguridad Audi pre sense, usa unos acelerómetros y captadores de presión propios. La interacción de los airbags delanteros y de los limitadores de fuerza de los cinturones está gestionada de un modo inteligente en función de la estatura del conductor y del acompañante. En los casos en los que sea conveniente, los airbags pueden evacuar rápidamente parte del volumen de aire para amortiguar con mayor suavidad la cabeza y el pecho. Los limitadores de la fuerza del cinturón conmutables son también adaptativos.

Para las colisiones laterales dispone de airbags laterales en los respaldos de los asientos delanteros, y opcionalmente pueden integrarse también en los asientos traseros de los lados. El sistema de airbags para la cabeza se despliega como una cortina que abarca la zona entre el montante delantero y el trasero. El sistema integral de apoyacabezas de Audi reduce el riesgo de un traumatismo cervical al recibir un impacto por detrás. Para los asientos de los niños existen de serie dos anclajes Isofix en la parte trasera.

En el caso de una colisión con un peatón, el nuevo A7 Sportback satisface todas las disposiciones legales. A ello contribuye esencialmente un material espumado absorbedor de energía detrás del parachoques frontal y un capó del motor que guarda una gran separación respecto a las piezas duras. Los leves choques y las pequeñas colisiones que se producen al aparcar no suponen grandes costes gracias a las inteligentes medidas de protección que el vehículo incorpora en las partes delantera y posterior.

El diseño interior

Aire y luz, formas estilizadas y colores claros: el habitáculo del A7 Sportback es un espacio dinámico que rebosa ligereza y amplitud; su trazo refleja la misma vigorosa y fibrosa deportividad del exterior. También aquí demuestra Audi su posición líder en el diseño del automóvil.

El elemento más característico es el wrap-around, una amplia línea arqueada que envuelve al conductor y al acompañante. Ésta surge por encima del tablero de instrumentos y termina en la puerta del acompañante. Por su parte, una moldura ondulada aporta una gran tensión de formas. El tirador de apertura de las puertas es una réplica de la forma que presenta la ventanilla lateral posterior: una muestra más del cuidado puesto en cada detalle.

La consola central se inclina ligeramente hacia el conductor. Si bien los asientos del nuevo A7 Sportback van montados en una posición deportiva baja, la mayoría de los conductores abarcan visualmente el capó completo gracias a la reducida altura del morro: una sensación de amplitud y libertad.

El wrap-around incorpora un tablero de instrumentos estilizado y de poca altura cuyo frente viene enjaezado con una moldura ondulada. También la línea que divide el segmento superior del inferior discurre en forma de S, y los difusores de aire centrales siguen este contorno.

La mitad derecha del tablero de instrumentos y las zonas de las puertas y de la consola del túnel puede realzarse con inserciones de maderas nobles. La parte superior del tablero de instrumentos va revestida con material acolchado en óptica de cuero.

El gran afán detallista de Audi se aprecia en todo el interior del A7 Sportback. Los materiales minuciosamente seleccionados reciben un acabado de calidad artesanal. La calidad no entiende de concesiones: este precepto de la marca se percibe en el habitáculo con todos los sentidos.

Todos los interruptores se accionan de forma suave y sin holgura. Las estrechas juntas discurren uniformes, en algunos puntos su ancho alcanza tan sólo unas pocas décimas de milímetro. Los embellecedores cromados enmarcan los difusores, y unas finas tiras en óptica de aluminio realzan las inserciones opcionales de maderas nobles. En muchas teclas llama la atención su acabado softtouch en negro, el acabado en aluminio de los mandos giratorios los convierte en pequeñas obras de arte. La corredera y el pulsador de arranque y parada van discretamente iluminados desde atrás en rojo, asimismo las molduras de acceso incorporan inserciones de aluminio.

Los componentes expuestos a un mayor desgaste en el Audi A7 Sportback van protegidos por un novedoso barniz endurecido con luz ultravioleta que les confiere una extremada resistencia al rayado. Una capa de alta tecnología denominada Cerapaint protege las molduras de acceso fabricadas en aluminio. Con un espesor inferior a dos milésimas de milímetro, ofrece una segura protección contra daños, repele la suciedad y permite una limpieza fácil.

Materiales naturales: dos tipos de cuero

Ya desde el lanzamiento del coupé de cinco puertas, Audi ofrece un amplio abanico de colores, elementos de decorativos y tapizados. Entre ellos se encuentra el resistente y duradero cuero Milano, así como el cuero Valcona, de primera calidad. La capa del recubrimiento protector es reducida, tan sólo recubre levemente la estructura de la piel y permite así que el cuero sea transpirable.

Un paquete de cuero para la consola central, los apoyabrazos de las puertas y los tiradores completan la oferta; el volante y la palanca de selección pueden encargarse como opción en cuero haciendo juego con el color del interior. Para poder combinarlos Audi ofrece además los cinturones de seguridad en colores exclusivos. Ambos segmentos del tablero de instrumentos del A7 Sportback se suministran en negro, gris acero, marrón turba, gris titán o beige terciopelo. Los tapizados pueden pedirse en negro, gris titán, beige Goa, marrón nougat y beige terciopelo; el revestimiento interior del techo se ofrece en negro, plata luna y beige seda.

Con el paquete deportivo S line el habitáculo resulta especialmente atractivo. Los asientos deportivos con apoyo lumbar de ajuste eléctrico van tapizados en cuero Valcona o en una combinación de Alcantara perforada y cuero. Al igual que las alfombrillas, el tablero de instrumentos y el revestimiento interior del techo van sumergidos en negro, mientras que sus costuras en gris jet ponen el último acento. Las inserciones son de aluminio mate cepillado, en las molduras de acceso y en el volante de diseño especial lucen las inscripciones S line, y el pomo de la palanca de selección va forrado de cuero perforado. Un tren de rodaje deportivo y las insignias S line en la carrocería completan el paquete.

El Audi A7 Sportback viene de serie con inserciones en aluminio cepillado de color gris. En cuanto a las láminas de madera es posible elegir entre madera de fresno de poros abiertos y raíz de nogal marrón oscuro. Algo más tarde se ofrecerá un panel multicapa en madera de roble. Aplicando una técnica especialmente desarrollada para Audi, se corta de un bloque compuesto por capas extremadamente finas de color natural alternadas con otras teñidas de color oscuro. El acabado especial que reciben al final del proceso confiere a la lámina la calidad típica de Audi. También en este caso la marca de los cuatro aros sigue nuevos caminos en el diseño. El paquete deportivo S line ofrece además una inserción adicional de aluminio o una moldura en lacado brillante negro.

Como equipamiento de serie para el A7 Sportback está disponible un paquete de luces. En la carrocería equipa reflectores activos en las puertas y luces en las manillas de las puertas, mientras que en el interior incluye una serie de LED. Éstos sirven como luz de lectura y de cortesía e iluminan la zona para los pies, los revestimientos de las puertas y la consola central.

La iluminación ambiental opcional con conductores de luz en diversas áreas, crea un ambiente emotivo. Asimismo realza los compartimentos de la puerta y las molduras de acceso. La consola del túnel central aparenta flotar gracias al efecto de la iluminación. La iluminación ambiental puede configurarse libremente.

El manejo y el interior

A pesar de las múltiples funciones inteligentes y confortables que el

A7 Sportback incorpora, su manejo, como es habitual en Audi, resulta sencillo y fácil de entender. Las grandes esferas de trazo claro con escalas negras y el display central van cubiertos por una cúpula elegantemente arqueada; su diseño tridimensional y detallado permite una rápida y fácil lectura. Inicialmente las agujas rojas se encuentran en la posición correspondiente a las seis en un reloj: al arrancar suben brevemente y regresan de nuevo al mismo punto otorgándole un matiz deportivo. Instrumentos adicionales indican el nivel combustible y temperatura del líquido refrigerante.

Incorpora el MMI radio plus que incluye el sistema de información al conductor (FIS), que según la versión viene con una pantalla de 7 pulgadas en color. Éste reúne muchas e importantes informaciones y ajustes en un menú de estructura sencilla y fácil de entender que opera con un campo principal y dos barras informativas adicionales. El ordenador de a bordo con programa de eficiencia va integrado en el FIS; además de incorporar un indicador de cambio da consejos para una conducción eficiente e indica en qué medida contribuyen los diversos componentes técnicos al consumo de combustible.

El sistema de información al conductor se maneja desde el volante multifuncional deportivo de tres radios de cuero equipado de serie; sus pulsadores, levas de cambio y rodillos se manejan de manera intuitiva. Audi ofrece volantes en numerosas variantes: de tres o cuatro radios, con levas de cambio, con corona térmica, y con ajuste eléctrico.

El ancho túnel central asimétrico del Audi A7 Sportback, un componente individual desacoplado del tablero de instrumentos, incorpora importantes elementos de mando adicionales. Se trata del pulsador de arranque y parada de serie, que puede ser complementado por una llave de confort para un cómodo acceso al vehículo, el pulsador para el freno de estacionamiento electromecánico y el sistema de manejo MMI (Multi Media Interface), una solución que se desmarca de la competencia.

Entorno de estructura clara: el terminal MMI

El terminal de manejo MMI comprende un entorno táctil claramente estructurado que se presenta en una versión nueva y perfeccionada. Cuatro teclas fijas permiten acceder al usuario a las áreas principales de navegación, telefonía, radio y medios; otras tres hardkeys (ajustes de vehículo, menú y retroceso) las complementan. Con los pulsadores rotativos del centro y las cuatro softkeys adyacentes se navega por el menú. Desde un terminal de manejo propio dotado con un mando rotativo se controla el área de audio. Una zona adicional integra seis teclas de sintonización de emisoras de radio o bien el touchpad del MMI navigation plus opcional.

El gran monitor de a bordo del sistema MMI, de serie con 6,5 pulgadas de diagonal y provisto de un marco negro brillante, va sumergido en el centro del tablero de instrumentos. Únicamente asoma su borde superior cromado aparentando ser una refinada moldura. Al conectar el encendido se desplaza primero hacia delante de forma fluida y a continuación hacia arriba, fiel al concepto de diseño de Audi. Al igual que en el sistema de información al conductor opcional, su campo de indicación está subdividido en tres zonas. La navegación por el menú sigue una clara lógica.

Inteligente y eficiente: el climatizador automático de confort

La ancha y baja consola central integra una serie de interruptores secundarios, el compartimento para el reproductor de CD y DVD y ranuras para las tarjetas de memoria. En su parte inferior se ubica la unidad de mando del climatizador automático; sus mandos giratorios van rodeados por LED rojos y azules. La ventilación indirecta de la instalación se realiza sin percibirse apenas una corriente de aire; los módulos de ventilación son extremadamente silenciosos. El sistema tiene en cuenta también la posición del sol en su trabajo, y un sensor de humedad evita que se empañen los cristales.

El climatizador automático confort del Audi A7 Sportback trabaja con una excelente eficiencia que supera con creces la de la competencia. La potencia precisada para impulsar el pequeño y ligero motor del ventilador, exento de escobillas, es muy reducida.

El intercambiador de calor interno se compone de un conducto coaxial con el lado de aspiración en el interior y el de alta presión en el exterior. El intercambio calorífico entre ambos lados incrementa el rendimiento del evaporador, disminuyendo así el caudal de refrigerante requerido y con ello la potencia demandada por el compresor. Gracias al nuevo separador de aceite utilizado, huelga mantener el aceite lubricante y refrigerante permanentemente en movimiento. El climatizador automático mide la humedad del aire interior y exterior, y determina así la relación de mezcla óptima para que la energía precisada sea mínima.

En la ejecución opcional de cuatro zonas, el climatizador automático confort viene equipado con una unidad de manejo propia para los ocupantes de las plazas traseras. El habitáculo puede acondicionarse eligiendo entre tres tipos de clima: suave, mediano e intenso. Para el invierno se ofrece una cuarta variante, que calienta la zona de los pies con especial intensidad. Una función de calor residual aprovecha el calor del motor al estacionar el coupé de cinco puertas. A petición, Audi instala una calefacción estacionaria programable. Para la entrada directa de aire fresco puede optarse por un techo corredizo eléctrico de cristal.

Nuevo: el Head-Up Display

El Audi A7 Sportback puede encargarse con una opción de alta tecnología: el Head-Up-Display proyecta contra el parabrisas los datos más importantes que el conductor desea ver en forma de símbolos y cifras. Una pantalla de cristal líquido con tecnología TFT, retroiluminada por un LED blanco, genera la imagen de color que dos espejos asféricos se encargan de ampliar y redirigir. Además, se encargan de corregir las distorsiones debidas a la curvatura del parabrisas.

Las informaciones visualizadas aparentan flotar a 2,5 m del parabrisas en una ventana de 26 x 9 cm. Para evitar la obtención de una doble imagen, el cristal y la lámina de seguridad insonorizante disponen de una forma especial. El conductor registra con especial rapidez las imágenes del Head-Up-Display; su vista acomodada a mirar a lo lejos a no precisa readaptarse.

Con el MMI el conductor puede fijar las informaciones que desea visualizar en el display, así, por ejemplo, la velocidad, las flechas de navegación o los indicadores de los sistemas de asistencia. Además le es posible adaptar a sus requerimientos la altura e intensidad de la luz del indicador.

Confortables: los asientos

El Audi A7 Sportback se ha concebido como un cuatro plazas: todos los ocupantes acceden al interior con la máxima comodidad. Las ventanillas sin marco descienden levemente al abrir las puertas y la retención de las puertas es especialmente cómoda: le ayuda a cerrar las puertas y las abre sin interrupción del giro, manteniéndolas abiertas en las posiciones de salida relevantes. Como opcional Audi ofrece un servocierre eléctrico. Las aperturas de acceso, anchas y altas, hacen que éste resulte cómodo, también en las plazas traseras.

También las personas de gran estatura disponen de mucho espacio libre para la cabeza, los brazos, las rodillas y los pies en las cuatro plazas. El compartimento posterior del A7 Sportback incorpora dos asientos individuales confortablemente contorneados. Sus reposacabezas pueden colocarse en una posición especialmente baja para no obstaculizar la vista al mirar en el retrovisor.

En la versión de serie, pueden ajustarse manualmente diez posiciones distintas en los asientos delanteros del coupé de cinco puertas: en la altura, a lo largo y en la inclinación del respaldo, así como en la altura y separación de los reposacabezas, junto con un apoyo lumbar de cuatro posiciones. Como opcional Audi suministra un ajuste eléctrico, una ventilación, y una calefacción de tres niveles, esta última también para las plazas traseras.

Los asientos de confort opcionales vienen dotados con un ajuste de 20 posiciones memorizables. Los laterales del respaldo y del asiento y el apoyo lumbar pueden ajustarse neumáticamente. Opcionalmente, Audi los dota con un sistema de ventilación que aplica una moderna técnica de aspiración altamente eficaz. Además, existe a disposición una función de masaje con diez cámaras de aire que reconfortan su espalda, pudiendo elegir entre cinco programas de masaje y cuatro niveles de intensidad.

El paquete deportivo S line de Audi comprende asientos deportivos con laterales más pronunciados, un ajuste de 14 posiciones, y un apoyo lumbar eléctrico.

Para el ajuste de los asientos solamente se precisan pocos mandos. Todos los ajustes primarios se realizan con teclas que imitan la forma del asiento. A través de un mando multifuncional con un anillo ajustable y cuatro pulsadores se gestionan las funciones secundarias, como la posición de los laterales del asiento o el masaje; el monitor MMI muestra cada uno de los pasos.

El Audi A7 Sportback dispone de muchos y prácticos portaobjetos espaciosos. La guantera con llave dispone de una capacidad asombrosa y los compartimentos de las puertas delanteras tienen cabida para una botella de litro. Dos portabebidas adicionales están ubicados en el túnel central; éste integra además un reposabrazos central y un portaobjetos de altura e inclinación ajustables. Existen además unos compartimentos debajo de los asientos delanteros y redes en los respaldos de los mismos. El compartimento posterior va provisto de un reposabrazos adicional que integra una bandeja y, opcionalmente, portabebidas. Si se desea, está disponible con dos tomas de corriente de 12 V.

Variable: el maletero

El Audi A7 Sportback es un coche versátil para personas activas, su largo portón trasero que llega hasta techo, alberga un amplio maletero. Va perfectamente revestido con elegante moqueta y puede cargarse cómodamente ya que tiene situado el borde de carga a poca altura. Inicialmente dispone de un volumen de 535 litros, un espacio suficiente para colocar en batería cuatro maletas en posición vertical. Bastan dos maniobras para abatir los respaldos de los asientos traseros, divididos en una relación 60:40, con lo que el volumen aumenta hasta los 1.390 litros, quedando una plataforma de carga casi plana.

La cubierta del maletero dividida en dos partes no entorpece nunca la carga del mismo, el segmento más largo va enganchado al portón y el corto a la carrocería. Para la corta bandeja del maletero Audi ofrece opcionalmente una cortinilla parasol abatible que da sombra a la luneta trasera.

El maletero dispone de dos ganchos para bolsas, cuatro argollas de amarre macizas y cromadas y un práctico portaobjetos en la pared derecha que suponen una gran ayuda al cargarlo. Como opcional puede pedirse una alfombrilla reversible con el dorso de goma, un dispositivo para carga larga con bolsa para esquís inclusive, y una red para equipaje.

El portón trasero incorpora de serie un accionamiento eléctrico y puede abrirse además pulsando la llave de control remoto. Dos brazos telescópicos ayudan a los electromotores y procuran un movimiento uniforme y suave, también aquí emplea Audi sofisticada tecnología. El ángulo de apertura es programable para evitar que el portón alcance a tocar el techo del garaje. Una moldura de acero inoxidable protege el borde de carga, una tapa elástica se ocupa de que el cierre no se ensucie.

Gracias al enganche para remolque opcional el A7 Sportback puede remolcar hasta 2.100 kilos. Si el remolque comenzase a balancear, una función secundaria integrada en el sistema de estabilización ESP se ocupa de estabilizarlo, frenando alternativamente en oposición al balanceo las ruedas del coupé de cinco puertas. Los clientes activamente deportivos encuentran en el programa de accesorios de Audi maleteros de techo para esquís y equipaje, así como soportes especiales para bicicletas, esquís, snowboards y piraguas.

Los sistemas de asistencia al conductor

Para el A7 Sportback el cliente puede elegir opcionalmente entre un amplio abanico de ultramodernos sistemas de asistencia al conductor que le permiten una conducción más relajada y agradable. La estrecha interconexión de los mismos entre sí y con otros sistemas del vehículo confiere al coupé de cinco puertas una versatilidad, una inteligencia y unas prestaciones máximas. Una sofisticada unidad electrónica comunica entre sí las numerosas unidades de mando a través del novedoso bus de datos FlexRay que hace más rápida y más segura la transmisión de datos entre los diversos componentes.

El más importante y complejo de estos sistemas de asistencia al conductor es el nuevo adaptive cruise control (ACC) con función Stop & Go y Audi pre sense front incluidos. Este sistema regula la velocidad y la distancia del A7 Sportback con respecto al vehículo precedente entre los 0 y los 250 km/h, acelerando o frenando, y es además capaz de decelerar automáticamente dentro de determinados límites. El conductor establece con el sistema de manejo MMI el nivel de confort o deportividad con el que debe operar el sistema. Existen tres niveles disponibles.

El ACC Stop & Go obtiene sus datos de dos sensores de radar, una videocámara y los sensores ultrasónicos. Además, analiza muchas señales adicionales como las que provienen de los intermitentes, del sensor del ángulo de giro y del detector del remolque. Gracias a este elevado nivel de información el sistema puede reconocer situaciones complejas y ayudar al conductor de manera anticipada. Accede también a los datos predictores de la ruta del sistema navegación, lo cual le permite, por ejemplo, computar con seguridad las trayectorias de marcha en las curvas al circular por autopista.

Tanto al cambiar de carril como al adelantar o torcer el ACC Stop & Go resuelve la situación con la misma resolución y rutina de un experimentado conductor y hace que la conducción resulte más fluida y armónica. El espectro de aplicación abarca también la circulación en ciudad. El sistema aporta aquí un especial confort, llegando a frenar al coupé de cinco puertas hasta la parada total.

El asistente de cambio de carril Audi side assist junto con el Audi pre sense rear entra en acción a partir de una velocidad de 30 km/h. Dos sensores de radar montados en la zaga supervisan la situación detrás del A7 Sportback. Si otro vehículo se está moviendo en la zona crítica, se enciende un indicador LED de color amarillo en la carcasa del retrovisor exterior. Si aún así se pone el intermitente para cambiar de carril, aumenta el brillo del indicador y la frecuencia de parpadeo; una señal que prácticamente no puede pasar desapercibida.

En el A7 Sportback se estrena el nuevo sistema de asistencia Audi active lane assist. A partir de 60 km/h comienza a detectar las marcas del firme con una cámara fijada al pie del retrovisor interior.

Si el A7 Sportback se aproxima a una línea sin poner el intermitente, el sistema ayuda al conductor a quedar en su carril actuando ligeramente sobre la dirección, una ventaja más del sistema electromecánico. En el MMI el conductor fija a partir de qué punto desea dicha intervención y si desea combinarla con una vibración del volante y una señal acústica.

Si se presenta un peligro de derrape el Audi active lane assist ayuda a realizar un contraviraje aumentando o reduciendo brevemente el grado de servoasistencia. El Audi active lane assist puede tener en cuenta los objetos del carril adyacente y considerarlos en su estrategia. Asimismo, en base a los movimientos del volante, es capaz de detectar si la concentración del conductor disminuye, adaptando entonces las intervenciones correspondientemente.

Las imágenes captadas por la cámara se utilizan también por otro sistema de asistencia al conductor: el indicador del límite de velocidad detecta las señales de restricción de velocidad al margen de la carretera, las señales complementarias y las de fin de restricción, representándolas gráficamente en el display del FIS o en el Head-Up-Display opcional. Al mismo tiempo, la cámara proporciona las imágenes para el ACC Stop & Go, cuyos datos intervienen también en las deceleraciones del Audi pre sense front y en la regulación gradual del alcance de las luces.

Gran visibilidad en la oscuridad: el asistente de visión nocturna

Otro de los sistemas de alta tecnología que aplica el Audi A7 Sportback es el asistente de visión nocturna con marcación de los peatones detectados. Su cámara termográfica ubicada en la parrilla Singleframe trabaja con un sistema de infrarrojo lejano (FIR): esta cámara capta el calor que irradian los objetos. Un ordenador transforma la información en imágenes en blanco y negro, que muestra a continuación en el display del sistema de información al conductor.

Dependiendo de la velocidad de crucero, el alcance de la tecnología de captación en el infrarrojo lejano puede ser de hasta 300 m, mucho más que la luz de carretera. Mientras que la carretera, por ser más fría, se representa de color oscuro, las personas y los animales destacan en un color claro debido al calor que irradian.

El software para el procesamiento de imágenes es capaz de detectarlos a una distancia de hasta 100 m y los resalta con unas marcas de color amarillo en el display.

Si el ordenador considera que la situación es peligrosa, la persona se marca de color rojo al tiempo que suena un gong de advertencia. Opcionalmente puede aparecer también la marca roja en el Head-Up-Display. Al igual que todo sistema de asistencia, el sistema de visión nocturna trabaja dentro de ciertos límites, aunque bastante amplios.

Una innovación adicional de Audi en este segmento es el asistente de aparcamiento. Éste funciona con sensores ultrasónicos, que al circular a baja velocidad, son capaces de detectar y medir el largo de los huecos para aparcar situados al borde de la calle. Al localizar un hueco suficientemente grande, el sistema se encarga de estacionar marcha atrás con sólo pulsar un botón. El conductor solamente necesita acelerar y frenar.

El asistente de aparcamiento es capaz de introducir al A7 Sportback en huecos tanto paralelos a la calzada como en batería. Para el estacionamiento longitudinal, el hueco solamente tiene que ser 0,80 m más largo que el coche; si es preciso, el sistema realiza varias maniobras, hacia delante y hacia atrás. Para salir del hueco el sistema ofrece la misma asistencia.

Mayor seguridad: Audi pre sense

El sistema de seguridad Audi pre sense para el A7 Sportback se comercializa en diferentes versiones. Colabora estrechamente con los sistemas altamente interconectados de a bordo, iniciando las pertinentes medidas de protección preventivas ante una colisión inminente. En la versión Audi pre sense basic suministrada de serie, el sistema se activa si los sensores del sistema de estabilización de marcha ESP detectan una situación de marcha inestable. En ese caso se tensan eléctricamente los cinturones delanteros y se cierran el techo corredizo y las lunas laterales dejando tan sólo una pequeña rendija. La luz adaptativa del freno se pone a pulsar rápidamente para advertir a los coches que vienen detrás.

En combinación con el ACC Stop & Go, el A7 Sportback se surte con la versión Audi pre sense front. Su misión es evitar en lo posible una colisión con el vehículo delantero o, en su defecto, reducir las consecuencias que de ello se deriven. En una situación peligrosa se activa el Audi braking guard integrado, que inicialmente avisa al conductor con un gong y una señal óptica. Al mismo tiempo se llena el sistema de frenos y, si se dispone de la adaptive air suspension opcional, se endurecen los amortiguadores.

Si el conductor permanece pasivo, éste percibe en la segunda fase una sacudida de alerta causada por una frenada breve, al tiempo que se tensan ligeramente los cinturones. Si el conductor pisa entonces el freno, el asistente de frenada hidráulico aumenta la fuerza de frenado de acuerdo con la situación actual. Si el conductor ignora también la sacudida de alerta se realiza una frenada parcial autónoma que decelera el A7 Sportback con 3 m/s2. Las ventanillas y el techo corredizo se cierran y se activa la luz de freno adaptativa.

Si el coupé de cinco puertas equipa la versión más avanzada, la versión Audi pre sense plus incluida en el paquete de asistentes, se activa entonces en un caso de emergencia una tercera y cuarta etapa. El sistema incrementa entonces la fuerza de frenado hasta 5 m/s² y tensa los cinturones por completo. Aproximadamente medio segundo antes de una colisión inevitable se activa la última fase de frenado con una deceleración máxima autónoma. La fuerza del impacto y sus consecuencias se reducen considerablemente, ya que hasta el momento de la colisión el A7 Sportback habrá reducido su velocidad en hasta 40 km/h.

El sistema Audi pre sense rear, una función parcial adicional, se combina con Audi side assist. Al detectar el riesgo de una colisión posterior avisa a los coches que van detrás mediante la luz de freno adaptativa. Si la situación se torna crítica se activan las medidas de protección preventivas.

Los sistemas multimedia

La navegación y el Infotainment son otros dos campos técnicos en los que el Audi A7 Sportback marca la pauta. Junto al MMI radio plus de serie, Audi ofrece dos sistemas opcionales,  el MMI navigation y el MMI navigation plus con el revolucionario touchpad, el MMI touch.

Los tres sistemas incorporan un monitor desplegable, que en la versión tope de gama es de 8 pulgadas en lugar de 6,5. Gracias a su elevada resolución, la amplia pantalla ofrece imágenes extremadamente nítidas, entre ellas también las portadas de las pistas de audio (cover art), en un elegante diseño en relieve. El mapa de navegación con muchos modelos de ciudades y lugares de interés también se muestra en tres dimensiones.

La variante de serie MMI plus radio incorpora el lector de CD simple que puede reproducir también los formatos mp3, WMA y ACC. El MMI radio plus viene equipado además con dos lectores de tarjetas SDHC y una interfaz Bluetooth para el teléfono. El sonido lo produce el Audi sound system, un amplificador de seis canales con una potencia de 180 vatios al que se conectan diez altavoces, entre ellos un subwoofer y un altavoz central.

El MMI navigation, la segunda variante, amplía el MMI radio plus con una función de navegación. Los datos, junto con el sistema de guiado dinámico, provienen de una tarjeta SD; el control por voz reconoce palabras completas.

A la cabeza de la oferta se encuentra el MMI navigation plus que se compone de dos unidades. La Radio Unit incorpora las funciones del sintonizador y del sistema de sonido.

Por su parte, la Main Unit de la consola central incorpora otros componentes importantes, entre ellos un lector DVD, dos lectores de tarjetas y un disco duro de 60 GB en el que puede aprovecharse un tercio de su capacidad para guardar números de teléfono y música. Los dos procesadores que equipa permiten que todas las aplicaciones se realicen de forma rápida, simultánea y fluida.

Un procesador gráfico propio en 3D de la empresa líder nVidia genera las imágenes tridimensionales con una calidad excelente. El mapa es un modelo geodésico en 3D altamente detallado. Para guiar al conductor, además de la clásica representación por flechas, utiliza opcionalmente una nueva representación animada con numerosos detalles informativos.

Manejo revolucionario: el MMI touch

El MMI navigation plus viene equipado con una revolucionaria innovación de Audi: el MMI touch con tecnología Black Panel. El conductor indica el destino o el número de teléfono deseado dibujando con el dedo las letras y las cifras sobre el campo de manejo táctil. Al realizar esto, su mirada puede permanecer fija en la carretera, ya que el sistema emite una breve confirmación acústica después de cada carácter.

El MMI touch, cuya memoria contiene millones de muestras con caracteres de todo el mundo, reconoce también las grafías de muchos idiomas asiáticos. Con sólo pulsar una tecla, el pad se convierte en un campo de manejo en el que van memorizadas seis estaciones de radio libremente programables. Adicionalmente, el Audi A7 Sportback incorpora el pulsador giratorio del MMI para un manejo convencional. Además, puede optarse opcionalmente por un control por voz ultramoderno que permite indicar el lugar y la calle en un solo comando.

El nuevo MMI navigation plus colabora intensamente con los sistemas de asistencia y de seguridad a bordo del Audi A7 Sportback. Su base de datos describe toda la red de carreteras de Europa con gran precisión. Este sistema de navegación aplica dichos datos de un modo predictor: va leyendo con cierta anticipación el curso que seguirá el coupé de cinco puertas. A través del bus de datos estas informaciones acceden a los ordenadores encargados de controlar el ACC Stop & Go, los faros, y el S tronic o el multitronic. Estos sistemas pueden así adaptar su funcionamiento con antelación y precisión a las diferentes circunstancias.

En el ámbito multimedia Audi también brinda a sus clientes una gran variedad de atractivos componentes. Así, por el ejemplo, el cambiador de CD o el de CD y DVD ubicado en la guantera. Además, se ofrece un sintonizador doble para la recepción digital de radio (digital audio broadcasting, DAB) y un receptor de TV analógico/digital. El Audi music interface permite conectar de forma confortable un reproductor móvil al equipo de audio de a bordo. El Bose Sorround Sound System comprende un amplificador de 12 canales con una potencia de más de 600 vatios. A él van conectados 14 altavoces que producen un sonido contundente, realista y preciso. Gracias a un algoritmo especial, el sistema Bose reproduce también fuentes estereofónicas con Sonido 5.1.

La versión tope de gama, el Advanced Sound System de Bang & Olufsen trabaja con dos amplificadores y un total de 1.300 vatios. Por su amplio y bien diferenciado espectro de frecuencias, su esplendorosa brillantez y su nítida resolución fascina también a los amantes más exigentes de la alta fidelidad. Los especialistas daneses aplican un algoritmo desarrollado por ellos mismos que simula las reflexiones del sonido obtenidas en una sala de concierto. La tecnología acústica empleada es tan compleja que en un ajuste personalizado se alteran más de 1.200 parámetros.

En el Advanced Sound System intervienen 15 altavoces activos, entre ellos, dos elegantes lentes acústicas para la reproducción de altas frecuencias que emergen del tablero de instrumentos al conectarlo. Las cajas de los altavoces se han fabricado en aluminio pulido. El amplificador para los altavoces de los graves emplea la tecnología ICE del fabricante con la que se logra un consumo de energía especialmente bajo; su construcción es compacta y ligera.

La conexión a Internet

El A7 Sportback es un coche extremadamente comunicativo, especialmente por su conexión a Internet. De ello se encarga un módulo UMTS y un punto de acceso inalámbrico WLAN comprendidos en el teléfono de automóvil Bluetooth online opcional.

El módulo UMTS integrado en el MMI navigation plus establece la conexión con los servicios especiales de Google y con la World Wide Web, y permite la descarga de noticias y predicciones meteorológicas al vehículo.

El conductor del A7 Sportback puede planear su ruta en el ordenador de casa o en la oficina, subirla a un apartado de la página de Internet www.audi.de, y desde allí descargarla en el sistema de navegación vía UMTS antes de partir.

A través de una conexión ultrarrápida el coupé de cinco puertas descarga también imágenes vía satélite o aéreas de Google Earth. Éstas aparecen en el monitor en vista de pájaro, y el ordenador se ocupa de trazar las carreteras. Junto con las imágenes se transfieren al coche múltiples informaciones complementarias.

Un elemento de alta tecnología adicional es el punto de acceso inalámbrico WLAN. El acompañante y los ocupantes de las plazas traseras pueden conectarse simultáneamente a Internet con hasta ocho aparatos, desde un portátil hasta un iPad de Apple, pudiendo navegar y utilizar el correo electrónico a voluntad durante la marcha.

La comunicación con el World Wide Web se realiza a través de la antena del techo del Audi A7 Sportback con la que se obtiene una conexión estable y con una calidad de recepción excelente. Gracias a un proceso especial de modulación denominado High Speed Downlink Packet Access (HSDPA), el intercambio de datos en el UMTS es ultrarrápido: más de 7,2 MB por segundo. La codificación con el denominado estándar WPA2 hace que la transferencia de datos sea muy segura.

La utilización del punto de acceso inalámbrico WLAN es muy sencilla. El conductor solamente necesita introducir una tarjeta SIM con capacidad de datos en el teléfono de automóvil Bluetooth online; en la carátula del MMI navigation plus se encuentra un lector de tarjetas. Además, es posible acoplar al equipo un móvil particular vía Bluetooth si éste es compatible con el perfil de acceso SIM. El contrato vigente para el móvil suele ser suficiente en la mayoría de los casos, sin recargo alguno, y sin precisar contratos especiales para estas nuevas conexiones de datos. Sin embargo, debido a la enorme cantidad de datos transferidos, Audi recomienda encarecidamente concertar la tarifa plana correspondiente.

Los motores

Audi lanza el Audi A7 Sportback con cuatro motores V6 de inyección directa: dos de gasolina y dos diésel. Con cilindradas de 2,8 y de 3,0 litros rinden de 204 CV (150 KW) a 300 CV (220 KW) que se ocupan de impulsar al coupé de cinco puertas de forma vigorosa, refinada y eficiente.

Todos los motores se combinan con la innovadora gestión térmica de Audi, un sistema de arranque y parada, y un sistema de recuperación. Al 3.0 TDI de

204 CV (150 KW), que saldrá algo más tarde, le bastan de promedio 5,3 litros de combustible para cubrir 100 km con un nivel de emisiones de CO2 de tan sólo 139 g/km, un valor récord en su segmento.

Ambos motores de gasolina, el 2.8 FSI y el 3.0 TFSI, han sido intensamente perfeccionados en cuanto a la fricción interna y a la gestión térmica. Tras un arranque en frío los motores alcanzan rápidamente la temperatura de régimen, la fase de altas pérdidas por fricción causadas por un aceite viscoso se reduce considerablemente. A través de un intercambiador de calor propio, la transmisión se atempera también óptimamente. La bomba de aceite, regulada por caudal volumétrico, opera con gran eficiencia. En el mecanismo del cigüeñal y la distribución de cadena se ha puesto especial cuidado para reducir la fricción interna al mínimo.

En el 2.8 FSI se aplica un tecnología adicional para una mayor eficiencia: el Audi valvelift system (AVS). El sistema regula la carrera de las válvulas de escape en dos fases, según lo requieran las circunstancias. De ello se encargan unos casquillos cilíndricos, denominados piezas de leva, que pueden desplazarse sobre el árbol de levas. El AVS regula la cantidad del aire aspirado a través de la apertura de las válvulas; la válvula de mariposa puede permanecer completamente abierta eliminando así en gran parte las pérdidas por estrangulación. El motor se beneficia así de una potencia y un par más elevados y presenta además un menor consumo.

Esbeltez y elegancia: el 2.8 FSI

El 2.8 FSI, con una cilindrada de 2.773 cc, rinde 204 CV (150 KW) con un par motor de 280 Nm entre 3.000 y 5.000 rpm. Audi lo combina con las tracciones quattro y S tronic. El A7 Sportback 2.8 FSI quattro se catapulta de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos y alcanza una velocidad punta de 235 km/h. Su consumo medio es de tan sólo 8,0 litros de combustible a los 100 km, lo que supone una emisión de CO2 de 187 g/km. Más adelante estará también disponible en combinación con multitronic front.

El 3.0 TFSI es todo un ejemplo de la filosofía de downsizing de Audi: la sustitución de cilindrada por sobrealimentación. En la V de 90° que forman sus dos bancadas de cilindros se encuentra un compresor accionado por el cigüeñal a través de una correa. Se encarga de comprimir el aire de entrada hasta 0,8 bares para lograr un mejor llenado de las cámaras de combustión. Dos refrigeradores del aire de sobrealimentación postconectados enfrían el aire comprimido caliente para aportar más oxígeno a las cámaras de combustión.

Los conductos de los gases situados detrás del sobrealimentador mecánico son muy cortos, el par se genera así de forma rápida y espontánea; el par máximo de 440 Nm se consigue ya a 2.900 rpm. El compresor se encuentra detrás de la mariposa. Puesto que al operar el motor con una carga inferior al punto de sobrealimentación o en la fase de empuje, la densidad del aire aspirado es reducida, sus rotores giran suavemente; la potencia motriz que requieren a baja carga es reducida. Un extenso paquete de medidas insonoriza eficazmente los ruidos del compresor.

El 3.0 TFSI con una cilindrada de 2.995 cc, alcanza los 300 CV (220 KW), y un par de 440 Nm disponible entre las 2.900 y las 4.500 rpm. El motor sobrealimentado, que en Europa se combina exclusivamente con la tracción

S tronic y la tracción quattro, confiere al coupé de cinco puertas las prestaciones de un deportivo. La aceleración estándar se lleva a cabo en 5,6 de segundos, la velocidad máxima está limitada a 250 km/h. El consumo normalizado es de 8,2 litros a los 100 km, lo que supone un nivel de emisiones de CO2 de 190 g/km.

Un desarrollo completamente nuevo: el 3.0 TDI

El 3.0 TDI está disponible en dos variantes distintas. En ambas, el diésel V6 con sus 2.967 cc de cilindrada se ha sometido a un desarrollo completamente nuevo. Ahora pesa tan sólo 194 kg, 25 kg menos que su predecesor. Tan sólo el bloque motor, fabricado de fundición gris vermicular de alta resistencia, ha aligerado su peso en 6 kg. Otras de las mejoras comprenden las bombas de la instalación common rail, los sistemas de admisión y de escape, la recirculación de gases, y el turbosobrealimentador con el refrigerador del aire de sobrealimentación.

La innovadora gestión térmica ha sido perfectamente concebida en el 3.0 TDI en lo relativo a reducción de la fricción. El cárter del cigüeñal y las culatas disponen de circuitos de líquido refrigerante independientes; en la fase de calentamiento, el líquido refrigerante no circula en el bloque motor. La disminución drástica de la fricción interna en el mecanismo de accionamiento, el delgado sistema de accionamiento de nueva concepción para los árboles de levas y grupos auxiliares, y la bomba de aceite regulada, contribuyen asimismo en gran medida a la consecución de esta eficiencia de vanguardia.

En la versión de mayor potencia, el diésel V6 desarrolla 245 CV (180 KW) y un par motor de 500 Nm a un régimen entre 1.400 y 3.250 rpm. El S tronic y la tracción quattro pertenecen al equipamiento de serie. La aceleración de 0 a

100 km/h requiere 6,3 segundos, la velocidad máxima se limita a los 250 km/h. De promedio consume tan sólo 6,0 litros de combustible a los 100 km, lo que equivale a una emisión de CO2 de 158 g/km.

La eficiencia de la segunda variante del 3.0 TDI con 204 CV (150 KW) es todavía más notable: sus emisiones de CO2 se sitúan en los 139 g/km con un consumo medio de 5,3 litros a los 100 km: un valor revolucionario. El A7 Sportback de tracción delantera dotado con la nueva eficiencia del TDI acelera en 7,4 segundos hasta los 100 km/h y alcanza una velocidad máxima de 235 km/h.

En el eficiente TDI los tiempos de mando de los árboles de levas, así como el turbosobrealimentador y el sistema common rail, con una presión de inyección de 2.000 bares, han sido optimizados con miras a conseguir un reducido consumo. En combinación con la tracción delantera, el diésel V6 proporciona 400 Nm, disponibles entre las 1.250 y las 3.500 rpm.

Una descarga para el motor: el sistema de recuperación de energía

Los cuatro motores V6 del Audi A7 Sportback se benefician de una tecnología adicional incluida en el programa de eficiencia modular de Audi. El sistema de recuperación recupera energía para el alternador en las fases de frenado y de marcha por inercia con ayuda de una inteligente regulación de tensión y la almacena provisionalmente en la batería. Cuando se vuelve a acelerar el vehículo, dicha energía se retroalimenta a la red de a bordo: la carga del alternador y, en consecuencia, la del motor, disminuyen.

El sistema de arranque y parada se monta también de serie en todas las motorizaciones. Este sistema apaga el motor si el coupé de cinco puertas ha llegado a detenerse y si el conductor mantiene pisado el freno. En el momento en que éste deja de pisarlo, el motor vuelve a ponerse en marcha: silenciosa, confortable y rápidamente. Gracias a su batería de gran capacidad, el sistema sigue activo incluso a bajas temperaturas. El sistema de arranque y parada, que el conductor puede desconectar siempre que lo desee, también funciona perfectamente tanto con el S tronic de siete velocidades como con el multitronic, otra de las novedades de Audi.

La alta tecnología de Audi salta a la vista en el perfecto diseño de los motores. Los motores V6 y los demás componentes del compartimento del motor resultan atractivos, están bien ordenados y claramente dispuestos. Los motores TDI presentan una cubierta de diseño que además actúan como insonorizante.

En los motores de gasolina pueden apreciarse los conductos de admisión y las tapas de la culata, en el 3.0 TFSI las partes visibles del sistema de encendido son de un deportivo color rojo.

La transmisión de la fuerza

En las cajas de cambio Audi ofrece dos tecnologías diferentes. Ambas combinan la eficiencia de un cambio manual con el confort de un cambio automático. El multitronic de variación continua que se surte para el 3.0 TDI de 204 CV

(150 KW), disponible más adelante también para el 2.8 FSI, dirige el par motor a las ruedas delanteras. El dinámico S tronic de siete velocidades del 2.8 FSI, el 3.0 TFSI y el 3.0 TDI de 245 CV (180 KW) trabaja en combinación con la tracción integral permanente quattro.

Ambos tipos de cambio han sido ampliamente perfeccionados, y destacan por su mínima fricción interna y su elevado rendimiento. Gracias a su amplio escalonamiento permiten deportivos sprints en las marchas bajas, al igual que la circulación con reducidas revoluciones a elevadas velocidades. Tanto en el caso del multitronic como en el del S tronic de siete velocidades el diferencial va ubicado antes del embrague, es decir, directamente detrás del motor. Esto ha permitido a los ingenieros desplazar considerablemente hacia delante el eje delantero, lo que se traduce en una larga batalla y en una repartición favorable de las cargas entre los ejes.

Ambas cajas de cambio dotadas cada cual con un intercambiador de calor propio forman parte del sistema de gestión térmica del motor; en el momento de que el motor ha calentado suficientemente el líquido refrigerante, éste se conduce hacia el radiador de aceite del cambio. El multitronic y el S tronic de siete velocidades pueden acceder a los datos de la ruta del sistema navegación. Ello les permite tener en cuenta las curvas que se avecinan, evitando así el cambio innecesario de las marchas en una carretera con curvas.

El ágil multitronic, que ha sido ampliamente mejorado para su aplicación en el

A7 Sportback, hace que el motor opere casi siempre en su margen óptimo de rendimiento.

Para los conductores dinámicos incluye un programa deportivo con unas relaciones más cortas y un modo manual con ocho marchas fijas, que se controlan con la palanca de selección o con las levas de cambio del volante opcionales.

El variador, el corazón del multitronic, permite un escalonamiento especialmente amplio: el cociente entre la relación más grande y la más pequeña es de 6,7. Una cadena de láminas, especialmente estrecha y ligera, transmite la fuerza entre los dos discos cónicos variables. Al aproximar o separar dichos discos cónicos, la cadena sube o baja y marcha a diferentes radios: la relación de transmisión varía de forma continua. El embrague multidisco hidráulico y su control electrónico contribuyen también a que el consumo de combustible sea reducido, ya que al estar detenido el coche desacopla el cambio del motor.

El S tronic de siete velocidades aplica otro principio: los dos embragues multidisco refrigerados por aceite manejan dos engranajes parciales, independientes entre sí. El embrague grande externo K1 transmite el par a través de un árbol macizo a los engranajes de las marchas 1ª, 3ª, 5ª y 7ª.

Alrededor del árbol macizo gira un árbol hueco. Éste va unido al segundo embrague K2, de menor tamaño, que se encuentra en el interior del embrague K1, y acciona los engranajes de las marchas 2ª, 4ª y 6ª, así como de la marcha atrás.

Los dos engranajes parciales están permanentemente activos, pero sólo uno de ellos está unido al motor. Por ejemplo, cuando el conductor acelera en tercera, la cuarta ya está engranada en el segundo engranaje parcial. El proceso de cambio de una u otra se lleva a cabo mediante el cambio entre los embragues: K1 se abre, K2 se cierra. Este proceso requiere solamente unas centésimas de segundo por lo que apenas se presenta una interrupción en la fuerza de tracción; el proceso se realiza de un modo tan dinámico, fluido y confortable que apenas se nota.

Los conductores del A7 Sportback pueden utilizar el S tronic de siete velocidades de diferentes maneras. El modo totalmente automático incorpora los programas D (Drive) y S (Sport). Opcionalmente se dispone del modo de cambio manual que el conductor realiza con la palanca de selección o con las levas de cambio del volante opcionales. En el modo manual las relaciones del cambio son deportivas. El escalonamiento del S tronic de siete velocidades es de hasta 8,1, según el motor que incorpore, y la séptima marcha trabaja como una marcha superdirecta (overdrive) a fin de reducir el número de revoluciones.

Nueva etapa de desarrollo: la tracción quattro

El A7 Sportback es el primer modelo de Audi producido en grandes series que equipa la tracción integral permanente quattro en su nueva fase evolutiva: el diferencial central de corona con gestión del par individual para cada rueda. En el interior del nuevo diferencial central giran dos coronas que deben su nombre a la geometría del dentado. La corona delantera acciona la salida de fuerza hacia el diferencial del eje delantero; la corona trasera, por su parte, el árbol cardán hacia el diferencial del eje trasero.

Las coronas engranan con cuatro piñones de equilibrado alojados en cojinetes giratorios, dispuestos en un ángulo de 90 grados entre sí y accionados por la carcasa del diferencial, es decir, por el árbol de salida. En régimen normal de conducción, las coronas giran a la misma velocidad que la carcasa. Dada su especial geometría, se producen diferentes movimientos de palanca: en la distribución básica se envía un 60% del par motor hacia el eje trasero y un 40% hacia el delantero.

Si el par se desplaza por reducción del agarre en uno de los ejes, en el interior del diferencial se generan diferentes velocidades de giro y fuerzas axiales, lo que provoca que los paquetes de discos se compriman. El efecto autoblocante que de ello resulta hace que la mayor parte del par motriz se dirija hacia el eje con la mayor tracción. Si la pérdida de adherencia ocurre en el eje delantero se distribuye hasta un 85% del par hacia el eje trasero. Si esto ocurre en el eje posterior se transmite hasta un 70% del par al eje delantero.

La distribución extremadamente amplia del par de tracción conseguida con el diferencial de corona es superior a la de sus antecesores: la tracción es todavía mejor. La redistribución de las fuerzas se produce sin retardo y es absolutamente homogénea; el funcionamiento mecánico garantiza la máxima eficiencia y una respuesta instantánea. Otros aspectos positivos del diferencial central de corona son su compacta construcción y su reducido peso, que con 4,8 kg es aproximadamente 2 kg más ligero que el módulo anterior. El árbol cardán no va atornillado al diferencial sino engatillado, lo que aligera el peso unos 0,6 kg más.

Inteligente: gestión del par individual para cada rueda

El nuevo diferencial central de corona colabora estrechamente con un software inteligente de la gestión de frenado: la gestión del par puede realizarse individualmente en cada una de las cuatro ruedas. Al tomar una curva a alta velocidad el software determina las distribución óptima de las fuerzas motrices. Si en base a una variación de la carga de las ruedas detecta que las ruedas en el interior de la curva están a punto de patinar, el software se encarga de frenarlas levemente: basta un sutil contacto de las pastillas de freno con el disco con una presión mínima. Ello permite aplicar un par mayor a la rueda en el exterior de la curva.

El trabajo de la gestión del par individual para cada rueda se ejecuta con suavidad y de manera continua. En los márgenes límite de estabilidad, el comportamiento del A7 Sportback es neutro durante mucho tiempo, compensando prácticamente el ligero subviraje al entrar en la curva y al acelerar. Las intervenciones del sistema de estabilización ESP se producen más tarde y con menor intensidad, si es que llegan a necesitarse.

Para los clientes que deseen un dinamismo todavía mayor Audi surte un diferencial deportivo opcional. El engranaje del eje trasero de alta tecnología distribuye la fuerza motriz entre las ruedas de forma variable y continua con dos fases de actuación superpuestas. Las fases de actuación superpuesta se componen de dos ruedas solares y una corona de dentado interior y giran un 10% más rápido que el árbol motriz.

Un embrague multidisco establece la unión entre el árbol de transmisión y la fase de actuación superpuesta. Cuando el embrague se cierra, a la rueda ubicada en el exterior de la curva se le aplica de manera continua la velocidad mayor de la fase de actuación superpuesta. El par adicional necesario para esta mayor velocidad se resta de la rueda ubicada en el interior de la curva a través del diferencial. De este modo, casi la totalidad del par motor puede desviarse hasta una rueda, tolerándose una diferencia máxima entre las ruedas de 1.800 Nm.

Al tomar curvas a gran velocidad, la distribución de los pares citada hace que el coupé de cinco puertas sea presionado hacia el interior del radio; el

A7 Sportback parece rodar sobre rieles. La respuesta del diferencial deportivo es igual de eficaz tanto en las fases de empuje como bajo carga. La regulación se realiza electrónicamente con enorme precisión y en cuestión de centésimas de segundo. Su gestión está integrada en el sistema de conducción dinámica Audi drive select; el conductor puede conmutar en todo momento entre diferentes campos característicos que definen su funcionamiento.

Para la tracción delantera: ESP con bloqueo electrónico del diferencial

Para lograr una mayor agilidad en las curvas, la variante del A7 Sportback de tracción delantera utiliza el sistema de estabilización ESP con bloqueo electrónico del diferencial. En cuanto la unidad de mando detecta que la rueda delantera del lado interior de la curva se descarga demasiado ejerce sobre ella una leve intervención controlada de los frenos. Ello provoca que la diferencia de par resultante sea transmitida a la rueda del lado exterior de la curva que dispone de un mayor agarre.

Al mismo tiempo, la diferencia entre las fuerzas de propulsión genera un determinado par de guiñada; el coupé de cinco puertas se cierra ligeramente en la curva y asiste así al conductor. El comportamiento se mantiene neutral durante mucho más tiempo al llegar al límite, el comportamiento de marcha en general resulta más preciso, ágil y estable. La seguridad objetiva y la confianza subjetiva que el conductor deposita en el coche aumentan más todavía.

El tren de rodaje

Gracias a su sofisticado tren de rodaje, el Audi A7 Sportback rueda con el confort de una berlina de lujo y toma las curvas deportivamente como un coupé. El ancho de vía mide 1,64 metros en la parte delantera y 1,63 metros en la trasera. Los brazos del eje forjados en aluminio disponen de unas masas no suspendidas reducidas; los soportes de la rueda y los soportes articulados son del mismo material. Los estabilizadores son tubulares para reducir peso.

El eje delantero se compone de cinco elementos de dirección por rueda: dos brazos transversales en la zona superior, y la biela de apoyo y el brazo de guía en la zona inferior, así como la barra de acoplamiento. La ingeniosa construcción es capaz de hacer frente, por separado, a las fuerzas longitudinales y transversales que inciden sobre ella. En sentido transversal, los soportes se han diseñado de manera rígida en beneficio de una precisión deportiva, en sentido longitudinal, sin embargo, reaccionan con suavidad.

El soporte integral para el motor y el eje delantero constituye la espina dorsal de la suspensión de las ruedas delanteras. Va rígidamente atornillado a la parte delantera del vehículo; su gran rigidez permite que las fuerzas de dirección actúen de forma inmediata. El soporte de apoyo que une los brazos del eje superiores se compone también de aluminio al igual que las torretas de suspensión. Una barra de torretas de fundición a presión aumenta aún más la rigidez de la parte delantera del vehículo.

La dirección electromecánica del A7 Sportback es de nueva creación. Gracias a la disposición concéntrica de la cremallera respecto al servoaccionamiento, su construcción resulta extremadamente compacta. El grado de servoasistencia se realiza de acuerdo a la velocidad rodada. La dirección combina un guiado altamente preciso con una reducida sensibilidad a las perturbaciones provenientes del firme. Con una desmultiplicación de 15,9:1 la dirección resulta deportiva y directa.

El sistema trabaja con suprema eficacia, ya que no requiere energía al marchar en línea recta; la reducción del consumo, según motorización, es de hasta 0,3 litros a los 100 km. La dirección electromecánica ha hecho posible el nuevo Audi active lane assist y el asistente de aparcamiento.

La ejecución del eje trasero del Audi A7 Sportback sigue el principio del brazo trapezoidal con control de vía, una construcción compacta que aúna unas excelentes cualidades de confort y conducción. Ambos brazos trapezoidales huecos se han fabricado en fundición de aluminio endurecido en caliente, mientras que los soportes de las ruedas son de fundición de aluminio en coquilla. Los brazos transversales y las barras de acoplamiento son de aluminio forjado.

Ya que los resortes y amortiguadores, dispuestos por separado, apoyan directamente sobre los soportes de la rueda, se ha logrado una elevada relación de transmisión al amortiguador, y con ello, una respuesta altamente sensible. El soporte del eje consta de dos tubos longitudinales y otros dos transversales de acero; cuatro cojinetes hidráulicos lo unen con la carrocería. También estos últimos contribuyen en gran medida a la consecución de un elevado confort de rodadura.

En la versión de serie, el Audi A7 Sportback comprende una suspensión con muelles de acero; como opcional, Audi monta un tren de rodaje deportivo que reduce en 10 mm la altura de la carrocería. La empresa quattro GmbH incluye en su programa un tren de rodaje deportivo S line de suspensión algo más dura que reduce la altura unos 10 mm más; éste forma parte del paquete deportivo S line. El paquete comprende además ruedas de 19 pulgadas, el habitáculo en negro con detalles especiales, asientos deportivos y rótulos S line.

Suave: la suspensión neumática adaptativa

Otra de las opciones del A7 Sportback es la suspensión neumática adaptive air suspension de amortiguación regulada electrónicamente. Con ella, el coupé de cinco puertas compensa cualquier tipo de irregularidad del firme con suavidad y maestría. El sistema aplicado corresponde al nivel de desarrollo más actual. En el eje delantero se aplican unas columnas de suspensión formadas por las suspensiones neumáticas que rodean los amortiguadores de doble tubo.

En el eje de atrás se emplean suspensiones neumáticas y amortiguadores que van montados por separado. El compresor es ligero y eficiente. El acumulador de presión de aluminio, ubicado en la cavidad para la rueda de repuesto, tiene una capacidad de aire de 5,8 litros que mantiene a una presión de 18 bares.

El sistema adaptive air suspension varía el nivel de altura de la carrocería de acuerdo a la velocidad de crucero y al deseo del conductor. Su control corre a cargo del sistema de conducción dinámica Audi drive select.

En el modo auto, la carrocería desciende 20 milímetros cuando el A7 Sportback circula durante al menos medio minuto a una velocidad superior a 120 km/h. Esto aumenta la estabilidad y reduce la resistencia aerodinámica. En el programa comfort no se rebaja la altura de la carrocería. En cambio, en el modo de funcionamiento dynamic, la carrocería se sitúa desde el principio 10 milímetros más baja, y al alcanzar el umbral de conmutación rebaja su altura en otros 10 milímetros.

Si el firme es muy irregular el adaptive air suspension puede elevar la carrocería 20 mm. La suspensión neumática sirve también como regulación de nivel de alta tecnología, ya que mantiene siempre el nivel de la carrocería a la altura ideal, independientemente de la carga; los pasajeros disfrutan de un confort constante y elevado. Para su aplicación en combinación con un remolque o para el cambio de una rueda existen unos programas propios.

Los amortiguadores CDC (continuous damping control) se destacan por su reducida fricción interna. El ordenador del adaptive air suspension, al que accede una gran cantidad de datos, gestiona el modo operativo de acuerdo al estado de la carretera, al estilo de conducción y a la modalidad del Audi drive select. Cada milisegundo corrige la reacción en cada una de las ruedas. Las válvulas electromagnéticas se encargan de variar el flujo del líquido hidráulico entre el tubo interno y el externo; al variar la sección se modifica la característica de los amortiguadores.

Polifacético: el sistema de conducción dinámica Audi drive select

El sistema de conducción dinámica Audi drive select se equipa de serie en el Audi A7 Sportback. Este sistema se sirve del cambio automático, la servodirección y la gestión del motor, influyendo sobre los regímenes de cambio, la dirección asistida y las curvas características del pedal del acelerador. El conductor puede elegir entre los cuatro modos de conducción comfort, auto, dynamic e individual; la modalidad individual la puede personalizar dentro de ciertos límites.

Audi drive select proporciona una sensación de marcha mucho más diversificada y emocionante. En el A7 Sportback este sistema ofrece numerosas posibilidades. Opcionalmente, el cliente puede ampliarlo con varios módulos adicionales: la adaptive air suspension, el diferencial deportivo, la adaptive light, la iluminación ambiental, el sistema de seguridad Audi pre sense basic y la dirección dinámica, que estará disponible más adelante.

Con la dirección dinámica Audi amplía aún más su gama de altas tecnologías. Puede variar la desmultiplicación de la dirección en casi un 100%, dependiendo de la velocidad rodada y del ajuste en el sistema Audi drive select. Su principal componente es una transmisión superpuesta integrada en la columna de dirección accionada por un motor eléctrico. La dirección dinámica es de construcción compacta y ultraligera; tan sólo pesa 2,4 kg. Su elevado rendimiento, su funcionamiento preciso, y su baja fricción, son parámetros característicos de la dirección dinámica.

En el tráfico urbano, la relación de transmisión marcadamente directa y la elevada servoasistencia de la dirección dinámica hacen que el vehículo resulte especialmente fácil de manejar. Al circular por carretera, la relación de transmisión de la dirección y la servoasistencia disminuyen. A las velocidades elevadas en autopista, una relación de desmultiplicación menos directa y una servoasistencia menor favorecen una marcha rectilínea y relajada.

En el ámbito de la deportividad y de la seguridad de marcha, la dirección dinámica trabaja en estrecha colaboración con el sistema de estabilización ESP.

Ésta precisa menos tiempo para corregir la dirección que el sistema de frenado para aumentar la presión en las ruedas. De este modo se evitan muchas intervenciones en el freno y la conducción es más fluida. La dirección dinámica previene el sobreviraje a causa del cambio de carga, así como el subviraje. Al frenar sobre superficies con diferentes coeficientes de rozamiento evita que el coche se ladee.

Fuertes y resistentes: los frenos

El Audi A7 Sportback viene dotado con un sistema de frenos concebido con el fin de conseguir un peso mínimo con unas prestaciones máximas. El servofreno es de aluminio. Los discos de los frenos miden 320, 345 ó 356 mm de diámetro en el eje delantero, y en el trasero 300 ó 330 mm.

Algo más tarde Audi ofrecerá discos de freno de cerámica con fibra de carbono. Éstos son prácticamente insensibles al efecto fading, extremadamente potentes, resistentes y duraderos. Además son más ligeros que los discos de acero.

El sistema de estabilización de marcha ESP integra una modalidad deportiva que se activa con el sistema de manejo MMI. En este caso, la intervención en el motor está desactivada en gran parte y la intervención en la frenada se ha reducido levemente. Ello permite a los conductores versados gozar todavía más del A7 Sportback en tramos con curvas. El ESP integra además un asistente de arranque en cuestas y pendientes. En combinación con la dirección electromecánica el sistema ayuda al conductor en el contraviraje y en la frenada sobre firmes con diferente agarre de las ruedas a cada lado.

El coupé de cinco puertas lleva grandes llantas de aleación ligera que armonizan perfectamente con la elegante y deportiva silueta del coche. El tamaño 8,5 J x 18 con neumáticos 255/45 viene de serie, al igual que el indicador de presión de los neumáticos. Para los clientes deportivos están a disposición tres tipos de ruedas de 19 pulgadas de diferente diseño de la serie 255/40.

La élite de la gama la componen las cuatro versiones de 20 pulgadas con neumáticos 265/35 de cinco, siete o diez radios. Las ruedas de diseño con diez radios paralelos son de color antracita parcialmente pulido; las ruedas de siete radios dobles se presentan pulidas o bien con pulido brillante. Audi las suministra de uno o dos colores, tres de las ruedas de 20 pulgadas provienen de la firma quattro GmbH.

Todas las ruedas del Audi A7 Sportback han sido optimizadas en cuanto a la resistencia de rodadura sin merma del confort de marcha. Como opcional pueden encargarse algunas de ellas con propiedades de emergencia. La rueda de repuesto de espacio reducido se incluye de serie.

El equipamiento

El Audi A7 Sportback ofrece el mismo confort y equipamiento de una berlina de lujo. Este modelo llega al mercado dotado con un extenso equipamiento de serie que puede complementarse con una gran diversidad de opcionales.

Del confort se ocupan el climatizador de confort automático de dos zonas, el pulsador de arranque y parada del motor, y el volante de cuero multifuncional en diseño de tres radios. El MMI plus radio con monitor de 6,5 pulgadas, Audi Sound system y Bluetooth, el sensor de luz y lluvia, retrovisores exteriores abatibles eléctricamente, y el retrovisor interior con ajuste automático de posición antideslumbrante, el freno de estacionamiento electromecánico, el asistente de arranque, el control automático de la velocidad, el paquete de iluminación exterior e interior, el apoyo lumbar eléctrico y el parabrisas insonorizante también se surten de serie.

En el exterior llaman la atención los faros xenón plus y asistente de luces de carretera de serie de serie, los grupos ópticos traseros LED que integran la luz de freno adaptativa, las llantas de aleación ligera de 18 pulgadas y los intermitentes LED incorporados a los retrovisores exteriores térmicos y ajustables eléctricamente. El paquete de seguridad abarca dos airbags frontales, dos laterales delanteros y dos traseros y dos para la cabeza, cuatro pretensores de los cinturones, el sistema integral de apoyacabezas y dos anclajes Isofix para asientos infantiles en la parte trasera. El sistema Audi pre sense basic completa el equipamiento de seguridad.

El amplio coupé de cinco puertas incorpora muchos elementos prácticos para disfrutar del ocio, entre ellos, el portón trasero de accionamiento eléctrico y los respaldos abatibles de los asientos traseros. Los conductores deportivos sabrán apreciar la tracción integral permanente quattro en una nueva versión perfeccionada, el sistema de conducción dinámica Audi drive select y, según la motorización, el S tronic o el multitronic. El sistema de recuperación y el sistema de arranque y parada, por su parte, ayudan a reducir el consumo de combustible.

Lujo al estilo Audi: el equipamiento opcional

Para un confort todavía mayor existen numerosos equipamientos opcionales. Entre ellos cabe mencionar el Head-Up-Display, el climatizador automático de cuatro zonas con una unidad de manejo propia en el compartimento posterior, una calefacción estacionaria, una amplia paleta de volantes y una cortinilla parasol para la luneta trasera.

Del bienestar se ocupan, entre otras cosas, un paquete de iluminación, la llave de confort para el cómodo acceso al coche y una función de servocierre para las puertas. Adicionalmente, Audi suministra cristales aislantes/insonorizantes, que también puede surtirse tintados, y un techo corredizo de cristal.

Las variantes de los asientos del Audi A7 Sportback también son de primera clase; abarcan hasta el asiento de confort de 20 posiciones regulables con calefacción, ventilación y masaje. Un paquete portaobjetos se encarga de mantener el orden en el habitáculo y en el maletero, una apertura de carga y un enganche para remolque amplían las posibilidades de aplicación del coupé.

Para los amantes de la exclusividad Audi ofrece muchas soluciones individuales: un paquete de cuero, diferentes y exclusivos tapizados e inserciones, así como el paquete deportivo S line con el habitáculo en color negro.

Éste se combina con un tren de rodaje deportivo de suspensión más rígida, ruedas de 19 pulgadas y un volante especial de cuero. Todo ello puede complementarse con el paquete exterior S line opcional, que introduce retoques en el diseño exterior.

Para el conductor dinámico Audi ofrece dos trenes de rodaje deportivos diferentes y levas de cambio en el volante. El diferencial deportivo complementa perfectamente la tracción quattro, el programa de ruedas llega hasta las 20 pulgadas y la suspensión neumática adaptive air suspension aúna un magnífico confort de rodadura con una fascinante deportividad.

La luminotecnia es uno de los puntos fuertes de Audi. La versión tope de gama corresponde a los faros LED, combinados con el asistente para las luces de carretera que cambia automáticamente entre la luz de cruce y la de carretera.

Actualidad técnica: los sistemas de asistencia

También los sistemas de asistencia responden al más actual estado de la técnica. Audi ofrece el asistente de visión nocturna con marcación de los peatones detectados, el indicador del límite de velocidad, el adaptive cruise control con función Stop & Go, el Audi side assist y el Audi active lane assist. Existen tres asistentes de aparcamiento diferentes a elegir: solamente con sensores de ultrasonidos o también con cámara y con función automática de maniobras. El paquete de asistentes comprende las funciones más importantes y las complementa con la versión de gama más alta del sistema de seguridad: el Audi pre sense plus.

En lo respectivo a navegación y comunicación, el sistema de manejo MMI se ofrece en dos versiones con navegación: en la versión superior incorpora un gran monitor en color y el revolucionario MMI touch. A ello se suman los sistemas de sonido de Bose y Bang & Olufsen, un módulo de TV, un cambiador de DVD, un sintonizador de recepción digital de radio y el Audi music interface. Con el teléfono de automóvil Bluetooth online opcional, el A7 Sportback permite una conexión total a Internet.

Sus pasajeros pueden conectarse online gracias al módulo UMTS y al punto de acceso inalámbrico WLAN empleados.

El gran coupé de cinco puertas de Audi es un coche para clientes exigentes que además de sus actividades deportivas se interesan por la tecnología y las innovaciones. El diseño del A7 Sportback y su armoniosa combinación de deportividad, funcionalidad y elegancia es para ellos un motivo de compra especialmente importante.

El Audi A7 Sportback llegará a los concesionarios en otoño. El precio base para el 2.8 FSI quattro será de 59.530 euros. El 3.0 TDI de 204 CV (150 KW) costará 57.440 euros y el potente diésel de 245 CV (180 KW) con tracción quattro, 63.900 euros. El motor tope de gama, el 3.0 TFSI quattro aparece en la lista con 65.930 euros.