AUDI AG

Comunicación Producto y Tecnología

D-85045 Ingolstadt (Alemania)

Teléfono + 49 (0) 841 89-32100

Telefax + 49 (0) 841 89-32817

Octubre de 2011

Nuevo Audi S8

Sumario	  2

Relación de detalles interesantes	  6

Información detallada – El motor	  8

La transmisión de fuerza	14

El tren de rodaje	16

El diseño exterior	21

La carrocería	23

El habitáculo	25

Los sistemas de asistencia y seguridad	31

Los sistemas de infotainment				36

Audi connect	38

Los equipamientos, características y precios mencionados en esta documentación se refieren a la gama ofrecida en Alemania. Reservados todos los derechos de modificación y error.

Sumario

Nuevo Audi S8: lujosa deportividad

El Audi S8, que llegará al mercado a comienzos del verano de 2012, es el exponente de la deportiva familia de modelos S de Audi: una berlina de lujo de insuperable potencia. Su 4.0 TFSI de nuevo desarrollo rinde 520 CV (382 KW) de potencia, pero su consumo medio, sin embargo, se limita a 10,2 litros de combustible a los 100 km. Responsable de ello es en gran medida el sistema “Audi cylinder on demand”, que en muchas situaciones de conducción desconecta cuatro de los ocho cilindros.

El 4.0 TFSI traslada a la gama alta de potencia la estrategia del downsizing de Audi. La sobrealimentación biturbo aporta al V8, cuya cilindrada es de 3.993 cc, una fuerza impactante. Entre las 1.700 y las 5.500 rpm ofrece de manera constante 650 Nm de par, y la potencia máxima de 520 CV (382 KW) está disponible a 5.800 rpm. El novedoso concepto de las culatas, con el lado de admisión en el exterior y el lado de escape en el interior, permite diseñar conductos de gases cortos con pérdidas de flujo mínimas, de modo que el motor responde con extraordinaria espontaneidad. Los dos turbocompresores de doble entrada o twin scroll garantizan un establecimiento del par temprano y potente.

El 4.0 TFSI acelera al S8 de los 0 a los 100 km/h en 4,2 segundos; la velocidad punta limitada electrónicamente de 250 km/h es una mera cuestión formal. En comparación con el motor empleado en el modelo anterior, un V10 atmosférico de 5,2 litros, el V8 biturbo rinde 70 CV (51 KW) más, lo que supone alrededor de un 15%, pero sin embargo consume 3,0 litros menos de combustible a los 100 km (23%). Con un consumo medio de 10,2 litros a los 100 km, el Audi S8 presume del mejor valor entre sus competidores.

Este extraordinario resultado se ha conseguido gracias a varias tecnologías, entre las que cabe destacar el sistema de arranque y parada. Sin embargo, gran parte de esta elevada eficiencia es responsabilidad de la nueva tecnología Audi cylinder on demand. En regímenes de carga baja el sistema desactiva cuatro de los ocho cilindros del motor; a una velocidad moderada en autopista se reduce así el consumo en hasta un 10%.

Cuando el V8 cambia al modo V4 se activa también el sistema Active noise control (ANC), que combate los ruidos no deseados mediante frecuencias que los solapan de manera selectiva. Al mismo tiempo, los soportes activos del motor (Active engine mounts) amortiguan las vibraciones.

El tiptronic de ocho relaciones del S8 también aúna deportividad y eficiencia. Esta caja de cambios mantiene bajo el nivel de regímenes, aunque cambia a una marcha inferior de un modo rápido y cómodo cuando el conductor lo desea. Envía las fuerzas del motor al sistema de tracción quattro, que combina un diferencial central autoblocante con un diferencial deportivo en el eje trasero. Al practicar una conducción dinámica, la mayor parte de las fuerzas fluye hasta la rueda ubicada en el exterior de la curva, lo que formalmente empuja a la gran berlina hacia el interior de la misma.

Concentración de tecnologías: el tren de rodaje

En cuanto al tren de rodaje, el nuevo Audi S8 también domina todos los registros. La adaptive air suspension, configurada de modo deportivo para el S8, se monta de serie. Esta suspensión neumática con amortiguación variable, capaz de modificar la altura de la carrocería en tres niveles, combina a la perfección con la dirección dinámica, también de serie, que adapta su relación de transmisión y su servoasistencia a la velocidad.

El sistema de conducción dinámica Audi drive select integra en su gestión a estos dos sistemas, así como a la gestión del motor, al tiptronic de ocho relaciones y al diferencial deportivo. El conductor puede influir en la línea característica de estos componentes del tren de rodaje a través de los modos comfort, auto, dynamic, individual y efficiency.

Las ruedas del nuevo S8 tienen el formato 9 J x 20 y los neumáticos las dimensiones 265/40. Audi ofrece con carácter opcional ruedas de hasta 21 pulgadas de diámetro. Las pinzas de freno de color negro mate del eje delantero incorporan el emblema S8. Como alternativa de alta tecnología se ofrecen discos de cerámica reforzados con fibra de carbono, cada uno de los cuales pesa unos 3 kg menos; las pinzas de freno son en este caso de color gris antracita.

Un triunfo decisivo del S8 de 5,15 metros de longitud es su reducido peso de 1.975 kg. La carrocería de la berlina de lujo se fabrica casi por completo en aluminio según la tecnología Audi Space Frame (ASF); sólo los montantes B están hechos de acero de máxima resistencia. La estructura apenas pesa 231 kg, 100 kg menos que si se hubiera fabricado en acero.

Una serie de delicados detalles en el diseño exterior indican la excepcional posición que el S8 ocupa en la gama de modelos de Audi. En la oferta de colores, las pinturas Gris Daytona y Plata prisma se reservan en exclusiva para este deportivo modelo.

El espacioso habitáculo también sorprende con toques especiales. Los asientos deportivos de confort, especialmente diseñados para el S8, incorporan regulación eléctrica de numerosas posiciones, y a petición del cliente se pueden equipar con funciones de ventilación y masaje.

En lo que respecta a los colores para el interior, las inserciones decorativas y los tapizados, el S8 ofrece una amplia oferta que incluso incluye el refinado cuero Valonea. El paquete de cuero, un cambiador de DVD, la llave de confort con desbloqueo del portón trasero gestionado por control gestual y la iluminación ambiental completan el equipamiento interior de serie. Además, el S8 monta los innovadores faros LED y acristalamiento doble.

Más allá del equipamiento de serie Audi ofrece todos los opcionales de alta tecnología que hay en esta serie. Los sistemas de asistencia al conductor colaboran en estrecha interconexión entre sí y con el sistema de navegación. Estos sistemas son el adaptive cruise control con función Stop&Go, el Audi side assist, el Audi lane assist, el indicador del límite de velocidad, el asistente de visión nocturna con marcación de los peatones detectados y el nuevo Audi parking system con cámaras de entorno. El sistema de seguridad Audi pre sense, disponible en distintas versiones, complementa estas tecnologías. Además el S8 monta de serie una indicación de recomendación de descanso y el desbloqueo del portón trasero gestionado por control gestual que se presentara por primera vez con el Audi A6 Avant.

De serie: MMI navigation plus y teléfono de automóvil Bluetooth online

En el ámbito de los sistemas de infotainment, el MMI navigation plus de serie hace gala de los últimos avances tecnológicos; incorpora el revolucionario sistema de introducción de datos MMI touch, un disco duro con 20 GB de capacidad de almacenamiento útil y un monitor de 8 pulgadas de alta resolución. El sistema de alta tecnología integra el teléfono de automóvil Bluetooth online, que en el marco del concepto Audi connect descarga en el vehículo servicios de Internet especialmente adaptados y permite la conexión de dispositivos móviles vía WLAN. El Bose Surround Sound System pertenece al equipamiento de serie, y como alternativa el cliente puede optar por el Bang & Olufsen Advanced Sound System.

El Audi S8 llegará a los concesionarios a comienzos del verano de 2012. Su precio en Alemania se situará en los 111.900 euros.

Relación de detalles interesantes

El Audi S8

Motor

- V8 biturbo de nuevo desarrollo con 520 CV (382 KW), 650 Nm de par

- Nuevo sistema Audi cylinder on demand para incrementar la eficiencia en regímenes de carga parcial y sistema de arranque y parada

- Novedoso concepto de las culatas, dos turbocompresores twin scroll

- De 0 a 100 km/h en 4,2 segundos

- Consumo medio de sólo 10,2 litros a los 100 km

Transmisión de fuerza

- tiptronic de ocho relaciones con procesos de cambio de marcha rápidos y cómodos

- Tracción integral permanente quattro con diferencial trasero deportivo

Tren de rodaje

- adaptive air suspension con reglaje específico deportivo

- Sistema de conducción dinámica Audi drive select y dirección dinámica de serie

- Ruedas de aluminio en formato de 20 pulgadas de serie, opcionalmente también 21 pulgadas

- Grandes frenos; como opcional ligeros discos cerámicos reforzados con fibra de carbono

Carrocería

- Carrocería en construcción ASF de aluminio, sólo 231 kg de peso

- Diseño elegante y deportivo con toques específicos de los modelos S de Audi

- Dos colores exclusivos

- Asientos deportivos de confort, paquete de cuero e iluminación ambiental de serie

Equipamiento

- Faros LED y acristalamiento doble de serie

- MMI navigation plus con MMI touch y monitor de abordo de 8 pulgadas de serie

- Teléfono de automóvil Bluetooth online con servicios de Audi connect, así como Bose Surround System de serie

- De serie: recomendación de descanso y desbloqueo del portón trasero gestionado por control gestual

- Con carácter opcional numerosos sistemas de asistencia de alta tecnología, entre ellos también el nuevo Audi parking system con cámara de entorno

Información detallada

Refinada dinámica y consecuente eficiencia: el Audi S8

El nuevo Audi S8 es una berlina de lujo con un comportamiento dinámico fuera de serie. Su 4.0 TFSI de nuevo desarrollo rinde nada menos que 520 CV (382 KW), aunque se da por satisfecho con un consumo medio de sólo 10,2 litros de combustible a los 100 km, dato al que también contribuye el sistema de desconexión de cilindros Audi cylinder on demand. El avanzado tren de rodaje, la carrocería ultraligera de aluminio y el interior copiosamente equipado completan el perfil del deportivo modelo S8, que llegará al mercado a comienzos del verano de 2012.

El motor

El nuevo 4.0 TFSI de Audi combina una extraordinaria potencia con una ejemplar eficiencia. Su potencia nominal es de 520 CV (382 KW) y está disponible a 5.800 rpm. Entre las 1.700 y las 5.500 rpm, el V8 biturbo genera de forma constante 650 Nm de par motor en el cigüeñal. Sin embargo, su consumo medio se limita a sólo 10,2 litros a los 100 km, menos de lo que consumen sus competidores. En comparación con el modelo predecesor, el nuevo S8 consume en promedio un 23% menos.

El 4.0 TFSI de funcionamiento armonioso tiene una cilindrada de 3.993 cc; su diámetro mide 84,5 mm y su carrera 89,0 mm. Tratándose del miembro más joven de la gran familia de motores en V de Audi, es natural que presente todas sus características. Su ángulo entre cilindros es de 90 grados y la distribución de cadena para los cuatro árboles de levas y los grupos mecánicos auxiliares se encuentra en la parte trasera a fin de ahorrar espacio.

El cárter del cigüeñal está realizado en una aleación de aluminio y silicio utilizando el método de fundición de coquilla a baja presión, que asegura una homogeneidad especial en toda la pieza. El alto contenido en silicio proporciona una extremada resistencia al desgaste en las paredes interiores de los cilindros. Un marco estable para los portacojinetes inferiores del cigüeñal, denominado bedplate, contribuye a aumentar aún más la rigidez del bloque.

Con algo más de 220 kg de peso, incluyendo todas las piezas accesorias importantes, el V8 es muy ligero.

Como casi todos los motores de Audi, el nuevo 4.0 TFSI se rige por el principio del downsizing, que consiste en sustituir cilindrada por sobrealimentación y que además armoniza a la perfección con la inyección directa FSI. Por cada fila de cilindros se utiliza un turbocompresor de doble entrada o twin scroll para comprimir el aire aspirado. Cada par de cilindros comparte un canal de gases de escape que transcurre independiente en el colector y en la carcasa del compresor y que no se junta con los otros canales hasta justo antes de la turbina.

La tecnología twin scroll evita interacciones no deseadas entre las columnas de gas. Como consecuencia se consigue un establecimiento potente y temprano del par motor desde el régimen de ralentí; a 1.000 rpm el 4.0 TFSI genera ya unos 400 Nm de par.

Particularidad: turbocompresores posicionados en la V, “lado frío” en el exterior

Los turbocompresores y su radiador común del aire de sobrealimentación (un radiador por agua/aire) se encuentran en el interior de la V formada por las filas de cilindros, y no en el exterior, junto al cárter del cigüeñal, como suele ser habitual. Las culatas presentan un nuevo concepto, con el lado de escape en el interior y el de admisión en el exterior. Esta configuración permite una construcción compacta y unos conductos de gases cortos con mínimas pérdidas de flujo; con todo ello el 4.0 TFSI reacciona con enorme espontaneidad a los movimientos del pedal acelerador. El complejo aislamiento de los componentes calientes, en especial de los colectores, mantiene estables las condiciones térmicas en el interior de la V.

El sistema de gas de admisión se encuentra en el exterior, en las filas de cilindros. Las válvulas de apertura variable en los canales de admisión provocan en el aire aspirado un movimiento cilíndrico. El combustible, directamente inyectado, provoca una fuerte turbulencia y enfría las cámaras de combustión.

El 4.0 TFSI utiliza todas las tecnologías del programa de eficiencia modular de Audi, que abarcan desde el sistema de arranque y parada hasta un gran conjunto de medidas que reducen la fricción.

Durante el montaje del V8 en la planta que Audi tiene en la ciudad húngara de Györ se emplean tecnologías de vanguardia como el denominado bruñido con puente tensor. Los pernos de pistón se han dotado de un fino recubrimiento de carbono tan duro como un diamante denominado DLC (diamond-like carbon).

La innovadora gestión térmica utiliza una válvula de bola que desacopla la bomba de agua durante la fase de calentamiento. El líquido refrigerante se queda parado en todo el motor, de modo que el aceite alcanza temperatura rápidamente y se acorta la fase de las elevadas pérdidas por fricción. La bomba de aceite regulada en función de la demanda varía la presión del aceite en dos fases.

Atractiva novedad: el sistema Audi cylinder on demand

Con todo, la tecnología más interesante en el nuevo 4.0 TFSI es el sistema Audi cylinder on demand, que se activa con regímenes de carga baja a media. En función del régimen, el límite superior se sitúa entre el 25 y el 35% del par motor máximo, entre 160 y 250 Nm aproximadamente. La temperatura del líquido refrigerante debe superar los 30 grados, en la caja de cambios debe estar engranada la tercera marcha u otra superior, y el régimen debe estar entre las 960 y las 3.500 rpm, es decir, por encima del ralentí.

Si se cumplen estas condiciones, el sistema cierra en las dos bancadas las válvulas de admisión y de escape de los cilindros 2, 3, 5 y 8. A partir de ese momento el V8 pasa a funcionar como un V4, siguiendo con una secuencia de encendido regular; es decir, por cada vuelta del cigüeñal se produce la chispa de encendido dos veces en lugar de cuatro (secuencia de encendido 1 – 4 – 6 – 7). En los cilindros activos se incrementa el rendimiento, dado que los puntos operativos se desplazan hacia cargas más elevadas.

El cierre de las válvulas en los cuatro árboles de levas se lleva a cabo a través del Audi valvelift system (AVS) perfeccionado. Sus casquillos, que se pueden desplazar electromagnéticamente sobre los árboles de levas, incorporan unos perfiles adicionales denominados “levas nulas”.

Al rotar a través de los balancines flotantes, estos no las accionan, de modo que los muelles de válvula mantienen las válvulas cerradas. Al mismo tiempo la gestión del motor suprime la inyección y el encendido. El conductor puede ver el modo de cuatro cilindros en la pantalla del FIS ubicada en el cuadro de instrumentos; la barra del indicador de consumo se colorea en verde al tiempo que aparece un texto indicativo.

En los cilindros desactivados los pistones se mueven por el accionamiento del cigüeñal; antes de que las válvulas se cierren, las cámaras de combustión se llenan una vez más con aire exterior. Esta incorporación de gas de admisión conlleva una presión mínima en el cilindro y un consumo de energía por consiguiente bajo; un importante factor para el aumento de la eficiencia.

En cuanto el conductor acelera con fuerza, los cilindros desactivados se vuelven a conectar. El regreso al modo de ocho cilindros se lleva a cabo, al igual que la desconexión, de un modo suave y rápido; tanto que de hecho ni se aprecia. En función del punto de funcionamiento, la conmutación sólo dura entre una y casi cuatro centésimas de segundo. El proceso va acompañado de intervenciones colaterales en el encendido y en la válvula de mariposa, con el pequeño inconveniente de que durante la fase de transición el rendimiento empeora.

Por ello Audi ha desarrollado una lógica de control que supervisa los movimientos del pedal acelerador y del volante. Si el sistema detecta un patrón irregular, por ejemplo al circular por rotondas o al practicar una conducción deportiva en una carretera comarcal, no lleva a cabo la desconexión. Una desactivación de sólo unos segundos de duración incrementaría el consumo en lugar de reducirlo.

Efecto ahorro: más del 10% a 100 km/h

El sistema Audi cylinder on demand está listo para entrar en acción en todo momento, incluso habiendo seleccionado el modo S del cambio automático y el modo dynamic del Audi drive select. El mayor ahorro lo consigue al circular de un modo constante a una velocidad moderada, como suele ser el caso en muchas vías rápidas. A 100 km/h, por ejemplo, esta tecnología reduce el consumo del 4.0 TFSI en más de un 10%. En el ciclo NEDC el aumento de eficiencia es de alrededor de un 5%. Si a ello se suma la función de arranque y parada, que desactiva el motor cuando gira en vacío, el efecto ahorro asciende hasta el 12% aproximadamente.

Por norma general, los motores de cuatro cilindros no giran con la misma suavidad que los clásicos motores V8, y lo mismo ocurre con el nuevo 4.0 TFSI cuando el sistema Audi cylinder on demand está activo.

En estas fases el mecanismo del cigüeñal, en función de la carga y del régimen, genera oscilaciones torsionales que penetran en el habitáculo en forma de sonoridad estructural y de sonido que, como consecuencia, se propaga por el aire. El sistema de escape de grandes dimensiones emite también determinados tipos de zumbido que ni tan siquiera se pueden llegar a reprimir por completo con un control inteligente de las chapaletas.

La nueva tecnología de Audi Active noise control (ANC) combate el sonido no deseado generando un determinado antisonido. Para ello utiliza el principio de la interferencia destructiva: cuando dos ondas de igual frecuencia se superponen, sus amplitudes (las oscilaciones de la onda sonora que determinan la intensidad sonora) se cancelan. El requisito para ello es que las amplitudes sean iguales, pero de fase opuesta (180 grados de desfase).

El Audi S8 integra discretamente en el revestimiento interior del techo cuatro pequeños micrófonos, cada uno de los cuales registra el sonido de fondo en su zona. La unidad de mando del ANC calcula a partir de estas señales una imagen ultrasónica espacial muy diferenciada, y además utiliza información procedente del sensor del cigüeñal relativa al régimen actual del motor.

En todas las zonas en las que el sistema detecta ruidos molestos que previamente ha memorizado, emite un determinado antisonido modulado. En los momentos en los que los cilindros de desconectan y conectan, el sistema ANC tiene que reaccionar de un modo especialmente rápido y exacto.

El antisonido se emite a través de los altavoces del equipo de audio. Dado que cada micrófono y cada altavoz debe abarcar un determinado espacio, se genera una insignificante falta de precisión: el antisonido no cancela el sonido molesto al cien por cien, pero sí lo suficiente para que los pasajeros no lo oigan. El Active noise control siempre está activo, aunque el equipo de audio esté encendido, desactivado, con el volumen alto o bajo o en silencio. Funciona además con los dos sistemas de sonido disponibles.

Antivibraciones: los soportes activos del motor (Active engine mounts)

Junto al ANC Audi ha desarrollado un segundo sistema: los soportes activos del motor compensan las vibraciones de segundo orden del motor que se generan en el modo de cuatro cilindros mediante la generación de antivibraciones de fase opuesta. El principal componente de los soportes activos es un actuador electromagnético de bobina osciladora. Una membrana elástica transfiere los rápidos movimientos de ascenso que ejecuta al líquido hidráulico del soporte, que también absorbe los impulsos del motor. En el fluido, las antivibraciones solapan las vibraciones del motor y las cancelan.

Las unidades de mando de los soportes activos del motor obtienen su información de dos fuentes. Las señales del sensor del cigüeñal proporcionan información sobre el régimen del motor, y a partir de ella se calcula la fase y la frecuencia de la señal del actuador. Por otro lado, los sensores de aceleración ubicados en los dos soportes del motor suministran los datos que determinan las amplitudes necesarias. Los soportes activos del motor también actúan en régimen de ralentí, cuando los ocho cilindros están conectados. En este caso eliminan la mayor parte de las vibraciones de cuarto orden del motor.

Los soportes del motor suelen caracterizarse en Audi por un reglaje rígido y deportivo. Por ello hace ya muchos años que la marca utiliza en algunos modelos y motorizaciones soportes de activación electromagnética. Su funcionamiento se desarrolla en dos fases: al ralentí las curvas características son suaves para alejar del habitáculo los ruidos y vibraciones, mientras que durante la marcha la amortiguación aumenta para suprimir las vibraciones del grupo motopropulsor.

La transmisión de fuerza: tiptronic de ocho relaciones altamente flexible

El potente 4.0 TFSI colabora con un cambio automático extraordinariamente confortable y ultrarrápido. El tiptronic presenta un corto salto entre sus marchas; al mismo tiempo, su amplio desarrollo total de 7,1:1 entre la relación más corta y la más larga reduce el consumo de combustible. Al iniciar la marcha el S8 acelera con dinamismo, mientras que en autopista rueda a bajas revoluciones, con lo que se reduce el consumo.

El tiptronic de ocho relaciones sorprende por su elevado rendimiento. Uno de los componentes que lo hace posible es una eficiente bomba de aceite que reduce las pérdidas por fricción. Un acumulador hidráulico de impulsos posibilita la función de arranque y parada. Al ponerse el motor de nuevo en marcha, su volumen de aceite es presionado en el sistema impulsado por la fuerza de un muelle, con lo que el tiptronic está listo para funcionar en menos tiempo.

El programa de cambio dinámico DSP, que gestiona los procesos de cambio del tiptronic de ocho relaciones, dispone de dos modos de funcionamiento automáticos, denominados D y S. Siempre que le resulta posible, el sistema engrana marchas altas con bajas revoluciones, aunque en caso necesario cambia a una marcha más baja de un modo rápido y flexible. El DSP tiene acceso a los datos del trayecto memorizados en el MMI navigation plus de serie. Con ayuda de estos datos el ordenador puede incluir en su estrategia de cambio las curvas a lo largo de la ruta, y así no cambia innecesariamente de una marcha a otra en carreteras serpenteantes.

Si el conductor desea tomar el mando, puede hacerlo a través de las levas ubicadas detrás del volante o de la palanca que se encuentra en el túnel central. A simple vista recuerda a la palanca deslizante de un yate, e incorpora una indicación de la gama de marcha que se ilumina en color rojo desde el interior. La palanca se comunica con la caja de cambios de forma meramente electrónica. El cambio de marcha se efectúa mediante pulsaciones breves, a continuación de lo cual la palanca regresa automáticamente a la posición central.

Como en casi todos los modelos Audi con motor longitudinal, el lugar de montaje del tiptronic de ocho relaciones presenta una configuración especial: el diferencial se encuentra delante del convertidor de par.

Como consecuencia, el eje delantero ha sido desplazado hacia delante, lo que se traduce en una batalla larga, un voladizo delantero corto y en una repartición de pesos perfectamente equilibrada. Este equilibrio se ve además mejorado por el diferencial del eje trasero en la tracción quattro y por la ubicación de la batería en el maletero.

La piedra angular de la tracción integral permanente quattro del S8 es un diferencial central autoblocante. En condiciones de marcha normales, el engranaje planetario puramente mecánico envía un 60% de la fuerza motriz al diferencial del eje trasero y un 40% al eje delantero. En el caso de que una rueda patine, traslada la mayor parte de las fuerzas al eje con la mejor tracción: hasta el 80% puede llegar al eje trasero y un máximo del 70% al delantero.

De serie: el diferencial trasero deportivo

El diferencial trasero deportivo de serie es el complemento perfecto de la tracción quattro. El engranaje del eje trasero de alta tecnología distribuye la fuerza motriz entre las ruedas de forma variable y continua. Para ello utiliza dos fases de actuación superpuestas, compuestas cada una de ellas por dos engranajes planetarios y una corona y accionadas a través de embragues multidisco electrohidráulicos. Ambas fases giran un 10% más rápido que el árbol primario.

Cuando el embrague se cierra se aplica a la rueda de forma continua la mayor velocidad de la fase de actuación superpuesta, tomando el par adicional de la rueda opuesta a través del diferencial. De este modo, casi la totalidad del par motor puede desviarse hasta una rueda, tolerándose una diferencia máxima entre las ruedas de 1.800 Nm.

Al trazar curvas a gran velocidad, el diferencial trasero deportivo empuja literalmente a la berlina hacia el interior del radio, de modo que el S8 parece rodar sobre rieles. El sistema previene de raíz la tendencia al sobreviraje o al subviraje. Gracias a su corto tiempo de reacción, de menos de 100 milésimas de segundo, funciona con aún mayor rapidez que el sistema de estabilización ESP. Su respuesta es igual de eficaz tanto en las fases de empuje como bajo carga. La gestión del diferencial deportivo está incluida en el sistema de conducción dinámica de serie Audi drive select.

El diferencial trasero deportivo se complementa en el eje delantero con la gestión del par individual para cada rueda. Concebida como un sistema de software, detecta si la rueda delantera ubicada en el interior de la curva está a punto de patinar. En este caso la frena ligeramente mediante mínimas intervenciones, y de este modo la rueda ubicada en el exterior de la curva puede transferir pares más elevados. El sistema mejora la dinámica de conducción, la seguridad en marcha y la tracción.

El tren de rodaje

El Audi S8 es el dinámico tope de gama de la familia A8, y aúna el confort de una berlina de lujo con una maniobrabilidad fascinantemente deportiva. Su complejo tren de rodaje combina una elevada precisión con una soberana estabilidad y un excelente confort de rodadura.

Todas las barras de dirección y otros muchos componentes se han fabricado en aluminio; el ancho de vía mide 1.644 mm delante y 1.635 mm detrás. El eje delantero está compuesto por cinco brazos por rueda: dos brazos transversales en la zona superior, la biela de apoyo y el brazo de guía en la zona inferior, así como la barra de acoplamiento.

La construcción de cinco brazos es capaz de procesar por separado las fuerzas longitudinales y transversales que sobre ella inciden. En sentido transversal sus cojinetes presentan un ajuste rígido, lo que aumenta la precisión deportiva; en sentido longitudinal, por el contrario, reaccionan con suavidad. Los brazos del eje son piezas forjadas de aluminio que mantienen a raya las masas no suspendidas. El tubo de alta resistencia con el que se ha fabricado la barra estabilizadora también supone un ahorro de peso.

El puente para el motor y el eje delantero construido en acero de alta resistencia y al que unos brazos en forma de X confieren una mayor rigidez, constituye la espina dorsal de la suspensión. Su unión atornillada rígida al volumen delantero lo convierte en parte integrante de la carrocería; la elevada rigidez se ocupa de que las fuerzas de mando de la dirección se establezcan de inmediato. Una barra de torretas de fundición a presión aumenta aún más la rigidez de la parte delantera del vehículo.

El eje trasero del nuevo S8 se rige por el principio de brazos trapezoidales con control de vía, una construcción compacta que garantiza las mejores propiedades en marcha y de confort. Los dos brazos trapezoidales se han fabricado en fundición de aluminio endurecido en caliente, mientras que los soportes de las ruedas se obtienen mediante un proceso de fundición en coquilla de aluminio. Los brazos transversales superiores y las barras de direccionamiento son piezas forjadas de aluminio; la barra estabilizadora también se ha ejecutado en forma de tubo.

Los brazos telescópicos descansan directamente sobre los soportes de las ruedas. Se consigue así una elevada transmisión de la amortiguación; la respuesta de los amortiguadores es más sensible y además los ingenieros han podido diseñar unos cojinetes del puente del eje más confortables. El puente consta de dos tubos longitudinales y otros dos transversales de acero, y está unido a la carrocería a través de cuatro cojinetes hidráulicos.

Versátil: la adaptive air suspension

El nuevo Audi S8 monta de serie una adaptive air suspension con un reglaje específio deportivo que combina suspensión neumática con amortiguación regulada y actúa al mismo tiempo como una regulación de nivel. El sistema de alimentación de aire se encuentra en la parte trasera del vehículo; el compresor, que trabaja con una presión de 18 bares, se encarga de llenar un acumulador de presión que tiene una capacidad de 5,8 litros. Los grandes volúmenes de aire de los brazos telescópicos proporcionan una línea característica suave y una respuesta precisa incluso sin acumulador adicional.

Los amortiguadores regulados de dos tubos en el interior de los muelles neumáticos se caracterizan por la reducida fricción. Alimentada por un complejo sistema de sensores, la unidad de mando modifica su funcionamiento en función del estado de la calzada, del estilo de conducción y del modo seleccionado por el sistema de conducción dinámica Audi drive select. Las reacciones son reajustadas en ciclos de milésimas de segundo por medio de la corriente de mando para las válvulas de amortiguación, de forma individual para cada rueda.

En el Audi drive select el conductor puede elegir entre cuatro modos operativos para la adaptive air suspensión, con los que cambia el funcionamiento de los amortiguadores y la altura de la carrocería, que por norma general se encuentra 10 mm más baja que la del Audi A8. En los modos auto y dynamic la estructura desciende otros 10 mm cuando el S8 circula a más de 120 km/h durante más de medio minuto, con lo que se incrementa la estabilidad y se reduce la resistencia aerodinámica. En el modo lift la altura libre sobre el suelo aumenta 25 milímetros en comparación con el nivel normal para poder salvar pequeños obstáculos.

El sistema Audi drive select, que el S8 también equipa de serie, convierte la conducción en una experiencia aún más versátil. Además de intervenir en la adaptive air suspension, lo hace también en la gestión del motor, en el tiptronic de ocho relaciones, en la dirección dinámica, en el diferencial deportivo, en la iluminación ambiental y en el sistema de seguridad Audi pre sense basic.

El conductor puede variar el funcionamiento de estos componentes en los modos comfort, auto y dynamic. Además, dentro de unos determinados límites también puede crear un modo propio denominado individual y adaptado a sus preferencias. El quinto modo, denominado efficiency, promueve una conducción eficiente, por lo que el Audi drive select también interviene en el climatizador automático de confort y en el ACC con función Stop&Go.

Relación variable: la dirección dinámica

La dirección dinámica, caracterizada por un funcionamiento muy exacto y por proporcionar una respuesta muy sensible, también pertenece al equipamiento de serie del Audi S8. Con ayuda de una transmisión superpuesta, lo que se denomina un engranaje armónico, modifica su relación de transmisión en casi un 100%, en función de la velocidad a la que se circula y del ajuste en el Audi drive select. Al circular por ciudad su respuesta es muy directa, mientras que en autopista se vuelve indirecta.

Al alcanzar el límite de estabilidad en curva la dirección dinámica ayuda al conductor a evitar el sobreviraje y el subviraje contradireccionando automáticamente mediante impulsos imperceptibles. Al frenar sobre superficies con diferentes coeficientes de rozamiento evita que el coche se ladee. Para este tipo de correcciones el sistema requiere menos tiempo del que el sistema de frenos necesita para generar presión en las ruedas. En muchas situaciones se hace cargo del principal trabajo sin que el conductor se dé cuenta.

La dirección dinámica hidráulica obtiene su energía de una bomba de aletas regulada que sólo suministra la cantidad de aceite que se necesita en cada momento. La caja de la dirección, una construcción de cremallera, se encuentra muy desplazada hacia delante y en una posición muy baja en el bastidor auxiliar. Las barras de direccionamiento transfieren el movimiento de la dirección a las ruedas.

El Audi S8 se ha equipado con un sistema de frenos potente, firme y ligero. Todos los discos son autoventilados, y los de delante además perforados.

Pernos de acero inoxidable unen los anillos de fricción de hierro fundido con los armazones de aluminio; un concepto procedente de la industria de los deportivos que evita la transferencia de picos de temperatura, reduce el riesgo de fading y ahorra peso.

Los discos de freno del eje delantero tienen un diámetro de 400 mm, y los del eje trasero de 356 mm. En las ruedas delanteras se emplean pinzas de seis émbolos pintadas en negro mate con emblema S8, y en las ruedas traseras pinzas monoémbolo. Con carácter opcional Audi ofrece discos de freno cerámicos reforzados con fibra de carbono y con pinzas en color gris antracita. Estos discos son especialmente estables y duraderos, y en conjunto pesan unos 13 kg menos que los discos de acero.

El sistema de estabilización ESP responde a los últimos avances de la técnica, e incluye en sus tareas de regulación a la dirección dinámica, al diferencial deportivo y a los amortiguadores adaptativos. El ESP del S8 dispone de un modo deportivo con el que el sistema interviene mucho más tarde. Entre el equipamiento de serie se cuenta también una función de estabilización para remolques y un indicador para el control de la presión de los neumáticos. El asistente en arranque, también de serie, facilita el inicio de la marcha en subida.

Las ruedas del S8 presentan el diseño de cinco radios paralelos ya típico de los modelos S de Audi. Tienen un formato grande de 9 J x 20 y montan neumáticos de tamaño 265/40. Opcionalmente Audi ofrece otros tres modelos de rueda, dos de ellos con 21 pulgadas de diámetro. Su imagen (en pulido brillante, torneado brillante y bicolor) es especialmente atractiva. El set de reparación de neumáticos se incluye opcionalmente, de serie incorpora una rueda de repuesto de espacio reducido.

El diseño exterior

5.146 mm de largo, 2.994 mm de batalla, 1.949 mm de ancho y 1.458 mm de alto: el nuevo Audi S8 presume de unas dimensiones muy generosas. En longitud supera con creces a los modelos de la competencia.

El trazado de líneas corrobora el papel de liderazgo que Audi ostenta en el sector del diseño de automóviles. La capa exterior se muestra homogénea, como si hubiera sido moldeada de una sola pieza. La línea del techo de marcado estilo coupé aporta fluidez a la silueta, en la que las esculturales superficies contrastan con las nítidas líneas. El llamativo diseño, realizado en aluminio, requiere en todas las fases de fabricación una precisión sin límites y un elevado nivel de conocimientos especializados.

El marco de la parrilla del radiador Singleframe se ha mantenido en gris platino, y sus ocho barras dobles dispuestas en horizontal están cromadas. Con las esquinas superiores oblicuas, la parrilla queda estrechamente integrada en el frontal, donde el canto del capó del motor delimita la parte superior de los faros. Una serie de nervaduras transversales en diseño de aluminio estructuran las grandes entradas de aire, que integran láminas en lacado brillante negro. Un canto en diseño de aluminio dibuja en la zona inferior del parachoques un contorno afilado.

Los laterales del S8 presentan unas formas deportivas y elegantes; las molduras de las taloneras en el color de la carrocería, las manillas de las puertas con molduras de aluminio y las carcasas de los retrovisores en diseño de aluminio pulido aportan el toque de distinción. Las aletas y el portón del maletero están decorados con el emblema V8 T. El embellecedor del difusor en la zaga de formas tridimensionales integra un perfil en diseño de aluminio de dos capas con piezas contrastadas en color gris platino. El sistema de escape desemboca en dos tubos dobles ovalados que se han mantenido en diseño cromado.

Mayor variedad: 13 colores para la carrocería

En lo que respecta a la pintura para la carrocería se ofrecen 13 colores. Los colores sólidos se denominan Blanco ibis y Negro brillante. Las pinturas metalizadas se llaman Blanco glaciar, Plata hielo, Gris cuarzo, Negro Habana, Negro esmeralda y Gris Oolong. Y las pinturas efecto perla se denominan Negro phantom, Azul noche, Beige impala y Gris Daytona.

Este último color se reserva en exclusiva para el S8, al igual que el Plata prisma efecto cristal. Pero aún más exclusivas son las pinturas del programa Audi exclusive, ya que Audi las mezcla especialmente según los deseos del cliente.

Otro elemento estrella del Audi S8 son los faros LED de serie, que llevan a cabo todas las funciones con diodos luminosos. Con una temperatura de color de 5.500 Kelvin, su luz se asemeja a la luz diurna, y evita en gran medida que la vista se canse. Los faros LED, cada uno de ellos con 76 diodos luminosos y sin piezas móviles, han sido concebidos de tal modo que su vida útil es la misma que la del vehículo. Su consumo de energía es mínimo: la luz de cruce, por ejemplo, consume sólo 40 vatios por unidad. El asistente integrado para las luces de carretera conmuta automáticamente entre las luces de carretera y las luces de cruce.

Los grupos ópticos traseros, planos y anchos, del S8 generan una imagen luminosa de efecto tridimensional. Se componen casi por completo de diodos luminosos; cada unidad integra 72 LED. La luz trasera dibuja un contorno trapezoidal, que gracias a un conductor óptico y a una superficie de geometría libre presenta una apariencia de banda homogénea. En el interior del trapecio se alberga la luz de freno adaptativa. Cuando el S8 frena a fondo, esta luz parpadea con una elevada frecuencia, y una vez que el vehículo se ha detenido por completo se encienden los intermitentes de emergencia.

La carrocería

La carrocería de aluminio del nuevo Audi S8 es fuerte, estable y extremadamente ligera. Su peso de sólo 231 kg contribuye de manera decisiva a incrementar el dinamismo y la eficiencia de esta berlina deportiva. Incluyendo la tracción quattro de serie, el S8 sólo pesa, sin conductor, 1.975 kg.

En comparación con una carrocería de acero de características comparables, la carrocería en construcción Audi Space Frame (ASF) pesa alrededor de un 40% menos. Su configuración se rige por principios biónicos. Su estructura se compone de perfiles extrusionados y de piezas de fundición de aluminio, en los que van integradas mediante su unión a presión las chapas de aluminio. Al igual que los huesos de un esqueleto, todos los componentes combinan una óptima función con un reducido peso. El material se utiliza exclusivamente allí donde se precisa, y siempre con unas propiedades hechas a medida.

La más reciente fase de desarrollo del principio ASF es la construcción mixta con acero, con la que la seguridad ante impactos es aún mayor. Los montantes B del S8 están compuestos por acero endurecido en molde. Las pletinas de chapa se calientan en un horno continuo a unos 900 °C, pasando acto seguido a la prensa. En la herramienta fría la chapa se enfría bruscamente hasta los 200 ºC, con lo que se obtiene una estructura de extremada resistencia. En la parte superior de los montantes alcanza a ser de 1.500 Newton por mm2, siendo algo menor en la parte inferior, ya que es aquí donde se absorbe la mayor cantidad de energía en el caso de una colisión lateral.

En la combinación de materiales de la carrocería del S8, los montantes B endurecidos en molde suponen un 8% del peso, siendo el resto aluminio: 35% de chapas, 35% de componentes de fundición y 22% de perfiles extrusionados. La unión de estos productos semiacabados y de las piezas individuales es un proceso de alta tecnología. Audi utiliza los más diferentes procedimientos de unión: remaches estampados, tornillos autorroscantes, puntos de soldadura, costuras de soldadura MIG, costuras de soldadura láser y uniones pegadas.

La soldadura láser, una de las especialidades de Audi, permite unir grandes piezas de chapa a la estructura, ya que las costuras son firmes y sólidas. Este procedimiento se utiliza, por ejemplo, para elaborar la junta invisible de aluminio entre el techo y la parte lateral. Se trata de una zona en la que se concentra toda la precisión de la marca tanto en el diseño como en la construcción de carrocerías; la tolerancia máxima permitida en la capa exterior es de 0,1 mm.

La carrocería ASF no sólo es extremadamente ligera, también es especialmente rígida. Su rigidez torsional estática ha aumentado alrededor de un 25% en comparación con el anterior modelo, donde ya supuso toda una hazaña. La rigidez torsional dinámica ha mejorado un 15%, y la calidad de construcción ligera, criterio que establece la relación entre el peso, la rigidez torsional y el tamaño, ha aumentado un 20%.

El principio ASF proporciona un excelente confort contra vibraciones y una tranquilidad a bordo que no entiende de vibraciones ni ruidos. Las lunas del S8 también contribuyen a elevar el confort, ya que el acristalamiento doble/insonorizante pertenece al equipamiento de serie. Con carácter opcional Audi también ofrece el parabrisas en una versión que atenúa la radiación infrarroja y en una versión calefactable; para las plazas traseras se ofrecen además cristales Privacy oscurecidos.

Alto grado de optimización: la aerodinámica

El S8 surca el viento con suavidad. Su valor CX es de sólo 0,28, y la superficie de penetración mide 2,41 m2. Los reducidos coeficientes ascensionales en el eje delantero y trasero le confieren una excelente estabilidad a altas velocidades. Los bajos del vehículo, carenados casi por completo, y las mínimas pérdidas del flujo de aire en el vano motor también han disfrutado de una máxima prioridad entre las especificaciones de los ingenieros de diseño.

La carrocería ASF del S8 es extremadamente segura ante impactos. En caso de producirse un choque frontal, cuatro rutas de carga en cada lado del vehículo procesan y distribuyen las fuerzas de manera óptima. Un travesaño doblado en forma de una omega, fabricado con un perfil de sección cuadrada y doble, ofrece una seguridad adicional al habitáculo.

En los bajos, los largueros se unen en punta debajo de la banqueta posterior y forman así, en combinación con el túnel central, el resistente punto nodal de la carrocería. Los largueros de la zaga son de grandes dimensiones.

En el interior de la berlina la seguridad corre a cargo del sistema de retención adaptativo, que está interconectado con el sistema de seguridad Audi pre sense y obtiene información propia a través de ocho sensores. La retención adaptativa ofrece una protección excelente a pasajeros de cualquier estatura, ya que regula de manera inteligente la interacción de los airbags y de los limitadores de la fuerza de los cinturones. En caso de producirse una colisión posterior, el sistema integral de reposacabezas en colaboración con el respaldo del asiento reduce el riesgo de que se produzcan lesiones cervicales.

Si la colisión es lateral entran en juego cuatro airbags para proteger la región pélvica y el tórax de los pasajeros. El sistema de airbags para la cabeza cubre la zona que va del montante A al C y se despliega como una cortina. El nuevo Audi S8 monta en todas las plazas cinturones automáticos de tres puntos con limitadores de fuerza; las plazas traseras equipan de series fijaciones Isofix para las sillas infantiles. La función para desconectar el airbag del acompañante está disponible sin sobreprecio.

Con el objetivo de mantener a raya los posibles costes de reparación, tanto en el frontal como en la zaga van atornilladas delante de los largueros cajas de choque de aluminio, que resultan relativamente fáciles de sustituir.

El habitáculo

El habitáculo del Audi S8 fascina por su amplia sensación de espacio y por su elegante diseño. Su elemento más llamativo es el wrap-around, un arco que rodea todo el interior y que forma una especie de borda similar a la de un yate, coronando el concepto de las líneas tensadas fibrosamente y de recorrido cuneiforme.

Este gran arco integra un tablero de instrumentos de proporciones estrechas y ubicado en una posición baja. Su parte delantera está diseñada en forma de suave ola que rodea al conductor y al acompañante, mientras que el trazado horizontal de las líneas enfatiza su anchura. En su parte central se ha integrado un reloj analógico clásico.

El S8 incorpora de serie una sofisticada función que despliega todo su encanto por la noche: la iluminación ambiental. Una serie de diodos luminosos, conductores ópticos y bandas luminosas iluminan muchas zonas del habitáculo; la consola central parece estar suspendida. Muchos diodos luminosos son de dos o de tres colores; mediante el sistema de manejo MMI, el conductor puede elegir entre tres escenarios de iluminación (Polar, Marfil y Rubí/Polar) y regular la luminosidad en cuatro zonas.

Los asientos traseros miman a sus ocupantes con un excelente confort y mucho espacio. Opcionalmente Audi monta asientos individuales con calefacción de tres niveles y regulación eléctrica. Los asientos individuales se combinan con una función de memoria, un reposabrazos central de confort, un climatizador automático de cuatro zonas y una cortinilla eléctrica en la parte trasera. Los reposacabezas de confort con laterales regulables y un asiento del acompañante que se puede ajustar desde la parte trasera del vehículo completan la oferta.

Los clientes que prefieran un toque de lujo adicional pueden optar por los asientos individuales con función de ventilación y una función de masaje que dispone de dos programas y tres niveles. Otros opcionales de vanguardia para las plazas traseras son las mesas plegables del programa Audi exclusive.

Ajuste de 22 posiciones: los asientos deportivos de confort

El Audi S8 ofrece de serie asientos deportivos de confort, tanto para el conductor como para el acompañante. Se pueden regular eléctricamente en 22 posiciones, entre ellas la profundidad del cojín, la inclinación de la cabecera del respaldo y la anchura de los laterales. También pertenecen al equipamiento de serie la función de memoria y la calefacción. El reposabrazos central de confort se puede regular de forma variable y por separado para el conductor y el acompañante, y alberga varios portaobjetos.

Para realizar los principales ajustes se utilizan las teclas ubicadas en las consolas, mientras que las funciones secundarias se gestionan a través de un interruptor multifuncional; en el monitor del MMI se puede visualizar cada paso. Con carácter opcional se ofrece una función de masaje compuesta por diez cojines neumáticos que masajean los músculos en cinco programas y con cinco intensidades. Otro opcional de lujo es la ventilación de tres niveles que incorpora cuatro pequeños ventiladores que succionan el aire.

Los asientos deportivos de confort están decorados con inserciones de carbono en el lateral del respaldo. El tapizado es de cuero perforado Valcona, y las bandas centrales presentan un deportivo diseño de rombos creado específicamente para el S8. Audi también ofrece sin sobreprecio tapizados en una combinación de Alcantara y cuero.

Opcionalmente el cliente puede optar por el cuero natural y por el cuero Valonea, curtido con extractos naturales; este es especialmente transpirable y la estructura de su superficie es auténtica. Los reposacabezas, la palanca de selección del tiptronic y el cojín suelto adicional están tapizados en este caso con napa de ciervo, un material increíblemente suave.

Mínima distracción: el concepto de indicación y de manejo

El concepto de manejo del S8 es sencillo e intuitivo, como es habitual en Audi. Las esferas grises de los grandes instrumentos redondos, las agujas blancas y las inserciones de carbono son elementos característicos de los modelos S. El sistema de información al conductor (FIS) con su gran pantalla central de 7 pulgadas muestra todas las funciones importantes.

El FIS integra el programa de eficiencia, que también presenta el estado de la tecnología de motores Audi cylinder on demand. Al conectar el encendido da la bienvenida al conductor con un emblema S8 en la pantalla.

El manejo del FIS se lleva a cabo a través del volante deportivo multifuncional de cuero, disponible de serie en diseño de tres radios y opcionalmente en diseño de cuatro radios. La columna de la dirección se ajusta eléctricamente, y opcionalmente puede optarse por una corona del volante con calefacción.

Un aro rojo rodea el botón de arranque, que se encuentra en la consola del túnel central junto con el accionamiento del freno de estacionamiento electromecánico. Una serie de LED de color rojo lo iluminan desde el interior, y las letras forman un preciso relieve en la superficie de aluminio.

El climatizador automático de confort funciona de un modo muy discreto; a través de una rejilla en la parte superior del tablero de instrumentos proporciona una ventilación indirecta, silenciosa y prácticamente sin corrientes. Ofrece tres estilos climáticos y una cuarta variante para el invierno. Opcionalmente Audi equipa el S8 con un climatizador automático de cuatro zonas y una calefacción estacionaria con función de programación inteligente.

Tres áreas: el terminal del MMI navigation plus

Debajo de las teclas del climatizador se encuentra el terminal del sistema de manejo y multimedia MMI navigation plus, que está dividido en tres áreas. En la zona derecha el conductor controla el ámbito de audio, y la zona central alberga el gran pulsador giratorio, así como las softkeys y hardkeys para los menús principales. El campo izquierdo integra el panel táctil del MMI navigation plus. El manejo se lleva a cabo de un modo completamente relajado: la muñeca descansa sobre la palanca de selección del tiptronic de ocho velocidades, de modo que la mano puede pulsar y girar los diferentes mandos estando en reposo.

Cuando no se está utilizando, el monitor de 8 pulgadas del sistema MMI navigation plus va sumergido en el tablero de instrumentos, sobresaliendo sólo su borde superior cromado, parecido a una moldura decorativa. Al conectar el sistema el monitor se desliza hacia arriba trazando una elegante curva y presentando una pantalla de inicio S8 especial. Al igual que en el FIS, su campo de visualización está dividido en tres zonas, y todos los temas se pueden ver en forma de gráficos tridimensionales.

La calidad no entiende de compromisos: la combinación de materiales de la más alta calidad, su imagen y su tacto crean en el interior del Audi S8 una atmósfera de carácter artesanal. Los difusores de aire, por citar un ejemplo, están parcialmente cromados.

Tras el lijado mecánico, los cantos de las chapas de madera se repasan a mano; el revestimiento de cuero de la corona del volante también se cose a mano. Todos los interruptores se accionan de forma suave y sin holgura, y las juntas discurren en paralelo y estrechas.

Carbono y aluminio: las inserciones decorativas

En la zona del tablero de instrumentos y de las puertas, el Audi S8 monta inserciones decorativas compuestas de dos piezas. Sus mitades inferiores se han realizado en aluminio cepillado, y las superiores en carbono Atlas, un material que también se encuentra en la palanca de selección del tiptronic de ocho relaciones. Delgadas molduras cromadas enmarcan los embellecedores. Opcionalmente, los segmentos superiores también se pueden realizar en raíz de nogal, en madera de Vavona, en abedul, en fresno o en lacado brillante. El programa Audi exclusive incluye más chapas de maderas nobles.

Las molduras de acceso incorporan el emblema S8 y un fino y resistente recubrimiento que las protege contra los daños. El diseño ampliado de aluminio aporta otro toque de elegancia: los pedales, las levas de cambio del volante y muchos componentes en las puertas y en el tablero de instrumentos resplandecen en cromo o aluminio, en parte cepillado, en parte pulido. Otras muchas teclas seducen con su acabado brillante en color negro. Un barniz protector endurecido bajo luz UV confiere a las piezas sometidas a mayor esfuerzo una extremada resistencia al rayado.

El paquete de cuero pertenece al equipamiento de serie del S8; la consola del túnel central, los reposabrazos de las puertas y la cubierta del airbag están revestidos en cuero napa fina con costuras decorativas. En el volante con el emblema S8 destacan las costuras en color contrastado; las partes interiores de las puertas están revestidas en Alcantara.

El cliente puede optar con carácter opcional por diversos paquetes de cuero del programa Audi exclusive, así como por un paquete de Alcantara. Para el volante se ofrece una corona de enchapado de madera, y la palanca de selección del tiptronic está disponible sin sobreprecio en madera o en cuero.

Los diseñadores de Audi han concebido cuatro colores básicos para el interior: el típico negro de los modelos S, el gris acero, el marrón y el gris granito. Se pueden combinar con los colores gris titán, marrón nougat, marrón Balao, beige seda, beige terciopelo, beige latón o blanco nieve. Los tapizados de cuero están disponibles en ocho colores: negro, gris titán, marrón nougat, marrón Balao, beige terciopelo, beige seda, beige latón y plata luna, color este último que se ha diseñado en exclusiva para el S8. Las costuras, ribetes y bandas centrales contrastan en gris acero.

En torno a los colores marrón Balao y beige latón Audi ha creado dos mundos de diseño para individualistas llamados design selections. El revestimiento interior del techo, las inserciones decorativas y las costuras en color contrastado aportan aquí el toque llamativo. Las dos design selections se combinan con una serie de equipamientos de lujo.

Extraordinariamente confortable: el equipamiento de serie

El equipamiento de serie del S8 apenas deja nada que desear. Además de los elementos ya mencionados incorpora también, entre otros, una llave de confort con desbloqueo del portón trasero gestionado por control gestual, un sensor de luz y lluvia, un reposabrazos y un programador de velocidad. Los equipamientos opcionales convierten la estancia a bordo en una experiencia aún más confortable. Cabe destacar el techo corredizo (también con módulo solar), un servocierre para las puertas, un dispositivo para abrir la puerta del garaje, cortinillas parasol para las plazas traseras y una toma de corriente de 230 voltios.

El nuevo Audi S8 ofrece un gran maletero con un volumen de 510 litros, de corte ancho y con un borde de carga a poca altura. Da cabida a cuatro bolsas de golf colocadas transversalmente; los objetos pequeños pueden guardarse en los compartimentos laterales. Tras desbloquear el portón, éste se levanta por sí solo, y tras tirar de él para cerrarlo, un asistente de cierre ayuda a que quede correctamente bloqueado.

El paquete opcional para el maletero incluye una red para el suelo, dos ganchos para bolsas, un paragüero y una toma de corriente de 12 voltios. Adicionalmente se ofrece una apertura de carga con bolsa para esquís, una nevera, apertura eléctrica del portón trasero y enganche para remolque abatible eléctricamente. El programa de accesorios incluye bandejas para el maletero y diferentes portaequipajes de techo.

El Audi S8 llegará a los concesionarios a comienzos del verano de 2012. Su precio en Alemania se situará en los 111.900 euros.

Los sistemas de asistencia y seguridad

Los sistemas de asistencia de alta tecnología que Audi ofrece para el S8 con carácter opcional convierten la conducción en una experiencia aún más sencilla, relajada y soberana. La estrecha interconexión entre estos sistemas los hace especialmente eficaces. El sistema de seguridad Audi pre sense está disponible para la versión de serie en tres variantes diferentes.

El principal sistema de asistencia es el sistema de regulación automática de la distancia basado en radar adaptive cruise control con función Stop&Go. Con ayuda de dos sensores de radar que cubren un campo cuneiforme con un ángulo de 40 grados y una longitud de 250 m, el sistema regula la velocidad y la distancia respecto al vehículo precedente entre los 0 y los 250 km/h. Para ello acelera y frena automáticamente dentro de unos determinados límites, estando la deceleración limitada a 4 m/s2. El conductor puede fijar en cuatro niveles el intervalo de tiempo con respecto al vehículo precedente y en tres la dinámica de la regulación.

Al circular en tráfico denso o en ciudad, el ACC Stop&Go frena a la gran berlina hasta la parada total sin necesidad de que el conductor intervenga. Cuando la parada es breve, el S8 vuelve a ponerse en movimiento automáticamente; si por el contrario se detiene durante un periodo más largo de tiempo, el conductor deberá pisar el acelerador o pulsar la palanca del regulador de velocidad.

El adaptive cruise control con función Stop&Go utiliza los datos predictivos de la ruta que proporciona el MMI navigation plus y colabora estrechamente con otros sistemas de asistencia. Con los datos de hasta 27 unidades de mando analiza permanentemente el entorno del vehículo. Gracias a este elevado grado de información puede ayudar también de manera preventiva en situaciones complejas, actuando de un modo muy similar a como lo haría un experimentado conductor.

El asistente de cambio de carril Audi side assist se activa cuando se alcanzan los 30 km/h de velocidad. Dos sensores de radar en la parte trasera del vehículo vigilan lo que sucede detrás del S8 hasta una distancia de unos 70 metros. Cuando otro vehículo provoca una situación crítica, al moverse en el ángulo muerto o al aproximarse a gran velocidad, se enciende un indicador LED amarillo en la carcasa del retrovisor exterior.

Si aún así el conductor acciona el intermitente para cambiar de carril, aumenta el brillo del indicador y la frecuencia de parpadeo; una señal que prácticamente no puede pasar desapercibida.

El Audi lane assist entra en acción, siempre a partir de los 65 km/h aproximadamente, cuando el conductor está a punto de abandonar su carril por error. Una cámara ubicada delante del retrovisor interior vigila la carretera hasta una distancia de 60 m, y un software detecta las líneas de demarcación. Si el S8 pisa una línea sin que el conductor haya activado el intermitente, el Audi lane assist lo avisa mediante una vibración en el volante. Su intensidad y el momento en el que se lleva a cabo se pueden ajustar en tres niveles.

Las imágenes proporcionadas por la cámara las utiliza también otro sistema de asistencia, el indicador del límite de velocidad, que presenta la velocidad máxima permitida en cada momento en el cuadro de instrumentos. Junto a las señales de limitación el sistema detecta también las indicaciones digitales de velocidad y los paneles adicionales con pictogramas. El software compara esta información con otros datos, como los del MMI navigation plus; a ello se añaden informaciones del vehículo, como el uso del limpiacristales o la hora.

Por primera vez en el S8 se incluye de serie una indicación que avisa al conductor del momento apropiado para hacer un descanso; basándose en diferentes parámetros como el movimiento del volante, el sistema detecta síntomas de cansancio y se lo comunica al conductor mediante una indicación en el FIS.

Mayor previsión en la oscuridad: el asistente de visión nocturna

Otro de los sistemas de alta tecnología del nuevo Audi S8 es el asistente de visión nocturna con marcación de los peatones detectados. Su cámara de infrarrojo lejano reacciona al calor que emiten los objetos. Un ordenador transforma la información en imágenes en blanco y negro y las muestra a continuación en el gran display del sistema de información al conductor.

Mientras que el entorno, por ser más frío, se representa de color oscuro, las personas y animales destacan en un color claro. El software para el procesamiento de imágenes es capaz de detectarlos a una distancia de hasta 100 m y los resalta con unas marcas de color amarillo en el display. Si el ordenador considera que la situación es peligrosa, la persona se marca de color rojo al tiempo que suena un gong de advertencia.

La cámara de infrarrojo lejano con un ángulo de apertura de 24 grados tiene un alcance de hasta 300 metros, mucho más que la luz de carretera. Un cristal protector la protege contra el impacto de piedras; se calienta cuando hace frío y se limpia cuando está sucio. Como todos los sistemas de asistencia, el asistente de visión nocturna también funciona dentro de unos determinados límites del sistema.

Audi ofrece en el S8 diferentes asistentes de aparcamiento. El Audi parking system plus utiliza ocho sensores de ultrasonidos para mostrar acústica y gráficamente la distancia en el gran monitor de a bordo. El Audi parking system plus con cámara de marcha atrás hace uso de una cámara extremadamente sensible a la luz que abarca una amplia zona.  Sus imágenes se reproducen en el monitor con una calidad corregida, junto con líneas y campos auxiliares que indican la maniobra al conductor.

Y la versión de alta gama es el Audi parking system plus con cámaras de entorno. Cuatro pequeñas cámaras, ubicadas en la parrilla Singleframe, en la zaga y en las carcasas de los retrovisores exteriores, captan imágenes de las inmediaciones del S8 y un ordenador las proyecta unidas. El conductor puede ver en el monitor de a bordo diferentes perspectivas, entre ellas una vista desde arriba. En salidas con poca visibilidad se dispone de perspectivas especiales que muestran la zona delante y detrás de la berlina, así como una imagen que permite ver el tráfico que circula en sentido transversal.

El sistema de seguridad Audi pre sense basic se equipa de serie en el Audi S8. Cuando el sistema de estabilización ESP comunica una situación crítica (una frenada a fondo o patinaje) entra en acción la unidad de mando. Dependiendo de la situación, ésta activa los intermitentes de emergencia y cierra las ventanillas laterales y el techo corredizo. Asimismo, tensa parcial o completamente los cinturones de los asientos delanteros. Este proceso, desencadenado por pequeños motores eléctricos, es reversible, ya que si todo marcha bien, los cinturones se destensan.

Protección contra colisiones por alcance: Audi pre sense front

La primera fase evolutiva del sistema se denomina Audi pre sense front, y se combina obligatoriamente con el regulador de velocidad por radar ACC con función Stop&Go. El sistema ofrece protección contra colisiones por alcance con vehículos en movimiento, advirtiendo al conductor en tres etapas. Si la berlina se aproxima demasiado a un vehículo precedente más lento suena primero un gong y se ilumina una señal roja en el display.

Al mismo tiempo se llena el sistema de frenos y se tensan las suspensiones neumáticas y los amortiguadores del tren de rodaje. La intención de la advertencia es que el conductor frene o esquive el obstáculo, que a menudo resulta ser la mejor opción.

Pero si el conductor permanece pasivo, se activa la segunda etapa con una advertencia severa, que consiste en un tirón generado mediante un rápido establecimiento de la presión en el sistema de frenos, al tiempo que se tensan ligeramente los cinturones.

Si el conductor pisa entonces el freno, el asistente de frenada hidráulico inicia una frenada hasta un punto de parada previsto en función del vehículo que circula por delante. El hecho de que el sistema de frenos ya esté lleno de líquido ahorra entre 0,1 y 0,2 segundos, es decir, un tramo de más de 7 m a 130 km/h.

Si el conductor ignorase también el tirón de advertencia se activa entonces la tercera etapa, una frenada parcial autónoma que primeramente decelera 3 m/s2 al S8. Las ventanillas y el techo corredizo se cierran y se activan los intermitentes de emergencia.

Si la berlina equipa la versión más avanzada del sistema de seguridad, el Audi pre sense plus, incluida en el paquete de asistentes, se activará entonces en caso necesario una cuarta etapa. El sistema incrementa la fuerza de frenado hasta los 5 m/s² y tensa los cinturones por completo. A continuación se produce la última fase de frenado con una frenada a fondo. Esta fase se inicia alrededor de medio segundo antes de la colisión; en ese momento ya sería imposible esquivar el obstáculo y salvar la situación. La colisión y sus consecuencias se reducen considerablemente, ya que hasta el choque el S8 habrá reducido su velocidad unos 40 km/h.

En combinación con el Audi side assist, el S8 equipa la versión Audi pre sense rear, que contrarresta las consecuencias de una colisión trasera, cierra las ventanillas y el techo corredizo y tensa los cinturones.

La cabecera de los respaldos y los reposacabezas de los asientos delanteros se desplazan hasta una posición que reduce el riesgo de sufrir lesiones cervicales, y los laterales neumáticos de los asientos se llenan con aire para retener a los pasajeros en sus asientos de un modo seguro.

Los sistemas de infotainment

En el ámbito técnico de los sistemas multimedia, el Audi S8 también ocupa la posición líder entre sus competidores: el MMI navigation plus de serie es una central mediática de alta tecnología. El sistema incluye, por ejemplo, un amplificador independiente. El cambiador de DVD también reproduce CD. El Audi Music Interface permite conectar reproductores portátiles, y la interfaz Bluetooth establece la conexión con modernos teléfonos móviles.

La Main Unit en la consola central agrupa otros componentes, entre ellos un disco duro de 60 GB; un tercio de su capacidad se puede utilizar como memoria para archivos de música. Un potente procesador se encarga de que todas las aplicaciones se ejecuten de manera simultánea, rápida y fluida, y un procesador de gráficos independiente genera imágenes tridimensionales. El mapa utilizado es un modelo geodésico en 3D altamente detallado.

El MMI navigation plus colabora estrechamente con los sistemas de asistencia y seguridad del S8. El sistema de navegación evalúa con antelación los datos de la ruta seleccionada y los envía a los ordenadores que gestionan el adaptive cruise control con función Stop&Go y el tiptronic de ocho velocidades. Estos sistemas pueden así adaptar su funcionamiento con antelación y precisión a las diferentes circunstancias.

El manejo del MMI navigation plus se lleva a cabo a través de un panel táctil denominado MMI touch. Si el conductor quiere introducir un destino o un número de teléfono, dibuja la letra o la cifra con el dedo en el panel táctil, y de igual modo puede desplazarse por el mapa. Su vista permanece en todo momento en la carretera, ya que el sistema confirma cada carácter introducido con una señal acústica. El panel táctil se puede conmutar a un segundo nivel de manejo en el que se convierte en un campo de cifras correspondientes a las emisoras de radio programadas.

Junto al MMI touch, el nuevo S8 ofrece también el ya conocido concepto de manejo que hace uso del pulsador giratorio del MMI. Además se puede optar por un control por voz que reconoce palabras completas.

El lugar y la calle se pueden decir en un solo comando, y el acceso a los datos del teléfono o de música también se lleva a cabo de esta cómoda forma.

Armonioso: el Bose Surround Sound System de serie

En combinación con el MMI navigation plus Audi ofrece toda una serie de componentes de alta fidelidad y de comunicación. El Bose Surround Sound System se equipa de serie; un amplificador digital de doce canales con más de 600 vatios de potencia gestiona 14 altavoces incluido un subwoofer. Gracias a un algoritmo especial, el armonioso y potente equipo es capaz de reproducir también soportes de audio estereofónicos con un sonido Surround de cinco canales.

Audi monta con carácter opcional el Bang & Olufsen Advanced Sound System, que fascina por su esplendorosa brillantez, su nítida resolución y su amplio y bien diferenciado espectro de frecuencias. Su piedra angular son dos amplificadores con más de 1.400 vatios de potencia total. Con sus etapas finales digitales controlan 19 altavoces a través de 19 canales. Las lentes acústicas a izquierda y derecha del cockpit van empotradas en el tablero de instrumentos, del que emergen al encender el equipo. Las cubiertas de los altavoces se han fabricado en aluminio pulido, y su montaje encapsulado evita la emisión de sonido hacia el exterior.

Como elementos complementarios se ofrece un sintonizador doble para la recepción digital de radio, un sintonizador de TV analógico/digital y el Rear Seat Entertainment. Este sistema incorpora dos displays de inclinación regulable con 10,2 pulgadas de diagonal, un disco duro, dos lectores de tarjetas, un reproductor de DVD y un panel de mandos MMI propio. El sonido se reproduce a través del sistema de audio o de dos auriculares inalámbricos por Bluetooth.

Audi connect

Audi connect es el término clave con el que Audi define la conexión de sus automóviles con el entorno. Tema determinante en el nuevo S8 ha sido la conexión a Internet, que se lleva a cabo a través del teléfono de automóvil Bluetooth online de serie y de su módulo UMTS.

A través de la rápida conexión UMTS se descargan en el vehículo servicios Audi connect especialmente procesados y de rabiosa actualidad, como noticias, información de viajes o del tiempo, así como destinos especiales de la base de datos online de Google. El conductor puede planear la ruta previamente en su ordenador, subirla a un apartado de la página de Internet www.audi.de, y desde allí enviarla a su vehículo. Los datos se cargan entonces automáticamente en el MMI navigation plus al iniciar el viaje. La imagen del mapa se puede complementar pulsando un botón con imágenes aéreas y de satélite de Google Earth, con lo que se facilita mucho la orientación.

Para poder utilizar estos y otros servicios, el conductor sólo necesita introducir en el lector de tarjetas una tarjeta SIM vinculada a una línea de datos. Como alternativa puede acoplar su móvil al equipo vía Bluetooth si éste es compatible con el perfil de acceso SIM. No conlleva costes adicionales ni contratos especiales; sin embargo, Audi recomienda contratar una tarifa plana apropiada.

El manejo del teléfono de automóvil Bluetooth online se lleva a cabo a través del control por voz, del terminal del MMI navigation plus o del volante multifuncional. Audi ofrece con carácter opcional uno o dos auriculares independientes para hablar por teléfono de un modo discreto. La transmisión de las señales codificadas se lleva a cabo a través de la antena del techo. El punto de acceso inalámbrico WLAN, otra de las funciones de Audi connect, permite a los pasajeros conectar hasta ocho dispositivos portátiles y navegar por Internet de manera ilimitada.

Con el teléfono de automóvil Bluetooth online se disfruta a bordo del S8 de otro servicio muy especial: la Información de tráfico Audi online presenta datos de máxima actualidad y fiabilidad sobre el tráfico.

Si la ruta seleccionada está libre se muestra en el monitor en color verde, si hay tráfico denso se muestra en amarillo, si la circulación es lenta en naranja y si hay atascos en rojo. En este último caso el servicio indica la incidencia mediante un texto y calcula una ruta alternativa.

El sistema es más rápido y preciso que las actuales soluciones TMC y TMC pro, y también incluye carreteras comarcales y ciudades. Como base de datos utiliza sobre todo miles de smartphones y dispositivos de navegación que comunican su posición actual a un proveedor con una frecuencia elevada. Una vez procesados, dichos datos dan como resultado una imagen diferenciada de la densidad del tráfico en las carreteras. La Información de tráfico Audi, gratuita durante los primeros tres años, acaba de lanzarse en muchos países del centro de Europa. Próximamente seguirán otros países entre los que está España, durante 2012.

La oferta de servicios Audi connect crece rápidamente. En una siguiente fase, la búsqueda de destinos especiales en Google, por ejemplo, se realizará también a través de control por voz. El voice tag se envía en forma de paquete de datos a los servidores de Google; las respuestas, en muchos casos muy diferenciadas, aparecen en el monitor del MMI. Otro servicio que pronto estará disponible será el de Google Street View, con el que el conductor podrá ver previamente su destino en el monitor desde la perspectiva de un peatón.