Enero 2007

# Potencia pura – Motores diesel de Audi

Versión resumida							  2

Versión detallada -	El Audi Q7 V12 TDI				  4

Motores TDI de bajas emisiones para Estados Unidos	12

Motores diesel Audi de alta tecnología				15

Los datos y cifras relativos a prestaciones y consumos reflejados en el presente dossier se refieren a la gama de modelos que se venden en Alemania. Están sujetos a modificaciones, salvo error u omisión

Versión resumida

## Los motores diesel de Audi

Potencia pura

Audi presenta en el Salón de Detroit un motor que establece nuevas referencias en el ámbito de los diesel, gracias a un rendimiento que alcanza los 368 kW (500 CV) y 1.000 Nm de par. Con una cilindrada de 6 litros, el majestuoso propulsor V12 confiere al Audi Q7 credenciales de deportivo. Se trata del precursor de una iniciativa a gran escala que se pone en marcha cuando Audi se adentra en el mercado americano con sus modelos diesel, gracias a una inédita tecnología de control que reduce las emisiones de manera drástica.

El Audi Q7 V12 TDI eleva el listón en un segmento en expansión, como es el de los SUV. Le bastan 5,5 segundos para alcanzar los 100 km/h partiendo desde parado y su velocidad máxima está electrónicamente limitada a 250 km/h. Ambos valores dotan a este SUV de altas prestaciones de un carácter marcadamente deportivo. Su propulsor de seis litros y doce cilindros no hace sino evidenciar la enorme capacidad tecnológica de que dispone Audi. Han pasado 18 años desde que la marca de Ingolstadt inventó el motor TDI y ahora, con la llegada de su última generación, lo ha situado en la cima de su categoría.

Audi lidera la innovación

Todos los motores diesel de Audi son merecedores de la etiqueta “deportivo” gracias al impresionante nivel de prestaciones de propulsores como los seis y ocho cilindros 2.7 TDI, 3.0 TDI y 4.2 TDI. El carácter pionero de Audi en el campo de la tecnología diesel proviene de la valiosa experiencia adquirida a lo largo de las últimas décadas. Los ingenieros de la marca han sido responsables de cada uno de los más vitales avances, entre los cuales no puede pasarse por alto el montaje del primer motor TDI del mundo en un turismo, algo que Audi hizo realidad en 1989.

El año pasado tuvo lugar la demostración más palpable del potencial dinámico de una mecánica diesel en las pistas de carreras de todo el mundo. El V12 TDI del prototipo R10 superó la cota de los 650 CV y dejó a sus rivales con motores de gasolina en un segundo plano en cada una de las ocho carreras en las que compitió. En su victorioso camino, el R10 firmó la victoria en las míticas 24 Horas de Le Mans, al igual que en la categoría LMP1 de las American Le Mans Series.

Los motores diesel están de moda y ganan terreno también en el mercado estadounidense. En Audi existe la convicción de que los motores TDI constituyen la poderosa y austera alternativa en el futuro de la automoción y, por consiguiente, prepara una generación de modelos que explotarán esa tendencia a fondo. La llegada a los concesionarios americanos del Q7 3.0 TDI está prevista para finales de 2008. Se trata de un propulsor que, gracias a un nivel de emisiones excepcionalmente contenido derivado de la innovadora tecnología Bluetec, cumple la norma US Tier II Bin 5, muy exigente con las emisiones de óxido de nitrógeno y de partículas.

Catalizador SCR para reducir los niveles de óxido de nitrógeno

En el núcleo de la tecnología Bluetec hay que situar un catalizador conocido por las siglas SCR (Reducción Catalítica Selectiva). El segundo componente del sistema tiene la forma de un tanque auxiliar en cuyo interior hay una solución de diamida de carbono. Dicha solución se inyecta en el sistema de escape en pequeñas dosis, que se descomponen en amonia, que, a su vez, descompone los óxidos de nitrógeno en nitrógeno y agua. La llegada de los motores diesel ultra limpios Bluetec no hará sino contribuir a la tradición de Audi de mantenerse en la primera línea de la tecnología diesel.

Versión detallada

## Audi Q7 V12 TDI

Potencia suprema

Audi avanza hacia la vanguardia del desarrollo de la tecnología diesel. La marca de Ingolstadt ya cuenta en su haber con un vasto historial de logros. Ahora, la lista va a crecer con la llegada del primer motor V12 TDI a un automóvil familiar. Bajo el capó del Audi Q7 V12 TDI late un propulsor de seis litros que desarrolla una potencia suprema, cifrada en 368 kW (500 CV) y el descomunal par máximo de 1.000 Nm. Así, el SUV de altas prestaciones recibe un torrente de dinamismo digno de un deportivo.

Su descomunal poderío sitúa al Audi Q7 V12 TDI en una dimensión desconocida. Capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en sólo 5,5 segundos y de alcanzar una velocidad punta de 250 km/h (limitada electrónicamente), el SUV de Audi nada tiene que envidiar a los deportivos más radicales. Además, el consumo del motor se sitúa en un contenido promedio de sólo 11,9 litros/100 km.

El nuevo V12 TDI viene a coronar una gama de motores rebosante de dinamismo. Cada uno de los propulsores diesel de Audi genera un elevado rendimiento y la suficiente fuerza como para permitir una conducción deportiva. Este carácter siempre ha sido inherente a los modelos de la marca, tanto en los de seis cilindros como en los de ocho y en sus diferentes variantes: 2.7 TDI, 3.0 TDI Y 4.2 TDI.

El papel pionero de Audi en el campo de la tecnología diesel se fundamenta en la vastísima experiencia acumulada por espacio de décadas. Desde los años 70, los ingenieros de Audi han protagonizado los más brillantes avances, entre los que destaca la adopción por primera vez por parte de un turismo de un motor TDI, que tuvo lugar en 1989. En 2008, Audi piensa adentrarse en el mercado estadounidense del diesel con la tecnología diesel Bluetec. Gracias a ella, los motores TDI con el emblema de los cuatro aros no sólo son deportivos y austeros, sino que respetan el medio ambiente hasta el punto de que cumplen la legislación en materia de emisiones de los 50 estados.

Hace un año, Audi escribió un nuevo capítulo en su nutrida historia de éxitos deportivos en las pistas de todo el mundo. Con una potencia superior a los 650 CV, el V12 TDI del prototipo deportivo R10 relegó a un segundo plano a sus rivales con mecánicas de gasolina en todas las competiciones en las que tomó parte, incluyendo las míticas 24 Horas de Le Mans. El R10 TDI también impuso su ley en la categoría LMP1 de las American Le Mans Series, donde logró una impresionante racha de triunfos.

El V12 TDI: nuevo abanderado de los propulsores en V

En el desarrollo de la versión de producción del V12 TDI, que se construirá en la planta de Györ (Hungría), Audi volcó todos los conocimientos y experiencias recopilados en el motor de competición. El tope de la gama de motores diesel es el nuevo abanderado de la gama de motores Audi en V, que abarca propulsores de gasolina y diesel de 6, 8 y 10 cilindros.

Los cilindros de V12 TDI aspiran un volumen mayor que los del motor de competición, cuya cilindrada es de 5,5 litros. Sus 5.934 cc son el resultado de un diámetro de 83 milímetros y una carrera de 91,4 mm, cotas idénticas a las del 3.0 TDI de seis cilindros. Las dos bancadas de cilindros se posicionan una frente a la otra, con una separación de 17 milímetros. Con una longitud de sólo 684  mm, el V12 diesel presenta un diseño sumamente compacto. De hecho, esta cualidad fue uno de los requisitos previos para que el V12 pudiera integrarse en el vano motor del Audi Q7.

El V12 TDI presenta una distancia entre cilindros de 90 mm, valor igual al resto de motores en V de la marca. Sin embargo, las bancadas de cilindros forman un ángulo de 60 grados entre sí, en lugar de los habituales 90 grados. Esta particular configuración suprime todas las fuerzas inerciales y momentos de masa que de otro modo causarían vibraciones. Consecuentemente, la suavidad del motor es impecable en toda su gama de giro.

Construcción ligera: cigüeñal de grafito vermicular

El bloque del V12 TDI está construido a base de una mezcla de aleación de acero y grafito vermicular. Audi ya utiliza este avanzado material, conocido como GJV-450, en la construcción de los V6 TDI y V8 TDI. El GJV-450, que se produce utilizando un método de aleación patentado, presenta una rigidez cifrada en un 40% más que la del acero y una resistencia a la fatiga del doble.

Ello posibilitó que el equipo de desarrollo dejara los tabiques entre cilindros más finos, lo que llevó a un ahorro de peso potencial del 15% comparado con la aleación de acero convencional.

El cigüeñal está forjado de una aleación de acero al cromo-molibdeno y se monta con el apoyo de un cojinete principal de extrema rigidez, hecho de una aleación nodular de acero. Las bielas forjadas son de fracturación programada y los pistones, de aluminio.

Cada una de las dos culatas comprenden tres elementos principales. Su parte inferior, donde se encuentran los conductos de admisión y escape y por donde fluye el líquido refrigerante, está hecha de una aleación de aluminio a baja presión dotada de una elevada resistencia y ligereza. La parte superior, que lleva los conductos de engrase, está fundida a presión. La culata está coronada por una estructura tipo escalera sobre la que se emplazan los dos árboles de levas.

Flujo perfecto: flaps en los conductos de admisión

Las válvulas se operan mediante la acción de cuatro árboles de levas, que accionan balancines de rodillos de baja fricción, con una relación de compresión de 16,0:1. La variación de la turbulencia de los gases de escape, controlada electrónicamente, se mantiene idéntica a la de los motores V6 y V8 TDI. Este sistema hace que uno de los conductos de admisión de cada cilindro se abra o se cierre mediante un flap accionado eléctricamente, según las condiciones de giro del motor. Dichos flaps también admiten posiciones intermedias. Ello permite que la turbulencia pueda ajustarse para optimizar las emisiones en los gases de escape, sin menoscabo de la potencia desarrollada por el propulsor.

Como es norma en los motores en V de Audi, la cadena del conjunto de la distribución, sin mantenimiento, está localizada en la parte trasera del motor, en un emplazamiento ideal para ahorrar espacio. Sin embargo, los ingenieros encargados del desarrollo del V12 TDI optaron por una configuración inédita. La polea del cigüeñal se combina con un mecanismo intermedio que acciona los árboles de levas por medio de dos cadenas. Otras dos cadenas adicionales accionan la bomba de aceite y las dos bombas de alta presión del sistema de inyección por common-rail.

2.000 bar de presión: revolucionaria tecnología en materia de common-rail

La tecnología de inyección que presenta en V12 TDI no admite otro calificativo que el de revolucionaria. Las dos bombas de alta presión forman parte del sistema de common-rail suministrado por los especialistas de Bosch. Las bombas de doble émbolo consiguen generar presiones del orden de los 2.000 bar en los raíles, valores considerablemente superiores a los hasta ahora conocidos, como mucho de hasta 1.600 bar.

Los inyectores piezoeléctricos con puntas de ocho orificios también han sido sometidos a una exhaustiva adaptación. A través de esos ocho orificios, cuyo diámetro ha sido reducido hasta los 0,12 milímetros. se inyectan a las cámaras de combustión minúsculas cantidades de gasoil. La elevada presión posibilita optimizar la pulverización en el interior de las cámaras, lo que contribuye a que el proceso de combustión sea más rápido, homogéneo y acústicamente refinado. Por si fuera poco, la mejora de la eficiencia en la combustión redunda en una ganancia en potencia al tiempo que reduce tanto el consumo de combustible como las emisiones contaminantes.

Ultra-rápidos y ultra-precisos: los inyectores piezoeléctricos

La última generación de inyectores lineales recurre al efecto “piezo”. Los piezocristales se expanden ligeramente cuando son excitados mediante una corriente eléctrica. En cada uno de los inyectores del V12 TDI se acumulan más de 300 piezo discos, que transmiten la más mínima expansión directamente a la aguja de la válvula sin necesidad de que intervengan otros mecanismos de transmisión entre ambos. Cada actuación se realiza en unos pocos milisegundos (como referencia, un pestañeo dura 100 ms).

La presión y cantidad de combustible puede ajustarse de acuerdo con las necesidades de cada momento. El número de fases por cada carrera de pistón puede variarse hasta un máximo de cinco gracias a la tecnología piezoeléctrica del V12 TDI. La inyección principal puede complementarse con fases de inyecciones piloto e inyecciones posteriores. Las primeras minimizan la contundencia del sonido de la combustión, particularmente grande en regímenes bajos. Las inyecciones posteriores a la principal sirven para que la temperatura de los gases de escape se incremente, permitiendo que cualquier residuo en forma de partícula se queme para limpiar los dos filtros de partículas que monta el sistema.

Sobrealimentación: un turbo por bancada de cilindros

En la parte externa de la V del motor van instalados los dos turbocompresores, encargados de generar aire comprimido a cada una de las bancadas de cilindros. Su geometría variable asegura que todo el flujo de gases de escape se proyecta directamente a la turbina en todo momento. Ello se traduce en una rápida respuesta de los dos turbos incluso a bajos regímenes, sin que ello suponga ni la más mínima merma en eficiencia a altas revoluciones.

Ambos turbos generan hasta 2,6 bar de presión absoluta y, por consiguiente, juegan un papel vital en la consecución de un par máximo de 1.000 Nm, que en el nuevo V12 TDI se obtiene de manera constante entre 1.750 y 3.000 rpm. La potencia máxima, de 368 kW (500 CV), suponen un rendimiento específico de 62 kW (84,3 CV) por litro.

Efecto refrigerante: dos intercooler para enfriar el aire

La temperatura del aire que se comprime se baja por la acción de dos grandes intercoolers. El V12 incorpora un sistema de escape de doble flujo dotado de dos filtros de partículas. El conjunto de admisión presenta una estructura similar y por cada bancada de cilindros hay un purificador de aire, tras el que se sitúa un medidor de masa de aire por película caliente. Dos unidades electrónicas de control (una principal y otra de apoyo) garantizan la gestión de todos los órganos internos del motor.

El Audi Q7 V12 TDI ya cumple con la normativa de emisiones Euro 5, que entrará en vigor a mediados de 2010 y que impondrá requisitos especialmente rigurosos en términos de reducción de óxidos de nitrógeno. Fue esta norma la que guió a los ingenieros de Audi a dedicar especial atención no sólo al conjunto del sistema de common-rail y su precisa medición del combustible, sino también al sistema de recirculación de gases.

Con el acelerador accionado a la mitad, hasta el 50 por ciento de los gases de escape se reconducen al aire de la admisión, con el objetivo de reducir las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx). El mencionado sistema de recirculación incorpora un radiador de agua que reduce la temperatura de los gases de escape de manera drástica.

El poderío del V12 TDI pasa a través de una caja de cambios tiptronic de seis velocidades de accionamiento rápido y suave. Desde ahí parte hacia el sistema de transmisión quattro que reparte la potencia disponible con una proporción 40:60 entre los trenes delantero y trasero en condiciones normales. Ello deriva en un comportamiento donde el tren trasero tiene cierto protagonismo y confiere un carácter deportivo al coche, dotándolo de una agilidad excepcional y una precisión de guiado sobresaliente.

Para garantizar que este nivel de prestaciones se administra con total seguridad, el Audi Q7 V12 TDI cuenta con un potente equipo de frenos, dotado de cuatro discos ventilados. El control de comportamiento dinámico ESP incluye un dispositivo de ayuda en descensos acusados y la posibilidad de funcionar en un modo especialmente adaptado a la conducción todo terreno. El apartado de la seguridad se completa mediante la presencia por airbags de conductor y pasajero tanto delanteros como laterales y de cabeza.

Con respecto a la suspensión, se ha recurrido a un elaborado sistema independiente de dobles triángulos para cada una de las ruedas, con la mayor parte de los componentes de ambos trenes construidos en aluminio. La suspensión neumática adaptativa, que cuenta con un sistema de amortiguación controlado electrónicamente, forma parte del equipo de serie, generando un perfecto equilibrio entre comportamiento deportivo y confort de marcha. La altura de la carrocería puede ajustarse desde su posición inicial de 180 mm por encima del suelo hasta los 240 mm que se alcanzan en el modo de máxima elevación. El Audi Q7 V12 TDI cuenta con llantas de aleación de aluminio de 20 pulgadas.

Diseño: lo mejor de ambos mundos

El Audi Q7 V12 TDI genera tanta fascinación cuando se conduce que cuando se contempla. El principal rasgo distintivo que le separa de sus hermanos de gama menos potentes es la pintura de su carrocería en la parte inferior, tanto delantera como trasera. La llamativa parrilla delantera monobloque, casi vertical, presenta un acabado cromado, conservando el dinamismo del Audi S6 y del Audi S8, líderes de sus respectivas gamas gracias a sus motores V10 FSI.

El diseño del Audi Q7 muestra una atractiva combinación entre elegancia y dinamismo, irradiando una rotunda deportividad y la robustez de un verdadero todo terreno. Su poderosa figura posee las proporciones más deportivas entre los automóviles de su segmento, con una longitud de 5.086 milímetros, una anchura de 1.983 mm y una altura de 1.737 mm.

La elevada línea de cintura da al coche un marcado aspecto musculoso, sobre todo porque ofrece un claro contraste con la lista y deportiva línea del área acristalada. El dinamismo que irradia la línea que discurre sobre los pasos de rueda, el potente contorno de los hombros y la fluida superficie del techo quedan reafirmados con los raíles que incluye el equipo de serie. El afilado frontal y una trasera donde llama la atención la rotundidad con la que descienden los pilares D constituyen dos de las características que más asemejan al coche a un estilizado coupé.

El Audi Q7 ofrece impresionantes niveles de espacio interior, en gran medida gracias a una generosa cota de batalla de 3.002 mm. Las tres filas de asientos ofrecen acomodo hasta a siete ocupantes. Los de la segunda fila pueden elegirse opcionalmente con todo tipo de regulaciones y ofrecen a sus ocupantes un espacio para las piernas sin parangón. Las dos filas traseras de asientos pueden plegarse por completo, con lo que la capacidad de carga puede incrementarse hasta los 2.035 litros. La versión de 5 asientos del Audi Q7 ofrece 775 litros de espacio de carga en su maletero, mientras la versión de 6 plazas cuenta con una segunda fila de asientos individuales. El portón trasero del Audi Q7 V12 TDI se abre y se cierra eléctricamente al accionar un botón.

## Amplitud interior y un concepto innovador de la funcionalidad

El interior y el puesto de conducción del Audi Q7 proyectan la impresión de amplitud espacial, perfecta ergonomía y calidad sin par. El climatizador automático, que forma parte del equipo de serie, regula la temperatura en el habitáculo por separado entre la zona del conductor y el acompañante, considerando la intensidad de la luz solar para ello. El Audi Q7 también cuenta en su equipo de serie con el sistema de comando MMI, que tanta aceptación disfruta entre los usuarios de los modelos A8 y A6 y cuyas funciones pueden ampliarse de manera considerable. Opcionalmente, pueden solicitarse un buen número de dispositivos de ayuda a la conducción. Entre ellos se encuentra el “Audi side assist”, que utiliza la tecnología del radar para asistir en las maniobras de cambio de carril, el “Audi parking system advanced”, que asiste al conductor en las maniobras de aparcamiento guiándolo tanto acústica como visualmente con una cámara de televisión situada en la parte trasera, o el sistema de control de proximidad automático, un dispositivo que administra la velocidad del vehículo, frenándolo si es necesario hasta detenerlo por completo.

Los asientos están revestidos en cuero, contando los delanteros con un sistema de calefacción. Los revestimientos en carbono no hacen sino enfatizar el aire deportivo que se respira en el interior. Y para asegurar que los conductores pueden disfrutar de su viaje con el máximo confort, tienen a su disposición un sistema de control de la velocidad de crucero, un sistema de información y un volante multifunción.

Audi ofrece ya el Q7 con una gama de tres mecánicas posibles: el 3.6 FSI con una potencia de 206 kW (280 CV), el 4.2 FSI que genera 257 kW (350 CV) y el 3.0 TDI que rinde 171 kW (233 CV). El 4.2 TDI de ocho cilindros se unirá a la gama actual a mediados de 2007.

Motores TDI de bajas emisiones para el mercado americano

Potencia ecológica

La moda diesel está en su pleno apogeo también en los Estados Unidos. Audi, la marca que inventó la actual tecnología TDI, acomete el desafío de dicho mercado con la intención de alentar dicha tendencia. El año 2008 marcará el desembarco del Audi Q7 3.0 TDI en los concesionarios americanos. Gracias a unas emisiones excepcionalmente contenidas, derivadas de la vanguardista tecnología Bluetec, este motor consigue cumplir incluso los límites de emisiones más restrictivos.

En Europa, los automóviles con motores diesel han venido disfrutando de un inexorable aumento en popularidad durante los últimos años. En Alemania, por ejemplo, supusieron más del 45% de matriculaciones de vehículos nuevos en octubre de 2006. Los motores diesel actuales son potentes, rápidos, eficientes y  limpios, virtudes en cuya materialización ha tenido mucho que ver Audi, como pionero de la tecnología diesel desde 1989.

El mercado diesel también está empezando su despegue en Estados Unidos, en 2006 los vehículos familiares con mecánicas diesel y los pequeños camiones se hicieron con una cuota de mercado de cerca del 3,5% y se prevé que esta cifra siga subiendo, con la firme convicción de que los motores TDI representan la potente y económica alternativa en el futuro de la automoción, Audi planea  contribuir al refuerzo de esta tendencia embarcándose en su decidida alternativa en el mercado del diesel americano.

La estricta norma LEVII en California

La severa normativa que controla las emisiones representa un criterio clave para todos los motores de vehículos familiares en los Estados Unidos. La norma US Tier II Bin 8, vigente en 45 de los 50 estados americanos, limita las emisiones de óxido de nitrógeno ( NOx) a 0,20 gramos por milla, y las emisiones de partículas a 0,02 gramos por milla. La norma LEVII  que rige en California y algunos otros estados del noroeste, va aún mucho más allá, limitando las emisiones de óxidos de nitrógeno a 0,07 g/milla y de partículas a 0,01 g/milla.

Los límites de la norma LEVII se sitúan simple y llanamente más allá de las capacidades de la tecnología de control de emisiones que se requieren para cumplir la vigente normativa Euro 4 europea.

Por esta razón Audi ha unido esfuerzos con Volkswagen y DaimlerChrysler  para desarrollar una revolucionaria y novedosa tecnología. Se llama Bluetec y se refiere a motores diesel excepcionalmente ecológicos.

La tecnología Bluetec se basa en un catalizador específico denominado con la abreviatura SCR (Reducción Catalítica Selectiva) que va posicionado por detrás del catalizador de oxidación y el filtro de partículas. El segundo componente del sistema es un tanque auxiliar que contiene una solución acuosa de diamida carbónica. Esta solución que ha sido designada como “AdBlue” es inyectada en el interior del sistema de escape en pequeñas dosis, una vez en el flujo caliente de los gases de escape, se descompone en amonia que, a su vez acaba convirtiendo los óxidos de nitrógeno en nitrógeno y agua.

El  agente reductor “AdBlue” se repone rutinariamente en el taller en cada mantenimiento del vehículo sin que el cliente tenga que mover un dedo. Audi se asegura de que hay suficiente “AdBlue” para que se cubran sin problemas los kilometrajes entre mantenimientos. Entre los beneficios adicionales del “AdBlue” está su carácter biodegradable y la efectividad garantizada del sistema durante la duración de la vida  útil del vehículo.

Audi es una referencia en el avance de los motores diesel

Los ultra ecológicos motores diesel Bluetec permiten que Audi siga conservando su posición en la vanguardia del desarrollo de la tecnología diesel. La marca de Ingolstadt desarrolló la tecnología de inyección directa diesel en 1989. Desde entonces la eficiencia termodinámica de los motores diesel ha mejorado aproximadamente un 30%. Comparada con los niveles de 1989 la norma anticontaminación europea Euro 4 proclama una reducción del 93% en emisiones de partículas en vehículos familiares. Mucho antes de que la norma entrara en vigor, Audi ya había lanzado modelos al mercado que cumplían con los límites estipulados, incluso sin necesidad de recurrir a un filtro de partículas.

La filosofía de Audi ha sido siempre ofrecer a sus clientes la mejor solución posible y considerando que las únicas emisiones buenas son aquellas que no se crean en primer lugar, los ingenieros de Audi dieron prioridad absoluta a mejorar las características internas de los motores que influirían en el refinamiento del proceso de combustión.

La tecnología common-rail del nuevo Audi Q7 V12 TDI  con una presión de inyección que ha alcanzado la cota de los 2000.bar es, al menos por el momento, el último eslabón de una larga cadena de desarrollos de la tecnología diesel.

Otros incluyen la tecnología de 4 válvulas por cilindro y los correspondientes conductos de admisión para controlar los flujos de aire y también los sistemas controlados y refrigerados de recirculación de gases de escape. Estas últimas innovaciones son de gran importancia para el futuro de los motores diesel de Audi.

Gasolina más cara, infraestructura diesel mejorada.

La creciente tendencia hacia los motores diesel que está extendiéndose en los Estados Unidos ha sido impulsada por un número de factores, el implacable aumento en los precios de la energía ha elevado la conciencia pública a cerca de la importancia de economizar los recursos.

La infraestructura de estaciones de servicio que comercializan gasoil para automóviles familiares está aumentando, mejorando al mismo tiempo la disponibilidad de gasóleo bajo en sulfuro, uno de los requisitos fundamentales para el uso de la tecnología Bluetec y los filtros de partículas. Independientemente de eso Audi promueve el desarrollo de sofisticados combustibles sintéticos derivados de la biomasa o del gas natural, que por su naturaleza contienen un número considerablemente menor de elementos contaminantes.

El Q7 3.0 TDI será el primer Audi en recurrir a la novedosa tecnología ultraecológica  Bluetec cuando sea lanzado al mercado americano a finales de 2008. Otros modelos le seguirán. Otros países a parte de los estados unidos han expresado su interés en los nuevos motores diesel extra limpios, entre los que se encuentran Japón, China  y, nada más y nada menos que los países europeos.

Motores diesel Audi de alta tecnología

Técnicamente superiores

El nuevo V12 TDI, con su excepcional nivel de prestaciones, supone una verdadera referencia en Audi. Desde que inventó el primer motor TDI hace 18 años la marca ha desempeñado un papel clave en el avance de la tecnología en este campo. Los motores diesel de Audi son potentes, eficaces y limpios y han demostrado su superioridad tanto en las carreteras como en los circuitos de competición.

Con sus 368 kW (500 CV) el nuevo motor V12 TDI del Audi Q7 es una auténtica muestra de tecnología y representa la nueva cúspide de los vehículos familiares con mecánicas diesel. Este propulsor de doce cilindros constituye una prueba incuestionable de la capacidad de Audi. Dieciocho años después de que la marca de Ingolstadt inventara el motor TDI moderno, lo presenta en un formato completamente actual, altamente tecnológico.

La inequívoca demostración de las capacidades de Audi también queda clara en los demás grandes motores de gasoil de la marca, también brillantes a la hora de unir la elevada potencia con una excelente eficiencia. Los motores V6 TDI con capacidades de 2.7 y 3.0 litros rinden, respectivamente, 132 kW (180 CV) y 171 kW (233 CV), mientras que el V8 TDI de 4.2 litros desarrolla 240 kW (326 CV). Los motores TDI de Audi tienen mucha potencia y par, aún conservando un alto grado de eficiencia y sobriedad y un funcionamiento suave y limpio.

Los motores TDI están llenos de potencia

El motor TDI de 3 litros propulsa varios modelos de Audi, desde el A4 hasta el Q7. Sus 171 kW (233 CV) equivalen a un rendimiento específico de 57,6 kW (77,9 CV) por litro, una cifra hasta hace poco desconocida fuera del ámbito de los deportivos. En todos los modelos que lo equipan, el motor 3.0 TDI se combina con tracción a las cuatro ruedas quattro. Se trata de otra tecnología

de Audi cuyo tremendo potencial para el placer de la conducción y la seguridad subraya la esencia deportiva de la marca.

El motor diesel de 3 litros garantiza prestaciones dinámicas. Propulsa el lujoso Audi A8, por ejemplo, a una velocidad punta de nada menos que 243 km/h y posibilita que la gran berlina alcance los 100 km/h partiendo desde parado en sólo 7,8 segundos. Más pruebas de la tecnología al alcance de Audi se encuentran en el A8 3.0 TDI quattro: su carrocería pesa sólo 222 kilos gracias a su Audi Space Frame (ASF). Recientemente Audi fue galardonada con el premio European Body car por la carrocería del TT cuya construcción híbrida combina con inteligencia el uso de aluminio y acero.

Los motores TDI están llenos de par

La principal cualidad de todos los motores diesel de Audi es su inmenso par. La fuerza de los motores diesel claramente sobrepasa la de los de gasolina equivalentes. Y, lo que es más su potencia alcanza el máximo valor a muy bajas revoluciones nada más superar su velocidad en ralentí, lo que significa que el conductor únicamente tiene que rozar el pedal del acelerador para obtener un limpio pero implacable torrente de potencia. En consecuencia el poder está a disposición siempre que se necesita, contribuyendo a una conducción de lo más relajado.

Construido en la base del típico bloque compacto americano, el V6 de 3 litros transmite nada menos que 500 Nm de par al cigüeñal a regímenes de giro comprendidos entre 1.400 y 1.500 rpm. Esta mecánica diesel genera unos excepcionales 168,5 Nm por cada litro de cilindrada.

Los motores TDI son eficientes y económicos

Los motores diesel hacen un uso mucho más eficiente de la energía que contiene su combustible, comparados con los motores de gasolina. Audi ha jugado un papel decisivo en el desarrollo de muchas soluciones diferentes puestas en práctica para capitalizar en un principio fundamental de la física: la tecnología de cuatro válvulas por cilindro para una carga óptima en cualquier régimen de giro es sólo un ejemplo, al igual que el principio de la geometría variable de las turbinas empleado en los turbocompresores.

El A8 es una berlina de elevadas proporciones, con sus 5,06 metros de largo. Pero incluso en un coche tan grande el 3.0 TDI se muestra especialmente sobrio en términos de consumo. En el ciclo EU se limita a una media de 8,5 litros/100 Km mientras que el 2.7 TDI del Audi A4 se muestra aún más comedido con un consumo de sólo 6,7 l/100 Km.

Semejante eficiencia no sólo evidencia beneficios económicos para los conductores, especialmente en viajes largos. Además, gracias a la capacidad de su depósito de 90 litros, los conductores que pongan en práctica un estilo de conducción relajado disfrutarán de una autonomía superior a los 1000 km, con lo que ello significa no sólo en economía sino en ahorro de tiempo y en relajación.

Los motores TDI son suaves y silenciosos

El sonido que emana de la última generación de motores diesel de inyección directa de Audi apenas se percibe por los oídos de los ocupantes del coche, puesto que poseen un funcionamiento tan silencioso como sus equivalentes de gasolina. Ello se debe en parte al exhaustivo trabajo de desarrollo llevado a cabo por los ingenieros de acústica de Audi. Las estudiadas nervaduras ubicadas en el bloque eliminan toda vibración en su origen, al tiempo que se han eliminado todos los canales potenciales de conducción de vibraciones hacia el habitáculo desde los soportes del motor y la carrocería.

Uno de los avances clave en este sentido puede atribuirse a la tecnología de inyección directa de combustible, ya que otorga total autonomía a la unidad electrónica de control para inyectar gasoil, operación que puede llegar a repetirse hasta en cinco ocasiones en la carrera de cada pistón. Las inyecciones piloto se producen con cierta antelación a la inyección principal, con la misión de generar una mayor subida de la presión gradual para una combustión más limpia. Los innovadores inyectores piezoeléctricos utilizados por Audi en los motores más grandes contribuyen a este efecto gracias a su acción extremadamente rápida y altamente precisa. Su intervención permite también contrarrestar el rotundo golpeteo y el ruido metálico que normalmente se escucha a cargas parciales de acelerador.

Audi se inspira en la amplia experiencia en la tecnología TDI

El motor que Audi presentó en el Salón de Frankfurt a finales del verano de 1989 causo sensación. Montado en el Audi 100, el cinco cilindros turbodiesel de 2,5 litros alardeaba ya de 88 kW (120 CV) y 265 Nm de par. Era, ni más ni menos, que el primer motor diesel de un turismo que iba equipado con inyección directa de gasoil con gestión electrónica integral. En otras palabras: el primer TDI del mundo.

El poderío de ese cinco cilindros redefinió los estándares en el segmento de los diesel cuando alcanzó la producción en serie en 1990. Y desde entonces, Audi ha venido consolidándose como una autoridad en la materia con la introducción de innovación tras innovación.

El año 1991 marcó el estreno de un TDI de cuatro cilindros y 1,9 litros que rendía 66 kW (90 CV) y 182 Nm de par. Cuatro años más tarde, la potencia de dicho propulsor alcanzó los 81 kW (110 CV) gracias en parte a la adopción de un novedoso turbocompresor de geometría variable. El eslogan publicitario “¿Dónde está el depósito?” hizo famosa la notoria economía de consumo del motor, así como su amplísimo margen de utilización. La versión de 66 kW (90 CV) se conformaba con un consumo medio de 5,1 l/100 km en el Audi A4.

El rendimiento del motor de cinco cilindros alcanzó los 103 kW (140 CV) en 1994. Combinado con una caja de cambios de seis marchas y un sistema de tracción a las cuatro ruedas, no fue sino el anticipo de lo que iba a ser el primer TDI quattro. En el cuadro de rendimientos brillaba con luz propia un par máximo de 290 Nm a 1.900 rpm. Alcanzaba una velocidad máxima de 208 km/h, acelerando en 9,9 segundos de 0 a 100 km/h, registros que lo convirtieron en un auténtico referente entre los de su clase.

El primer motor V6 TDI en un turismo llegó en 1997. Dotado de una culata de cuatro válvulas por cilindro (otra innovación en el campo de la tecnología TDI), desarrollaba una potencia de 110 kW (150 CV). La introducción por parte de Audi de la tecnología de inyección por common-rail se produjo en 1999, cuando se presentó el V8 TDI de 165 kW (225 CV). La familia actual de motores en V conserva idéntica tecnología, presente tanto en el 2.7 V6 TDI como en el 3.0 V6 TDI, en el 4.2 V8 TDI y en el nuevo 6 litros V12 TDI.

En los últimos 18 años, Audi ha venido echando mano de todas las innovaciones generadas en este campo, ampliando constantemente los límites de lo posible. Los motores TDI han resultado claves en el ascenso de Audi en el ámbito de los fabricantes premium con vocación deportiva. En la actualidad, uno de cada dos Audi vendidos en todo el mundo cuenta con un motor diesel. Los motores TDI tienen el marchamo de triunfadores y su trayectoria de éxito está inmejorablemente encaminada hacia la continuidad.

TDI en la pista: dominio silencioso

En un primer momento, los pilotos no daban crédito a sus ojos. Profesionales de la talla de Tom Kristensen o Frank Biela tuvieron que cambiar, de la noche a la mañana, sus estilos de pilotaje. Hasta ahora, contaban con la referencia del sonido que emanaba de los motores de sus prototipos como una referencia de conducción. Ahora el sonido del propulsor se evaporaba por completo a una cierta velocidad. Así de silencioso era el V12 TDI del nuevo R10.

El prototipo Audi de competición con el V12 diesel ha trasladado al automovilismo a una nueva era. Diseñado según la normativa que rige las míticas 24 Horas de Le Mans, su motor TDI de 5,5 litros es un mundo aparte. Gracias, entre otras cosas, a su descomunal par de más de 1.100 Nm, supera cómodamente a cualquier motor de gasolina. Dispone de más de 488 kW (650 CV) de potencia en su régimen de giro ideal, alcanzando una velocidad punta del orden de los 330 km/h.

Otro de sus puntos fuertes es la contención en el consumo. Comparado con su ya eficiente precursor, el R8 de inyección directa de gasolina, el R10 TDI consumía notablemente menos en Le Mans. Y ello a pesar de que el modelo diesel no pudo aprovechar todo su potencial en dicho terreno en el circuito de Sarthe, cuyas largas rectas imponían la apertura total del acelerador durante el 75% de cada vuelta.

## La gran autonomía, crucial para la victoria

La elevada autonomía que posibilitó el contenido consumo del coche y la consiguiente reducción en el número de paradas en boxes para repostaje se reveló como el factor clave en la victoria en las 24 Horas de Le Mans. Frank Biela (Alemania), Emanuele Pirro (Italia) y Marco Werner (Alemania) sólo tuvieron que detener el prototipo número 8 en 27 ocasiones. Completaron 380 vueltas (5.187 km) a una velocidad media de 215,409 km/h.

Espoleada por su victoria en Le Mans, Audi continuó sumando éxitos en el ámbito de la competición, logrando algo que ningún otro fabricante había conseguido antes. El R10 TDI ganó cada una de las ocho carreras en las que compitió a lo largo de la temporada 2006, todas en Estados Unidos, comenzando con las 12 Horas de Sebring en marzo y culminando la campaña con la victoria en la carrera de Laguna Seca en octubre.

En las American Le Mans Series el escocés Allan McNish y el italiano Dindo Capello se proclamaron campeones de la categoría reina, LMP1, antes de disputarse la última carrera. Con 23 victorias en su haber, Capello se convirtió en el piloto más laureado de las ALMS de todos los tiempos. Audi también se adjudicó el título de constructores de la categoría LMP1 con una sustancial ventaja, después de sumar un total de 215 puntos, por 160 de Lola.

Un jurado compuesto por expertos de la publicación británica “Race Engine Technology” eligió al motor V12 TDI del Audi R10 “Motor de competición del Año 2006” y “Motor de competición alternativo del Año”. El ingeniero responsable del diseño del propulsor, Ulrich Baretzky, Director de Tecnología de Motores de Audi Sport, y el Director de Audi Motorsport, Dr. Wolfgang Ullrich, tienen al V12 TDI como la perfecta ilustración de la cooperación directa del automovilismo y la producción en serie.

Cooperación del automovilismo y la producción en serie

“Tenemos a nuestra disposición la información, experiencia e instalaciones para pruebas de nuestros colegas del desarrollo de producción”, subraya el Dr. Ullrich. La información y todos los conocimientos fluyen entre los dos departamentos y a menudo las experiencias y logros conseguidos en la pista se convierten en todo un estímulo para el personal de desarrollo de producción.

Audi estableció un flujo de intercambio de tecnologías similar a finales de los años 80. En aquella época, los turismos de Ingolstadt dominaban las competiciones de TransAm e IMSA gracias a su tracción total quattro y a sus propulsores de gasolina que llegaron a superar los 700 CV. Veinte años después, el desarrollo de los automóviles de producción a gran escala vuelve a beneficiarse de la tecnología de competición.

Información adicional:

Albert Roch

Jefe de Prensa Audi

Tel: 93 403 68 33
Fax: 93 403 68 59
e-mail: roch@vw-audi.es