AUDI AG

Comunicación Producto

85045 Ingolstadt (Alemania)

Teléfono + 49 (0) 841 89-32100

Telefax + 49 (0) 841 89-32817

Enero de 2011

# El nuevo Audi A6 – La berlina de representación más avanzada

Sumario							  2

Relación de detalles interesantes				  6

Información detallada – El diseño exterior			  8

La carrocería							13

El habitáculo							21

Los motores							31

El Audi A6 hybrid						37

La transmisión de fuerza					38

El tren de rodaje				  		43

Los sistemas de asistencia al conductor			50

Los sistemas multimedia					55

La conexión a Internet					59

El equipamiento						61

Anexo: datos técnicos

Los equipamientos y características mencionados en esta documentación se refieren a la gama ofrecida en Alemania. Reservados todos los derechos de modificación y error.

Sumario

## La berlina de represetnaicón más avanzada – 
El nuevo Audi A6

Audi vuelve a marcar la pauta una vez más: en primavera de 2011 llegará a los concesionarios el nuevo A6. El sucesor de la berlina de representación con más éxito del mundo incorpora nuevas soluciones en todos los ámbitos técnicos. La carrocería es muy ligera gracias a su elevado porcentaje de componentes de aluminio. La variedad de sistemas de asistencia y multimedia es muy amplia y el manejo resulta sorprendentemente intuitivo.

El nuevo Audi A6 llega al mercado con cinco motorizaciones diferentes, dos de ellas de gasolina y tres TDI. La potencia abarca de los 177 CV (130 KW) a los 300 CV (220 KW). Más adelante se lanzará el Audi A6 hybrid, que aúna la fuerza de un gran V6 con el consumo de un cuatro cilindros. En cuanto a la transmisión de fuerza Audi también ofrece numerosas posibilidades. El sistema de personalización de conducción Audi drive select de serie ha sido ampliado para todas las motorizaciones TFSI y TDI con un nuevo modo, el programa efficiency.

Audi revoluciona las berlinas de representación con el nuevo A6 en su séptima generación. Con sus múltiples innovaciones técnicas y su construcción ligera en aluminio, este modelo protagoniza el siguiente capítulo de la gran historia de éxitos escrita por el A6.

El diseño es sinónimo de deportividad y elegancia. La berlina mide 4,92 metros de longitud y 1,87 metros de anchura, pero sólo 1,46 metros de altura, con lo que presume de las proporciones más deportivas en su segmento. El largo capó del motor, la línea del techo baja y de trazo tenso y las marcadas líneas de los flancos dibujan una imagen global muy dinámica. En el frontal, los faros LED opcionales realzan su marcado semblante.

La carrocería del nuevo Audi A6 es extremadamente ligera, rígida y segura gracias a un inteligente concepto de construcción híbrida. Los numerosos componentes de aluminio y los aceros de alta tecnología reducen su peso alrededor de 30 kg en comparación con el modelo anterior; con ello se convierte en la columna vertebral de un consecuente concepto de construcción ligera.

La nueva berlina de gama alta pesa, en función de la versión, hasta 80 kg menos que el modelo anterior; Audi, empresa pionera en construcción ligera en el mercado internacional, ha vuelto a invertir la espiral de incremento de peso una vez más, colocando el listón aún más alto en este ámbito. El A6 2.0 TDI, por citar un ejemplo, sólo pesa en vacío (sin conductor) 1.575 kg.

La carrocería presume además de otras virtudes. Modernos materiales y métodos de construcción garantizan un nivel de ruido muy bajo en el interior. El excelente confort en materia de vibraciones es fruto de un complejo ajuste de todos los componentes y de una consecuente amortiguación hidráulica en el conjunto soporte de los ejes y del grupo motriz.

Potentes y altamente eficientes: los cinco motores

Audi ofrece el nuevo A6 en combinación con cinco motores de cuatro y de seis cilindros caracterizados por su gran potencia y eficiencia. Los dos motores de gasolina y los tres TDI rinden entre 177 CV (130 KW) y 300 CV (220 KW). Todos los motores hacen uso de tecnologías procedentes del programa de eficiencia modular de la marca: la innovadora gestión térmica, el sistema de arranque y parada y el sistema de recuperación de energía. En comparación con el modelo anterior el consumo se ha reducido en hasta un 21%, todo un récord entre la competencia.

El motor de menor consumo de la gama es el 2.0 TDI. En combinación con el cambio manual se conforma de media con 4,9 litros de combustible a los 100 km, lo que equivale a unas emisiones de CO2 de 129 g/km. Algo más tarde Audi lanzará el A6 hybrid: su 2.0 TFSI y el motor eléctrico desarrollan 245 CV (180 KW) de potencia en el sistema que garantiza una propulsión muy deportiva. Su consumo medio es de sólo 6,2 litros a los 100 km (valor provisional).

Con el nuevo A6 Audi ofrece una amplia variedad de transmisiones de fuerza; otro de los puntos fuertes de la marca. En función de la motorización puede equiparse un cambio manual de seis velocidades, el multitronic de variación continua o el deportivo cambio S tronic completamente nuevo. Todas las cajas de cambios contribuyen con el amplio desarrollo total de sus marchas y su reducida fricción interna a mejorar la eficiencia de la berlina.

La fuerza del motor se trasladada a la calzada a través de las ruedas delanteras o de las cuatro ruedas, dependiendo de la motorización. La tracción integral permanente quattro se presenta en su más reciente fase evolutiva: el diferencial central de corona y la gestión del par individual para cada rueda (torque vectoring) garantizan una extraordinaria tracción, estabilidad y dinamismo. Más adelante Audi ofrecerá para las motorizaciones más potentes el diferencial deportivo, que distribuye activamente las fuerzas entre las ruedas traseras.

Gracias a la elevada complejidad de su construcción, el tren de rodaje del nuevo A6 combina una precisión deportiva con un confort soberano. Sus brazos se han fabricado en aluminio y la dirección asistida incorpora un nuevo accionamiento electromecánico que le aporta una extraordinaria eficiencia. La gran berlina monta ruedas de entre 16 y 20 pulgadas de diámetro, tras las cuales se esconden frenos muy potentes.

El sistema de dinámica de conducción Audi drive select pertenece al equipamiento de serie de todas las motorizaciones; en los modelos con tracción delantera, el ESP con bloqueo transversal electrónico agiliza aún más la maniobrabilidad. Si el cliente lo desea puede optar por la cómoda suspensión neumática adaptive air suspension con amortiguación regulada. La dirección dinámica, también opcional, estará disponible más adelante.

Deportiva elegancia: el habitáculo

El fibroso estilo del diseño exterior se extiende al amplio habitáculo del nuevo Audi A6. Su elemento más característico es una inserción decorativa que rodea al conductor y al acompañante, denominada wrap-around. El elegante panel frontal del tablero de instrumentos realza la tensión del área del cockpit.

Todos los detalles del interior corroboran el esmero con el que Audi construye automóviles. Todos los materiales, entre ellos un novedoso contrachapado en técnica de madera laminada, han sido seleccionados y procesados con sumo cuidado. Los asientos delanteros pueden equipar con carácter opcional funciones de ventilación y de masaje. La iluminación ambiental o el paquete de iluminación interior aportan al habitáculo un toque de refinamiento adicional.

El nuevo Audi A6 trae consigo el lógico concepto ergonómico que caracteriza a todos los modelos de la marca. El equipamiento de serie incluye un eficiente climatizador automático de confort y el sistema de manejo MMI radio perfeccionado; opcionalmente Audi ofrece un head-up-display, que proyecta información relevante en el parabrisas. Si el cliente lo desea el vehículo puede equipar también el sistema MMI navigation plus con MMI touch. Este sistema de navegación con disco duro puede controlarse en gran medida a través del panel táctil.

Los servicios online, ámbito en el que Audi colabora con el proveedor Google, conectan a la gran berlina con Internet a través del teléfono de automóvil Bluetooth online. Un módulo UMTS muestra las imágenes e informaciones de Google Earth en el monitor y las combina con la ruta de navegación; un punto de acceso inalámbrico WLAN se encarga de efectuar la conexión de dispositivos móviles. A la cabeza de la oferta de alta fidelidad se encuentra el Advanced Sound System de Bang & Olufsen.

El sistema MMI navigation plus colabora estrechamente con los sistemas opcionales de asistencia y seguridad del nuevo A6, enviando los datos de la ruta a las unidades de mando de los faros, del cambio automático y del adaptive cruise control con función Stop & Go. Así, estos sistemas pueden detectar escenarios complejos y ayudar al conductor. En muchas situaciones, el sistema de seguridad Audi pre sense es capaz de reducir la gravedad de un accidente y de sus consecuencias, e incluso de evitarlo. El sistema Audi active lane assist ayuda al conductor a mantener siempre el curso correcto del A6, y el asistente de aparcamiento se ocupa de realizar las maniobras necesarias al aparcar.

Relación de detalles interesantes

El nuevo Audi A6

La carrocería

- 4,92 metros de longitud, 2,91 metros de batalla, 530 litros de volumen del 
  maletero

- Carrocería ligera, muchos componentes de aluminio y de acero de alta
  resistencia

- Faros xenón plus y LED con grupos ópticos traseros LED y adaptive light, 
  incluida regulación gradual del alcance de las luces, opcional

El interior

- Habitáculo con carácter de lujo y una generosa oferta de espacio

- Amplio equipamiento de serie con sistema de manejo MMI radio, botón de 
  arranque y parada del motor, volante multifuncional, dos monitores, climatizador 
  automático de confort y Audi pre sense basic

- iluminación ambiental y asientos de confort con función de ventilación activa y de masaje disponible como opcional

Los motores

- Motores de cuatro y de seis cilindros, dos de gasolina y tres TDI en el 
  momento del lanzamiento

- 2.0 TDI perfeccionado con 177 CV (130 KW), emisiones de CO2 129 g/km

- V6 TDI con 3,0 litros de cilindrada, 150 KW y 137 gramos de CO2/km

- A6 hybrid con 245 CV (180 KW)

- Cambio manual, multitronic y S tronic según versiones

- Cuatro cilindros con tracción delantera, V6 de serie u opcional con tracción 
  quattro

- Tracción quattro con diferencial central de corona, opcionalmente diferencial 
  deportivo con distribución variable de la fuerza entre las ruedas traseras

El tren de rodaje

- Compleja construcción del tren de rodaje, ruedas de entre 16 y 20 pulgadas 
  de diámetro

- Dirección asistida electromecánica de nuevo desarrollo y más eficiente

- Sistema de personalización de conducción Audi drive select de serie

- Suspensión neumática adaptive air suspension con amortiguación regulada
  disponible como opcional

- ESP con bloqueo transversal electrónico para los modelos con tracción 
  delantera y gestión del par individual para cada rueda (torque vectoring) para las versiones quattro

Sistemas de asistencia e información

- Opcionalmente MMI navigation plus con MMI touch y pantalla de 8 pulgadas, 
  servicios online de Google y Bang & Olufsen Advanced Sound System

- Ultramodernos sistemas de seguridad y asistencia, como Audi pre sense,
  adaptive cruise control con función Stop & Go, Audi active lane assist, Audi side 
  assist, asistente de visión nocturna, indicador del límite de velocidad y asistente 
  de aparcamiento

- Head-Up Display con proyección en color

Información detallada

Tecnología vangiardista, precisión y deportiva elegancia –

El nuevo Audi A6

Audi reedita su modelo de éxito en la gama alta: el nuevo A6 llegará al mercado en primavera de 2011. La gran berlina incorpora soluciones innovadoras en todos los ámbitos técnicos, como una ligera carrocería con numerosos componentes de aluminio, un tren de rodaje deportivo y una gran oferta de sistemas de asistencia y multimedia. El programa de motores y transmisiones de fuerza es también muy amplio y variado. Cabe destacar especialmente el A6 hybrid, que se lanzará al mercado algo más tarde y que aúna la fuerza de un V6 con el consumo de un cuatro cilindros.

El diseño exterior

Elegante y siempre actual: el Audi A6 adopta la línea de diseño de su predecesor y la perfecciona. El largo capó del motor, el ágil trazado de líneas y la baja franja acristalada formada por las ventanillas, al estilo de un coupé y con una fluida transición en la parte trasera, son algunas de las clásicas características de esta serie. El diseño del A6 lleva a escena la belleza de la técnica con el preciso trazo de sus líneas y la deportiva tensión de sus superficies.

La nueva berlina tiene una longitud de 4,92 m y una batalla de 2,91 m. Mide 1,87 m de ancho y 1,46 m de alto, con lo que presume de las proporciones más deportivas en la gama alta. En comparación con el modelo anterior, el nuevo A6 es algunos milímetros más corto y más bajo; su batalla, sin embargo, ha aumentado casi 7 cm, mientras que el voladizo delantero es 8 cm más corto. Aumenta también su anchura.

La parrilla Singleframe, de grandes dimensiones y plana, tiene las esquinas superiores oblicuas, está pintada en negro brillante y se integra perfectamente en el frontal de formas plásticas. Es el elemento más característico del frontal. La disposición en horizontal de las láminas realza la anchura del nuevo A6, al igual que las anchas y planas entradas de aire.

Los faros parten de las esquinas oblicuas de la parrilla Singleframe, con un diseño cuneiforme que se ensancha hacia su parte exterior. Su borde superior está definido por el capó del motor, otorgando al nuevo A6 una mirada decidida y enérgica. El borde inferior de los faros, por su parte, dibuja un contorno ondulado.

Majestuosa imagen: la perspectiva lateral

La perspectiva lateral del nuevo Audi A6 ofrece una imagen de majestuosa elegancia, con unas tensas superficies delimitadas por bordes afilados. El arco del techo forma una cúpula aplanada; el montante trasero se prolonga hacia atrás con un largo trazo y la luneta trasera se encuentra en una posición inusualmente inclinada. La relación entre las superficies de chapa y las ventanillas es de dos tercios a un tercio, una proporción típica en Audi.

La línea de cintura, elemento de diseño característico del A6, se extiende a lo largo de todo el flanco y define las proporciones, formando un pronunciado borde sombreado que realza esta zona de la carrocería. Comienza en los faros y se desliza por encima de las aletas, las puertas y los laterales traseros hasta los grupos ópticos traseros. Sobre las taloneras laterales transcurre la línea dinámica en ligero ascenso.

Los pasos de rueda de diseño tenso albergan ruedas de entre 16 y 20 pulgadas de diámetro. Las carcasas de los retrovisores exteriores integran intermitentes en tecnología LED y las manillas arqueadas de las puertas son un símbolo de la fiable seguridad. El paquete de brillo con molduras para el marco de las ventanillas fabricadas en aluminio anodizado y embellecedores de color negro para los montantes B aporta a la zona acristalada de la carrocería un toque de elegancia adicional.

El fluido trazo de las líneas desemboca en una zaga de formas tridimensionales. Los grupos ópticos traseros trapezoidales realzan el efecto de anchura; constan de dos piezas y su diseño imita la forma trapezoidal de los faros principales. El portón del maletero integra un pronunciado borde de spoiler.

El embellecedor del difusor en color negro mate engloba los dos grandes tubos de escape redondos. Esta solución realza también el efecto de anchura del Audi A6, al igual que el contorno luminoso que se extiende por encima del difusor.

El paquete exterior S line disponible como opcional aporta al vehículo una imagen aún más deportiva. Los paragolpes, las rejillas de las entradas de aire y el embellecedor del difusor presentan aquí un diseño más marcado. El difusor y el borde central del spoiler frontal van pintados en gris, las aletas y las molduras de acceso llevan la inscripción S line. Por su parte, las molduras de las taloneras se han mantenido en el color de la carrocería.

Audi ofrece el nuevo A6 en doce colores diferentes. Las pinturas sólidas se denominan Blanco ibis y Negro brillante. Los colores metalizados son el Azul aviator, Gris Dakota, Plata hielo, Negro Habana, Azul lunar, Gris Oolong y Gris cuarzo; más adelante se ofrecerá también el Blanco glaciar. Los colores efecto perla que completan la oferta son el Rojo granate y el Negro phantom.

Obras de arte técnicas: los faros

Como ya viene siendo habitual en Audi, los faros son verdaderas obras de arte técnicas. El wing arqueado, un perfil de plástico con revestimiento de cromo que se ha convertido en todo un símbolo de la marca Audi, estructura su interior. Audi ofrece los faros de serie en tecnología halógena. Opcionalmente el cliente puede optar por faros xenón plus y por una versión en tecnología LED con la que la marca aventaja notablemente a sus competidores. Los faros halógenos y los faros xenón plus pueden combinarse con un asistente para las luces de carretera independiente.

Los faros xenón plus incorporan una banda de luz diurna compuesta por diodos luminosos y una nueva luz todo clima generada mediante el control inteligente de los módulos de luces. La luz todo clima sustituye a los faros antiniebla, en cuyo lugar de montaje tradicional, las entradas de aire, se ubican ahora los sensores de radar del sistema opcional adaptive cruise control con función Stop & Go.

Esta luz tiene un alcance de 60 metros, cuatro veces más que los faros antiniebla convencionales, y además presenta un consumo de energía mucho menor. Como opcional Audi ofrece para los faros xenón plus el sistema adaptive light, que proporciona la iluminación adecuada en ciudad, en carretera o en autopista.

El sistema adaptive light incorpora una luz de curva dinámica, una luz de giro estática y una regulación gradual del alcance de las luces que detecta las luces de otros vehículos y de poblaciones a través de una pequeña cámara de vídeo ubicada en la base del retrovisor interior. El sistema adapta la luz desplazando los módulos de xenón con suaves movimientos progresivos. De este modo cambia suavemente entre las luces de carretera y las de cruce y proporciona al conductor en todo momento la máxima iluminación posible.

La unidad de control de los faros colabora estrechamente con el sistema opcional MMI navigation plus. El sistema de navegación envía los datos de la ruta al procesador de las luces, de modo que la luz para autopista, por ejemplo, se enciende ya al tomar el acceso a la autopista; antes de llegar a un cruce, el sistema conecta automáticamente la luz de giro, y en países como Inglaterra adapta los faros al sentido de circulación por la izquierda. Al circular por carreteras que atraviesan valles y montes entra en juego la compensación topográfica activa, que mejora la propia visibilidad y evita que se deslumbre a otros conductores.

Tecnología punta de Audi: los faros LED

En el A6 Audi ofrece los faros opcionalmente en tecnología de diodos luminosos. Su luz blanca, con una de temperatura de color de 5.500 Kelvin, se asemeja a la luz natural diurna, con lo que por la noche resulta más agradable para los ojos. Los llamativos faros LED están exentos de mantenimiento, tienen una larga vida útil y su consumo energético es extremadamente eficiente; en el caso de la luz de cruce, por ejemplo, cada unidad tiene un consumo de 40 vatios, aún menos que en las unidades xenón plus. Ventiladores y disipadores de calor atemperan los faros y evitan que se empañen.

La luz de cruce del nuevo Audi A6 está compuesta por 4 LED de 1 chip y 5 LED de 2 chips que se encuentran en nueve módulos de lentes reflectoras debajo del wing. Sobre el wing se encuentra la luz de carretera, que consta de 3 LED de 4 chips. Un LED independiente de 4 chips genera la luz de giro.

Los faros LED integran también una luz todo clima en la que interactúan varios componentes electrónicos y electromecánicos; Audi sustituye las piezas móviles por un control inteligente.

La luz de autopista se activa a partir de los 110 km/h de velocidad; una serie de motores paso a paso aumentan el límite claro-oscuro de la luz de cruce y alargan así el cono de luz, cuyo alcance pasa de 70 a 120 metros. El asistente para las luces de carretera integrado conmuta automáticamente entre las luces de carretera y las luces de cruce.

En el borde inferior de los faros se encuentran la luz diurna y el intermitente, formando una línea arqueada; un elemento de plástico antepuesto, denominado óptica de pared gruesa, hace que dicha línea resulte homogénea. 24 diodos luminosos de color blanco generan la luz diurna. Para el intermitente se utilizan LED azules que emiten una luz de color amarillo gracias a un artificio técnico.

En combinación con los faros xenón plus y los faros LED Audi ofrece los grupos ópticos traseros en tecnología LED, con una imagen luminosa de efecto tridimensional. La luz trasera consta de 60 LED y de un gran número de reflectores que la desvían. Una óptica de difusión provoca un efecto de banda homogénea que forma un ancho arco en forma de U. La luz de freno de gran superficie en el centro de los grupos ópticos se compone de 50 LED rojos. El intermitente, que consta de 56 LED amarillos, dibuja una franja en el borde inferior. Para la luz de marcha atrás y la luz antiniebla se emplean bombillas convencionales.

La carrocería

La carrocería del nuevo Audi A6 ocupa la posición más destacada entre los competidores del segmento. Fabricada en construcción híbrida de aluminio y acero, pesa alrededor de un 15% menos que una carrocería comparable fabricada completamente en acero. Su rigidez y su comportamiento en materia de vibraciones y seguridad son tan convincentes como su aerodinámica y su aeroacústica. En la fabricación de la carrocería Audi utiliza nuevos métodos y materiales de construcción.

Piezas de aluminio

Más del 20% de la carrocería se ha fabricado en aluminio, un material con el que Audi ha acumulado más experiencia que ningún otro fabricante de automóviles desde que el A8 saliera al mercado en 1994. Gracias al elevado porcentaje de este ligero material, la reducción de peso respecto al modelo anterior equivale a unos 30 kg.

El concepto de construcción híbrida con un gran número de piezas de aluminio en el frontal del vehículo mejora el reparto de las cargas entre los ejes, a lo que también contribuye el montaje de la batería en la parte trasera. Pero lo más importante es que sienta las bases para la consecuente construcción ligera en todo el vehículo que Audi persigue en el nuevo A6. En función de la versión, la berlina de gama alta puede llegar a pesar hasta 80 kg menos que el modelo anterior. El modelo básico de la serie, el A6 2.0 TDI, pesa sólo 1.575 kg (sin conductor). Audi, empresa pionera en construcción ligera en todo el mundo, vuelve a invertir una vez más la espiral de incremento de peso.

Las piezas compuestas por perfiles de aluminio en el nuevo A6 son el travesaño del vano motor y los largueros transversales detrás de los paragolpes delantero y trasero. Las torretas de la suspensión en la parte delantera son piezas de fundición de aluminio.

El soporte integral detrás del tablero de instrumentos, la bandeja del maletero, la pared divisoria entre el habitáculo y el maletero, el larguero transversal del maletero, las aletas delanteras, las puertas y el portón del maletero se han fabricado en chapa de aluminio, al igual que el capó del motor. Éste último integra un sistema de dos cerraduras que garantiza un bloqueo más seguro.

Las puertas de aluminio se fabrican conforme al método de doble pared. En ellas y en el portón del maletero Audi emplea láseres de diodos novedosos en la construcción de carrocerías. Su funcionamiento es extremadamente rápido y su consumo de energía es mucho menor que el de los láseres de cuerpo sólido empleados anteriormente; reducen las emisiones de CO2 en 3.060 toneladas anuales. Doce de estos nuevos láseres realizan las 50 costuras de soldadura aproximadas por puerta, y acaban un grupo de ensamblaje por soldadura en apenas 75 segundos.

La junta invisible de gran precisión (la unión entre el bastidor de la pared lateral y el techo) se realiza mediante soldadura láser con aportación de material; también aquí se emplean láseres de diodos. Audi ha invertido unos 700 millones de euros en la planta de producción de Neckarsulm, donde se fabrica el nuevo A6.

Ligeros y muy resistentes: los aceros de conformación en caliente

En la carrocería del A6 se utilizan también en una gran proporción aceros de alta tecnología con diferentes clases de resistencia. Los de mayor resistencia son los aceros de conformación en caliente, que se calientan en un horno continuo a temperaturas de casi 1.000 grados Celsius e inmediatamente después se les da forma con una herramienta de compresión enfriada por agua a unos 200 grados. Este cambio drástico de temperatura da lugar a una estructura denominada martensítica, que con un peso relativamente bajo alcanza valores extremos de resistencia a la tracción. De una tira de este material con 30 mm de ancho y un grosor de tan sólo 2 mm podrían suspenderse fácilmente seis Audi A6.

Los aceros de conformación en caliente se emplean en diversas partes del habitáculo: en la zona de transición del volumen delantero al habitáculo, en el montante delantero y en el arco del techo, como refuerzo del túnel central y de las taloneras, en la zona de transición de las taloneras al volumen trasero y en los travesaños del piso. Los montantes B también se fabrican con este acero de alta tecnología; en la zona inferior son algo más flexibles que en la zona superior, ya que es aquí donde, en caso de producirse una colisión lateral, se absorbe la mayor parte de la energía. Esta diferencia se consigue mediante el bonificado parcial de la chapa.

En muchas zonas, como por ejemplo en la estructura transversal de la pared frontal, Audi utiliza tailored blanks, chapas de diferente grosor que son más gruesas y resistentes en aquellas zonas que están expuestas a una mayor carga. En algunos casos las chapas se laminan con diferentes grosores; los tailored rolled blanks son otros de los componentes de alta tecnología utilizados.

Sin limitaciones: la seguridad

La seguridad del nuevo Audi A6 se encuentra al más alto nivel. Durante el desarrollo del concepto la marca de los cuatro aros ha recurrido a una base de conocimientos creada por ella misma: la AARU (Audi Accident Research Unit o unidad de investigación de accidentes de Audi) analiza accidentes reales y evalúa las bases de datos pertinentes. Desde la fase de creación del concepto hasta que la berlina está lista para la producción en serie, una gran parte del trabajo se lleva a cabo en el ordenador, en el que prototipos y componentes virtuales se someten a más de 4.000 simulaciones de accidente.

En caso de una colisión frontal el travesaño delantero distribuye las fuerzas entre ambos largueros, que las absorben mediante una deformación definida. El soporte del motor y del eje delantero desempeña la función de un plano de carga adicional que dirige de forma selectiva las fuerzas y los pares a las resistentes estructuras del piso y del túnel del habitáculo. El espacio para los pies incorpora zonas de alta resistencia y materiales espumados especiales para proteger las piernas y los pies. En caso necesario, los pedales, compuestos de materiales ligeros, se sueltan de la pared frontal. La columna de dirección también absorbe energía y no se desplaza hacia el interior del habitáculo.

En caso de colisión lateral el habitáculo ofrece también un elevado nivel de protección gracias a los componentes de acero de conformación en caliente. Las puertas actúan en este caso como elemento distribuidor de carga; las barras antichoque que integran se apoyan sobre estables superficies de los montantes. Si se produce una colisión trasera, el larguero transversal del paragolpes transfiere la carga a los largueros de grandes dimensiones, fabricados en acero de alta resistencia. En casi todos los casos el depósito permanece fuera de la zona de deformación.

El habitáculo del A6 incorpora el sistema de retención adaptativo. Además de ir interconectado con el sistema de seguridad Audi pre sense, usa sensores de aceleración y de presión propios. El sistema gestiona la interacción de los airbags delanteros y de los limitadores de fuerza de los cinturones de un modo inteligente en función de la estatura del conductor y del acompañante. En los casos en los que sea conveniente, los airbag pueden evacuar rápidamente parte del volumen de aire para amortiguar con mayor suavidad la cabeza y el pecho. Los limitadores de la fuerza del cinturón conmutables son también adaptativos.

Para las colisiones laterales dispone de airbags laterales en los respaldos de los asientos delanteros, y también de serie en los asientos traseros exteriores. Los asientos se han configurado de forma muy rígida en sentido transversal. El sistema de airbags para la cabeza se despliega como una cortina que abarca la zona entre el montante delantero y el trasero. El sistema integral de reposacabezas de Audi reduce el riesgo de un traumatismo cervical al recibir un impacto por detrás. Los seguros estribos de fijación Isofix para sillas infantiles se incluyen de serie en los asientos traseros, mientras que en el asiento del acompañante pertenecen al equipamiento opcional.

También en el caso de una colisión con un peatón el nuevo A6 satisface todas las disposiciones legales. A ello contribuyen esencialmente un revestimiento del paragolpes absorbedor de energía, un material espumado detrás del paragolpes delantero y un capó del motor que mantiene una gran distancia respecto a las piezas duras.

Los pequeños golpes que suelen producirse por ejemplo al aparcar no suponen grandes costes: las cajas de amortiguación de choque compuestas por un perfil extrusionado de aluminio y ubicadas delante de los largueros evitan daños graves en la estructura. Los dos sensores de radar opcionales se desplazan junto con el revestimiento del paragolpes. La nueva berlina de Audi también obtiene una excelente puntuación en el test de paragolpes realizado por RCAR (Research Council for Automobile Repairs), centrado en la compatibilidad con el otro vehículo implicado en el accidente.

Insuperable: la rigidez de la carrocería

La carrocería del nuevo Audi A6 no sólo es ligera, sino también muy rígida y resistente. Constituye así la base para conseguir la precisa y deportiva maniobrabilidad, la excelente seguridad ante impactos y la precisión en el ensamblaje.

Los dos anillos de torsión en la estructura, ubicados detrás de los asientos traseros y alrededor de la cavidad del maletero, contribuyen de manera decisiva a la rigidez. La pared divisoria entre el habitáculo y el maletero sostiene estos anillos actuando como campo de empuje. El A6 obtiene excelentes valores en materia de rigidez torsional tanto estática como dinámica. Una serie de acanaladuras refuerzan muchas zonas de chapa de gran tamaño.

El elevado confort en materia de vibraciones es otro de los puntos fuertes de la carrocería. Los ingenieros han minimizado el nivel de vibraciones en los puntos de contacto existentes entre los pasajeros y la carrocería: en el piso, los asientos y el volante. Todas aquellas zonas que durante la marcha absorben fuerzas se han visto sometidas a reforzamientos selectivos.

El habitáculo de la berlina está en gran medida aislado de los ruidos de rodadura y del motor. Para el ajuste específico de las dimensiones los ingenieros utilizan los más modernos métodos de simulación y el banco de pruebas de confort de Audi, una ultramoderna herramienta de desarrollo.

Un factor decisivo para el confort del nuevo A6 es la compleja amortiguación hidráulica en el conjunto soporte de los ejes y del grupo motopropulsor. Además, los dos soportes del motor, y en los vehículos con quattro el soporte del cambio en el túnel central, fabricado en fundición de aluminio a presión, incorporan una amortiguación hidráulica. En algunas motorizaciones los soportes del motor se conmutan de forma electromagnética: al ralentí las curvas características son suaves para alejar del habitáculo los ruidos y vibraciones, mientras que durante la marcha la amortiguación aumenta para suprimir las vibraciones del grupo motopropulsor.

El silencio de las berlinas de lujo: el confort acústico

El nuevo Audi A6 resulta tan silencioso como una berlina del segmento de lujo, sobre todo en trayectos largos. Esto es posible gracias a la combinación de numerosos avances, como la reducción del número de huecos pasantes en la pared frontal y su consecuente insonorización. En muchas zonas de chapa de la carrocería Audi emplea materiales amortiguadores inyectados para aislar el ruido y las vibraciones. No sólo mejoran considerablemente el confort acústico, sino que su peso es más de 2 kilos inferior al de las láminas bituminosas empleadas hasta ahora.

En todo el interior se han integrado vellones de microfibras de gran calidad con propiedades insonorizantes. El carenado de los bajos, compuesto de un material reforzado con fibra de vidrio, también actúa como absorbedor acústico. Incluso el revestimiento de las bandejas de los pasos de rueda integran vellones de microfibras especiales.

También el acristalado del nuevo A6 reduce los ruidos en su interior. La versión de serie presume ya de un excelente efecto insonorizante. Audi monta de serie un parabrisas con una lámina intermedia acústica especial. Opcionalmente el cliente también puede optar por las ventanillas laterales con vidrio acústico insonorizante. Incorporan además una capa que refleja los rayos infrarrojos y que reduce el calentamiento del habitáculo por la acción de los rayos del sol. Ninguno de los competidores directos de la competencia ofrece una solución comparable. Como alternativa se ofrecen además cristales Privacy oscuros.

El nuevo Audi A6 surca suave el viento. El valor CX de la versión básica es de 0,26, la superficie de penetración frontal de 2,30 m2; la resistencia aerodinámica total, producto de ambos factores, es más de un 5% inferior que en el modelo anterior. Durante el desarrollo de la aerodinámica en el túnel de viento de la planta de Ingolstadt se ha conseguido reducir la resistencia aerodinámica en un 19%; en el caso del A6 3.0 TDI, dicha mejora supone, a una velocidad constante de 130 km/h, una reducción del consumo medio de 0,6 litros de combustible a los 100 km.

Los primeros modelos de arcilla a escala 1:4 con los que trabajaron los ingenieros disponían ya de ruedas giratorias; un aspecto importante para poder utilizar el suelo rodante con cuatro bandas de rodadura del túnel de viento aeroacústico. El ventilador tiene un diámetro de 5 metros y genera una velocidad del viento de 300 km/h. Los ingenieros emplearon las más modernas técnicas de medición con espejo cóncavo y cabeza artificial para identificar y minimizar todas las fuentes de ruido del vehículo. El modelo 1:1 creado más tarde montaba ya los ejes del modelo de fabricación en serie, unos bajos diseñados al detalle y un vano motor con condiciones de flujo muy similares a las reales.

Un gran número de detalles casi imperceptibles en la carrocería mejoran la sonoridad del paso de aire. Los grupos ópticos traseros, por ejemplo, incorporan pequeños bordes de spoiler. Las carcasas de los retrovisores exteriores disponen de pequeñas ranuras para desviar el aire, aunque también reducen el nivel de ruido y la acumulación de suciedad. Cada puerta integra tres líneas de sellado.

Carenado de gran superficie: los bajos del vehículo

Los coeficientes ascensionales en el eje delantero y trasero son bajos, de modo que el agarre del A6 a la calzada es contundente incluso a altas velocidades. Los bajos, las ruedas y los pasos de rueda se han carenado por completo (a excepción del túnel de la transmisión); la cubierta de plástico reforzada con fibra de vidrio también protege la chapa y los grupos mecánicos contra la sal, el agua y los impactos de grava.

Pequeños spoilers de rueda en ambos ejes y molduras adicionales en la cápsula frontal y en la traviesa del túnel ayudan a guiar el flujo de aire con pérdidas mínimas. Los bajos aerodinámicos reducen un 10% la resistencia aerodinámica del A6.

El flujo de aire en el vano motor ha sido una de las principales prioridades de las especificaciones del vehículo, ya que puede suponer hasta un 15% de la resistencia aerodinámica total. Muchas zonas de la parrilla Singleframe del A6 se han cerrado herméticamente, y su entorno se ha sellado con gran cuidado. El aire entrante accede casi sin formar remolinos al radiador; su paquete de elementos laminares y las ruedas de álabes de los ventiladores se han optimizado para reducir la resistencia de flujo. El ventilador eléctrico exento de escobillas, que puede regularse gradualmente, es altamente eficiente.

Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo del A6 ha sido la sostenibilidad. Por lo tanto, el objetivo no sólo era conseguir una reducción de las emisiones durante la marcha sino abordar toda la vida del vehículo desde un punto de vista ecológico. El balance medioambiental del nuevo Audi A6 en cuanto a las emisiones relevantes de cara al efecto invernadero muestra un resultado notablemente mejor en comparación con el modelo predecesor. Aunque en la producción las emisiones de CO2 son algo mayores debido al uso del aluminio, el reducido consumo de combustible, debido también al menor peso del vehículo, lo compensa con creces. Además, las chatarras de aluminio obtenidas en producción procedentes de la prensa de Audi vuelven a reintegrarse de forma selectiva al ciclo de material sin pérdidas en la calidad. Ello conlleva una reducción adicional de las emisiones de CO2.

Concluido el ciclo de vida del vehículo es posible reciclar todos los componentes de aluminio requiriéndose para ello mucha menos energía. La planta de Neckarsulm, en la que se fabrica el A6, consume comparativamente menos energía, ya que utiliza a gran escala la red de calefacción urbana de una central eléctrica cercana.

El habitáculo

Formas elegantes, confort insuperable, ergonomía contundente e inteligencia interconectada: el nuevo Audi A6 corrobora también en el interior su pretensión de liderazgo en el segmento. En su concepto de visualización, el nuevo head-up-display disfruta de un protagonismo especial.

El habitáculo del Audi A6 es un espacio en movimiento de gran amplitud; el trazado de líneas refleja la deportiva elegancia del diseño exterior. El elemento más característico es el denominado wrap-around; la inserción decorativa envolvente arranca en la puerta del conductor y se desliza, trazando un amplio arco, por debajo de la base del parabrisas hasta la puerta del acompañante. El tablero de instrumentos elegantemente arqueado con su gran panel sobrepuesto completa el concepto de línea tensa.

La ancha consola central de corte asimétrico se inclina hacia el conductor. Si bien los asientos del A6 van montados en una posición deportiva baja, la mayoría de los conductores abarcan visualmente el capó completo gracias a la reducida altura del morro; se refuerza así la sensación de amplitud y libertad.

El nuevo Audi A6 ofrece un espacio más que suficiente. Todos los pasajeros pueden acceder al vehículo cómodamente gracias al retenedor de puerta optimizado y a la longitud y altura de las puertas. Como opcional Audi ofrece un servocierre eléctrico.

También las personas de gran estatura disponen de mucho espacio libre para la cabeza, los brazos, las rodillas y los pies en todas las plazas. En comparación con el modelo anterior se ha aumentado ligeramente el espacio sobre la cabeza en las plazas delanteras, la longitud del habitáculo y el espacio a al altura de los hombros. Sus reposacabezas traseros pueden colocarse en una posición especialmente baja para no obstaculizar la vista al mirar en el retrovisor. La cortinilla eléctrica opcional para la luneta trasera, cuyas guías se encuentran en los revestimientos del montante trasero, ensombrece la luneta casi por completo. Las cortinillas de las ventanillas laterales traseras se accionan manualmente.

Nuevo diseño: los asientos delanteros

En la versión de serie los asientos delanteros del Audi A6 pueden ajustarse manualmente en diez posiciones distintas: en la altura, a lo largo y en la inclinación del respaldo, así como en la altura y distancia hasta la nuca de los reposacabezas. Además, integran el apoyo lumbar eléctrico de cuatro vías. Los asientos presentan un diseño completamente nuevo con superficies ergonómicas. El innovador material espumado del asiento es más suave o rígido en función de la zona.

Como opcional Audi ofrece diferentes y atractivos modelos. Los asientos deportivos con sus laterales contorneados permiten ajustar la altura e inclinación de los cojines. La calefacción de asiento para las plazas delanteras y también para las cuatro plazas está disponible por separado. Los asientos delanteros completamente eléctricos incluyen la función de memoria para el asiento del conductor.

Los asientos más sofisticados de la serie A6 son los asientos de confort, que incluyen regulación eléctrica y función de memoria para los dos asientos delanteros y los retrovisores exteriores. Los laterales del respaldo y del asiento y el apoyo lumbar pueden ajustarse neumáticamente. Si el cliente lo desea Audi puede dotar los asientos de confort de una ventilación para el cojín y el respaldo que hace uso de una técnica de succión altamente efectiva: sus cuatro ventiladores pueden regularse en tres niveles. Además se ofrece una función de masaje con diez cámaras de aire que reconfortan su espalda, pudiendo elegir entre cinco programas y cinco niveles de intensidad.

La regulación de los asientos se lleva a cabo con un menor número de mandos. Todos los ajustes primarios se realizan con teclas que imitan la forma del asiento. A través de un mando multifuncional se gestionan las funciones secundarias, como la posición de los laterales del asiento o el masaje; el monitor MMI muestra cada uno de los pasos.

El nuevo Audi A6 dispone de numerosos portaobjetos amplios y prácticos. La guantera con cerradura es muy grande y los compartimentos de las puertas delanteras dan cabida a botellas de hasta 1 litro de volumen. En el túnel central se incluyen otros dos portabebidas. Aquí también se encuentra el reposabrazos central con compartimento portaobjetos, cuya inclinación además se puede regular de forma continua.

Para la parte trasera se puede optar por un ancho reposabrazos con un pequeño compartimento portaobjetos. Una toma de corriente de 12 voltios, cajones debajo de los asientos delanteros y redes en la parte trasera de los respaldos completan la oferta de portaobjetos. Audi ofrece además un paquete portaobjetos con carácter opcional, que incluye dos portabebidas en el reposabrazos trasero, dos tomas de corriente en la parte trasera y una red para el equipaje.

Todas las funciones bajo control: el manejo

El nuevo Audi A6 ofrece más del doble de las funciones que su predecesor; sin embargo, su manejo resulta tan sencillo e intuitivo como ya viene siendo habitual en Audi. Las grandes esferas de trazo claro y el display central van cubiertos por una cúpula elegantemente arqueada; su diseño tridimensional y detallado permite una rápida y fácil lectura. Inicialmente las agujas se encuentran en la posición correspondiente a las seis en un reloj: al arrancar suben brevemente y regresan de nuevo al mismo punto otorgándole un matiz deportivo. Instrumentos adicionales indican el nivel combustible y la temperatura del líquido refrigerante.

A partir de la versión con el sistema MMI radio plus el Audi A6 incorpora el sistema de información al conductor (FIS), con pantalla de 7 pulgadas de diagonal en color. El sistema reúne todas las informaciones y ajustes importantes en un menú de estructura sencilla y fácil de entender que opera con un campo principal y dos barras informativas adicionales. El conductor lo puede leer rápidamente sin tener que desviar excesivamente la mirada de la carretera.

En el FIS se integra además el denominado programa de eficiencia, que indica el modo en que los diferentes componentes técnicos influyen en el consumo de combustible. Incluye también un indicador de marcha ampliado y ofrece consejos para seleccionar la marcha más adecuada en términos de consumo; una ayuda muy útil si se tiene en cuenta que el estilo de conducción decide sobre un 30% aproximadamente del consumo total.

El control del sistema de información al conductor se lleva a cabo a través del volante multifuncional de serie. El concepto perfeccionado con las dos levas adicionales permite un manejo cómodo del teléfono, los equipos de audio y el ordenador de a bordo.

Audi ofrece volantes en numerosas variantes: de tres o cuatro radios, con levas para el cambio automático, con corona térmica y con ajuste eléctrico incluido el acceso asistido. En todos los volantes el esqueleto se compone de materiales de magnesio ultraligeros.

La consola central integra una serie de interruptores secundarios, el compartimento para el reproductor de CD o DVD y ranuras para las tarjetas de memoria. En su parte inferior se ubica la unidad de mando del climatizador automático de confort; sus mandos giratorios van rodeados por LED rojos y azules. El equipo proporciona una ventilación indirecta que apenas genera corrientes de aire. Tiene además en cuenta la posición del sol en su trabajo, y un sensor de humedad evita que se empañen los cristales.

Potente y eficiente: el climatizador automático de confort

El climatizador automático de confort del nuevo Audi A6 es silencioso, discreto, altamente eficiente y, además, muy superior a los equipos que ofrece la competencia. En comparación con el climatizador del modelo anterior consigue un ahorro medio de unos 0,2 litros de combustible a los 100 km a pesar del mejor rendimiento.

La potencia precisada para impulsar el pequeño y ligero motor del ventilador, exento de escobillas, es muy reducida. El intercambiador de calor interno se compone de un conducto coaxial con el lado de aspiración en el interior y el de alta presión en el exterior. El intercambio calorífico entre ambos lados incrementa el rendimiento del evaporador, disminuyendo así el caudal de refrigerante requerido y con ello la potencia demandada por el compresor. Gracias al nuevo separador de aceite utilizado, huelga mantener el aceite lubricante y refrigerante permanentemente en movimiento. El climatizador automático de confort analiza de manera continua la humedad del aire interior y exterior, y determina así la relación de mezcla óptima para que la energía precisada sea mínima.

Opcionalmente Audi ofrece un climatizador automático de confort con regulación de cuatro zonas, que incorpora su propia unidad de mando con display para los ocupantes de las plazas traseras. En todo el habitáculo pueden seleccionarse tres estilos climáticos: suave, medio e intensivo. Para el invierno se ofrece una cuarta variante, que calienta la zona de los pies con especial intensidad. Una función de calor residual aprovecha el calor del motor al estacionar el A6.

Como opcional Audi ofrece también una calefacción estacionaria programable con un nuevo concepto de manejo. El cliente sólo tiene que seleccionar el momento en el que desea ponerse en marcha y la unidad de control se encarga del resto. Su inteligente estrategia reduce el consumo eléctrico y de combustible entre un 30 y un 50%.

La consola del túnel central del nuevo Audi A6 incorpora otros elementos de mando. El botón de arranque y parada del motor, perteneciente al equipamiento de serie, sustituye a la cerradura de encendido, de modo que la llave puede permanecer en el bolsillo. El sistema puede complementarse con la llave de confort para acceder cómodamente al vehículo. En la consola del túnel central se encuentran también la tecla del freno de estacionamiento electromecánico, que durante la marcha también puede utilizarse como freno de emergencia, y el terminal del sistema de manejo MMI (Multi Media Interface). Audi ofrece de serie la versión MMI radio.

Inteligente ergonomía: el sistema de manejo MMI

El terminal de manejo MMI comprende un entorno táctil claramente estructurado que se presenta en una versión nueva y perfeccionada. La versión completa, denominada MMI navigation plus, incluye cinco teclas de función fija (hardkeys) que conducen directamente a los ámbitos principales (navegación, teléfono, radio, medios y vehículo) y otras dos teclas correspondientes a la vista de menús y a la función de regreso a la vista anterior. Con el pulsador giratorio central y las cuatro softkeys adyacentes se navega por el menú. Desde un terminal de manejo propio dotado con un mando giratorio correspondiente al volumen se controla el área de audio. Otra zona integra el MMI touch del sistema opcional MMI navigation plus, que también puede convertirse en un panel con seis teclas para las emisoras de radio.

El gran monitor de a bordo del sistema MMI, con 6,5 pulgadas de diagonal de serie y 8 pulgadas al solicitar el sistema MMI navigation plus, está rodeado por un marco de color negro brillante. Cuando no se está utilizando va sumergido en el tablero de instrumentos, sobresaliendo tan sólo su borde superior cromado, de modo que aparenta ser una elegante moldura. Al conectar el encendido el monitor emerge realizando un suave movimiento con velocidades escalonadas, primero hacia delante y a continuación hacia arriba. Al igual que en el sistema de información al conductor opcional, el campo de indicación del MMI está subdividido en tres zonas. La navegación por el menú sigue una clara lógica. Los nuevos menús de selección, denominados wizzards, resultan especialmente elegantes con sus iconos dispuestos en círculo. Los elegantes gráficos de efecto tridimensional y las nuevas animaciones muestran la jerarquía de menús de forma clara.

Toda la información a la vista: el head-up display

El Audi A6 puede encargarse con una opción de alta tecnología: el head-up-display proyecta contra el parabrisas los datos más importantes en forma de símbolos y cifras. La indicación se muestra en forma de imagen virtual en una ventanilla de 262 x 87 milímetros de tamaño. Parece flotar encima del capó del motor, a una distancia de unos 2,3 metros delante del conductor, exactamente en el centro de su campo visual. Además es posible ajustar la altura de la citada ventanilla.

Para consultar la información el conductor no tiene que retirar la vista de la carretera; sus ojos, acostumbrados a la visión lejana, no se tienen que readaptar. Mirar el head-up-display requiere sólo la mitad de tiempo que leer la indicación del cuadro de instrumentos, lo que supone una ventaja importante sobre todo a altas velocidades.

A través del MMI el conductor puede determinar la información que desea ver en el head-up-display, como por ejemplo la velocidad, los símbolos de navegación, las listas de los sistemas de Infotainment o las indicaciones de los sistemas de asistencia. El sistema de identificación de las señales de tráfico y el asistente de visión nocturna también utilizan el sistema.

Audi es el primer fabricante de automóviles del mundo que ofrece un head-up-display a todo color con tecnología de pantalla TFT. Junto a los filtros de color rojo-verde-azul se utilizan nuevos filtros de polarización; su elevado contraste es suficiente incluso si las condiciones de luminosidad no son las apropiadas. 15 LED de un color blanco azulado retroiluminan el monitor TFT en el que se muestran las imágenes de un modo especialmente luminoso. Un sensor en la base del retrovisor interior adapta la indicación a la luminosidad del entorno; además el conductor puede modificarla en todo momento.

El consumo energético de los diodos luminosos y del resto de componentes es extremadamente bajo. Todas las piezas han sido configuradas para soportar sin problemas las temperaturas que se alcanzan en el head-up-display. El sistema no requiere refrigeración activa; otro factor que aumenta la eficiencia.

El parabrisas, sobre el que se proyecta la imagen, actúa como un espejo cóncavo, ya que aumenta el tamaño de la imagen, aunque se producen pequeñas distorsiones. Dos espejos correctores curvados en la trayectoria del haz, fabricados en plástico y con un recubrimiento especial, compensan dichas distorsiones y aumentan la nitidez visual. Esta nueva tecnología de Audi mantiene el espacio de montaje muy reducido y da a los diseñadores plena libertad para diseñar el parabrisas. Con el objetivo de evitar la duplicación de la imagen, el parabrisas y su lámina de seguridad insonorizante presentan una forma mínimamente cuneiforme.

Por norma general, en la fabricación del parabrisas es imposible evitar mínimas desviaciones respecto a la superficie ideal, que aunque apenas equivalen a unas centésimas de milímetros, provocarían ligeras irregularidades en la imagen del head-up-display. Audi evita este efecto calibrando el display de manera precisa sobre el parabrisas en cada vehículo durante la producción del A6.

Nivel artesanal: la calidad de acabado

El gran esmero que Audi dedica hasta al más pequeño de los detalles impregna la totalidad del habitáculo del nuevo A6. Los materiales minuciosamente seleccionados reciben un acabado de calidad artesanal. Todos los interruptores se accionan de forma suave y sin holgura. Las estrechas juntas discurren uniformes, en algunos puntos su ancho alcanza tan sólo unas pocas décimas de milímetro. La calidad no entiende de concesiones, y este precepto de Audi se percibe en el habitáculo.

Los embellecedores cromados enmarcan los difusores, y unas finas tiras en óptica de aluminio realzan las inserciones opcionales de maderas nobles. En las teclas llama la atención su acabado softtouch en negro, mientras que el acabado en aluminio de los mandos giratorios los convierte en pequeñas obras de arte. El visor de posición del cambio y el pulsador de arranque y parada van discretamente iluminados desde atrás en rojo, asimismo las molduras de acceso incorporan inserciones de aluminio. La parte superior del tablero de instrumentos va revestida con material acolchado en óptica de cuero. Los componentes en lacado brillante del Audi A6 sometidos a mayor esfuerzo están recubiertos por un novedoso barniz protector endurecido bajo luz UV que les confiere la máxima resistencia al rayado.

Para el lanzamiento al mercado del A6 Audi pone ya a disposición del cliente una amplia oferta de elementos decorativos, colores y tapizados. Entre ellos se encuentran, junto a los tapizados de tela de serie y opcionales, el resistente cuero Milano y el cuero Valcona de alta calidad. Su capa de pintura recubre la estructura de la piel de manera leve, de modo que el material puede respirar. La combinación de Alcantara y cuero es otra de las alternativas de gran elegancia. La oferta se completa con un paquete de cuero para la consola central, los reposabrazos de las puertas y los tiradores de cierre.

Los tapizados están disponibles en negro, beige Goa, marrón nougat, gris titán y beige terciopelo; el revestimiento interior del techo se ofrece en negro, plata y beige. Para el interior puede optarse por los tonos negro, gris, marrón y beige. La berlina equipa de serie inserciones decorativas en platino micrometálico, y como alternativa Audi ofrece embellecedores en aluminio Trigón. En cuanto a las láminas de madera es posible elegir entre madera de fresno de poros abiertos y raíz de nogal marrón oscuro. Una variante especialmente elegante son las inserciones en lacado brillante negro.

Algo más tarde se ofrecerá un novedoso panel multicapa en madera de roble. Aplicando una técnica especialmente desarrollada por Audi, se corta de un bloque compuesto por capas extremadamente finas de color natural alternadas con otras teñidas de color oscuro. Un acabado especial al final de proceso le aporta un toque de refinamiento adicional.

Con el paquete deportivo S line el habitáculo resulta especialmente atractivo. Los tapizados de los asientos deportivos son de cuero Valcona, aunque como alternativa se ofrecen combinaciones de Alcantara perforada y cuero. Al igual que la moqueta, el tablero de instrumentos y el revestimiento interior del techo, los tapizados son de color negro, con costuras que ponen el último acento. Las inserciones se han realizado en aluminio cepillado mate; en las aletas y en las molduras de acceso resplandecen inscripciones S line. El volante presenta un diseño especial, y el pomo de la palanca de selección está revestido en cuero perforado. Un tren de rodaje deportivo con ruedas de 18 o de 19 pulgadas completan el paquete.

Emotivos efectos: la iluminación interior

A petición del cliente, Audi equipa el nuevo A6 con un paquete de iluminación interior y exterior que engloba iluminación de entorno, reflectantes activos en las puertas y una serie de LED blancos en el interior: en la zona de las manecillas y del revestimiento de las puertas, de los reposapiés delanteros, de los parasoles y de la consola del túnel central.

La también opcional iluminación ambiental, con conductores de fibra óptica en diversas áreas, crea un ambiente emotivo. Esta iluminación aporta también un toque especial a la zona de las molduras de acceso, de los portaobjetos de las puertas y de las luces de lectura en la parte trasera. La consola del túnel central aparenta flotar gracias al efecto de la iluminación.

En la oscuridad la iluminación ambiental, cuya potencia luminosa puede configurarse a través del MMI, hace que el interior parezca más grande y amplio. Al desbloquear el A6 la luz se expande por su interior como una onda, partiendo del asiento del conductor. Cuando se abre una puerta, la luz enfoca el correspondiente asiento.

El maletero del nuevo A6, idéntico en las motorizaciones con tracción delantera y con tracción quattro, es grande y espacioso. Va perfectamente revestido con elegante moqueta y puede cargarse cómodamente, ya que tiene situado el borde de carga a poca altura y el hueco de carga es muy ancho. Ofrece un ancho de carga de 1.050 milímetros y un volumen de 530 litros, más que suficiente para cuatro maletas grandes o cuatro bolsas de golf. Como parte del equipamiento de serie, Audi ofrece un respaldo trasero dividido en una relación 60:40.

Tras desbloquear el maletero, éste se abre por sí solo. En su interior dos ganchos para bolsas, cuatro estribos de amarre cromados muy resistentes y un práctico portaobjetos en la pared derecha facilitan la colocación de la carga. Como opcional puede pedirse una alfombrilla reversible con el dorso de goma, un dispositivo para carga larga con cerradura y bolsa para esquís y un accionamiento eléctrico para el portón del maletero.

Gracias al enganche para remolque opcional el nuevo Audi A6 puede remolcar hasta 2.100 kilos. Si el remolque comenzara a balancearse entraría en acción una función adicional del sistema de estabilización ESP, que reduce las oscilaciones frenando las ruedas opuestas de la berlina.

Los motores

El nuevo Audi A6 llega al mercado con cinco motorizaciones diferentes, dos de ellas de gasolina y tres TDI. Con un rango de potencia que abarca de los 177 CV (130 KW) a los 300 CV (220 KW), proporcionan a la berlina un impulso poderoso, refinado y altamente eficiente. Todos los motores reciben el combustible por inyección directa, cuatro de ellos con sobrealimentación; el 3.0 TFSI utiliza un compresor, mientras que los tres TDI montan turbocompresores.

Más adelante se lanzará el Audi A6 hybrid, que aúna la fuerza de un gran V6 con el consumo de un cuatro cilindros. Su 2.0 TFSI y el motor eléctrico desarrollan 245 CV (180 KW) de potencia en el sistema que garantiza una propulsión impactante. Su consumo medio es de sólo 6,2 litros a los 100 km (valor provisional).

Todos los motores del nuevo A6 se benefician de las tecnologías del programa de eficiencia modular de Audi. Intensas medidas de optimización han permitido reducir la fricción interna. Se combinan además con la innovadora gestión térmica, un sistema de recuperación de energía y con un sistema de arranque y parada, independientemente de la caja de cambios que monten.

En comparación con el modelo anterior el consumo de esta serie se ha reducido en hasta un 19%, a pesar del incremento de potencia y de par. El 2.0 TDI se conforma de media con 4,9 litros de combustible a los 100 km, lo que equivale a unas emisiones de CO2 de 129 g/km, todo un récord en el segmento.

Contundentes: las tecnologías de eficiencia

La innovadora gestión térmica reduce el consumo de combustible unos 0,1 litros a los 100 km. Distribuye las corrientes térmicas entre el motor, la transmisión y el habitáculo de manera óptima en cualquier situación. Tras un arranque en frío el motor alcanza rápidamente la temperatura de régimen, la fase de altas pérdidas por fricción causadas por un aceite viscoso se reduce considerablemente.

En los motores de gasolina y en el 2.0 TDI, una bomba de agua conmutable o una válvula de bola desacopla el motor del circuito de refrigeración en la fase de calentamiento.

En los dos 3.0 TDI la innovadora gestión térmica es aún más compleja. Tanto el cárter del cigüeñal como las culatas disponen de un circuito de refrigeración de agua propio, conectados entre sí a través de una válvula. En la fase de calentamiento y en determinadas situaciones con carga y régimen bajos, el líquido refrigerante no recircula en el bloque motor, y además se evita el paso por el radiador de aceite a través de un bypass. En estas fases, la calefacción del habitáculo funciona a través del circuito superior.

El sistema de arranque y parada desconecta el motor cuando el Audi A6 está parado. El conductor debe mantener pisado el pedal de freno (con cambio automático) o haber soltado el pedal del embrague (con cambio manual). Un potente motor de arranque, alimentado por una batería potente y resistente a los ciclos de carga y descarga, vuelve a poner el motor en marcha de un modo rápido y cómodo cuando el conductor suelta el freno o vuelve a pisar el embrague. En el caso de los motores TDI, una función especial mantiene la presión de combustible en el rail durante la parada.

El sistema de arranque y parada reduce el consumo de combustible alrededor de 0,4 litros a los 100 km en el ciclo de ensayo normalizado. El sistema, que el conductor puede desconectar en cualquier momento, sólo se mantiene inactivo en la fase temprana de calentamiento del motor, en tramos con pronunciadas pendientes y cuando hace mucho frío. El sistema de arranque y parada puede combinarse con el cambio manual y con los dos cambios automáticos, toda una novedad en la gama alta.

El sistema de recuperación aprovecha la energía de desplazamiento durante las frenadas y deceleraciones. En las fases de deceleración y de frenada, un alternador de regulación inteligente transforma la energía cinética en energía eléctrica aumentando su tensión secundaria. La energía recuperada se almacena temporalmente en la batería. Cuando el A6 vuelve a acelerar, la batería vuelve a suministrar la energía a la red de a bordo.

De este modo se resta trabajo al alternador, que ahora puede funcionar con una baja tensión; el motor tiene que generar así una menor potencia de impulsión para el alternador.

El alternador del Audi A6, caracterizado por un rendimiento extraordinariamente elevado, es el corazón de una nueva gestión de energía que controla y regula todas las corrientes del vehículo. Garantiza que incluso tras estar el coche estacionado durante un periodo de tiempo prolongado se disponga de suficiente corriente para que los sistemas eléctricos importantes puedan funcionar incluso con el vehículo parado.

La red de a bordo presenta una estructura en forma de H con la barra transversal en la zona de los asientos traseros. A fin de reducir la longitud de los cables, muchas unidades de control también se han ubicado aquí. Audi también ha procurado mantener el peso de la red de a bordo lo más reducido posible: la sección de todos los cables se ha mantenido lo más pequeña posible, y el cable principal de la batería se ha fabricado en aluminio en lugar de cobre.

Otro avance del nuevo A6 afecta a los sistemas de escape. Los aceros inoxidables de alta calidad y los nuevos cálculos de las geometrías permiten obtener grosores de pared más pequeños; la vida útil mejora y el peso disminuye notablemente.

La elevada eficiencia de los motores ha permitido a Audi reducir también el volumen del depósito de combustible hasta los 65 ó 75 litros, en función de la motorización. Varias medidas adoptadas en el interior y en el exterior de los depósitos de doble cámara amortiguan el ruido que generan el combustible y las bombas.

Refinado y potente: el 2.8 FSI

El más pequeño de los dos V6 de gasolina del nuevo A6 es ya un motor impresionante. El refinado 2.8 FSI atmosférico tiene una cilindrada de 2.773 cc y rinde 204 CV (150 KW) de potencia y 280 Nm de par motor, disponibles estos últimos entre las 3.000 y las 5.000 rpm. El A6 2.8 FSI equipado con multitronic y tracción delantera acelera de los 0 a los 100 km/h en 7,7 segundos y alcanza una velocidad punta de 240 km/h. De media sólo consume 7,4 litros de combustible a los 100 km, lo que equivale a unas emisiones de CO2 de apenas 172 g/km. La reducción en comparación con el modelo anterior equivale a un 12%, a pesar de que la potencia se ha incrementado en 14 CV (10 KW). Gracias a la tracción integral permanente quattro, este motor traslada toda su fuerza a través de las cuatro ruedas a la calzada. Del deportivo cambio de marchas se encarga el cambio de doble embrague S tronic.

El 2.8 FSI equipa una tecnología de eficiencia especial, el Audi valvelift system AVS. El sistema regula la alzada de las válvulas de admisión en dos fases en función de la carga y del régimen. De ello se encargan unos casquillos cilíndricos, denominados piezas de leva, que pueden desplazarse sobre el árbol de levas. El AVS regula la cantidad del aire aspirado a través de la apertura de las válvulas; la válvula de mariposa puede permanecer completamente abierta eliminando así en gran parte las pérdidas por estrangulación. El motor alcanza una potencia y un par más elevados y presenta además un menor consumo.

Impulso por compresor: el 3.0 TFSI

El 3.0 TFSI, con una cilindrada de 2.995 cc, alcanza los 300 CV (220 KW) de potencia y un par de 440 Nm disponible entre las 2.900 y las 4.500 rpm. El motor sobrealimentado por compresor, que se combina con S tronic y tracción quattro, otorga al A6 las prestaciones típicas de un deportivo. La aceleración hasta los 100 km/h la resuelve en 5,5 segundos y al alcanzar la marca de los 250 km/h la velocidad se limita electrónicamente. El consumo normalizado asciende a 8,2 litros a los 100 km, lo que equivale a unas emisiones de CO2 de 190 g/km y a una mejora del 13% en comparación con el modelo anterior, cuya potencia era 10 CV (7 KW) inferior.

El 3.0 TFSI es todo un ejemplo de la filosofía de downsizing de Audi: la sustitución de cilindrada por sobrealimentación. En la V de 90° que forman sus dos bancadas de cilindros se encuentra un compresor accionado por el cigüeñal a través de una correa que se encarga de comprimir el aire de aspiración con hasta 0,8 bares. Dos radiadores del aire de sobrealimentación enfrían el aire comprimido caliente para aportar más oxígeno a las cámaras de combustión.

Los conductos de gases detrás del sobrealimentador son muy cortos, motivo por el cual el par motor se establece de manera rápida y espontánea. El compresor se encuentra detrás de la mariposa. Puesto que al operar el motor con cargas inferiores al punto de sobrealimentación o en la fase de deceleración, la densidad del aire aspirado es reducida, sus rotores giran suavemente y con una potencia motriz reducida. Un extenso paquete de medidas insonoriza eficazmente los ruidos del compresor.

Precursor de la eficiencia: el 2.0 TDI

El motor que menor consumo presenta en el nuevo A6 es el 2.0 TDI; este cuatro cilindros profundamente evolucionado rinde 177 CV (130 KW) de potencia y genera 380 Nm de par entre las 1.750 y las 2.500 rpm. En combinación con el cambio manual acelera al Audi A6 con tracción delantera hasta los 100 km/h, con salida parada, en 8,7 segundos y le permite alcanzar una velocidad máxima de 228 km/h. En el ciclo de ensayo EU le bastan apenas 4,9 litros a los 100 km, equivalentes a unas emisiones de CO2 de 129 g/km. Comparado con el modelo anterior, con una potencia de 170 CV (125 KW), el consumo se ha reducido en un 13%.

El diésel, con una cilindrada de 1.968 cc, dispone de dos árboles de equilibrado en el cárter del cigüeñal que rotan en sentido inverso. Estos árboles proporcionan un funcionamiento refinado mediante la eliminación de las fuerzas de inercia de segundo orden que se generan en el mecanismo del cigüeñal a causa del tipo de construcción. El turbocompresor con álabes variables consigue que el par motor se establezca pronto y de manera espontánea. Con su excelente termodinámica el TDI de cuatro cilindros funciona con una elevada tasa de gases de escape en recirculación y fuertemente enfriados, reduciendo considerablemente las emisiones brutas de óxidos de nitrógeno.

Potencia diésel: el 3.0 TDI

El 3.0 TDI está disponible en dos variantes distintas. En la versión de mayor potencia, el diésel V6 desarrolla 245 CV (180 KW) y un par motor de 500 Nm a un régimen entre 1.400 y 3.250 rpm. El S tronic y la tracción quattro pertenecen al equipamiento de serie. La aceleración estándar la resuelve en 6,1 segundos y alcanza una velocidad punta de 250 km/h (regulada electrónicamente). El TDI de máxima potencia consume de media 6,0 litros de combustible a los 100 km, lo que equivale a unas emisiones de CO2 de 158 g/km. En comparación con su predecesor, con una potencia de 240 CV (176 KW), la mejora es del 16%.

En lo que respecta a la eficiencia, la segunda variante del 3.0 TDI con 204 CV (150 KW) sorprende aún más: las emisiones de CO2 ascienden a 137 g/km y el consumo medio a 5,2 litros a los 100 km. En comparación con el modelo anterior, con una potencia de 190 CV (140 KW), el avance es del 19%. Equipado con este motor y con el cambio multitronic, el A6 con tracción delantera acelera hasta los 100 km/h en 7,2 segundos y alcanza una velocidad punta de 240 km/h. El eficiente TDI genera entre 1.250 y 3.500 rpm un par motor de 400 Nm. Los tiempos de mando de sus árboles de levas, así como su turbocompresor y el sistema common rail, con una presión de inyección de 2.000 bares, han sido optimizados con miras a conseguir un reducido consumo. En un futuro próximo, este eficiente motor también podrá demostrar su potencial deportivo gracias a la combinación de la tracción quattro opcional y el cambio de doble embrague S tronic. En esta variante de equipamiento, la eficiencia aumenta en hasta un 21%.

En ambas versiones el diésel V6 con sus 2.967 cc de cilindrada se ha sometido a un desarrollo completamente nuevo. Ahora pesa tan sólo 193 kg, 25 kg menos que su predecesor. Sólo el cárter del cigüeñal, fabricado de fundición gris vermicular de alta resistencia, ha aligerado su peso en 6 kg. Las masas en rotación son también más ligeras; el conductor lo percibe en la espontaneidad y la ligereza con las que el motor sube de revoluciones.

La disminución drástica de la fricción interna en el mecanismo del cigüeñal, el delgado sistema de accionamiento de nueva concepción para los árboles de levas y grupos auxiliares, así como la bomba de aceite regulada, contribuyen asimismo en gran medida a la consecución de esta sorprendente eficiencia. Otras de las mejoras comprenden las bombas de la instalación common rail, capaces de realizar hasta tres inyecciones posteriores, los sistemas de admisión y de escape, la recirculación de gases y el turbocompresor con el radiador del aire de sobrealimentación.

El Audi A6 hybrid

En la nueva serie A6, Audi lanzará más adelante el A6 hybrid de fabricación en serie. Se trata de un eficiente híbrido paralelo: su motor de combustión, un 2.0 TFSI con 211 CV (155 KW) de potencia y 350 Nm de par, colabora con un motor eléctrico que rinde 45 CV (33 KW) y 211 Nm de par. El motor eléctrico se encuentra justo detrás del TFSI, ocupando el espacio del convertidor de par delante del tiptronic de ocho velocidades modificado. La caja de cambios traslada el par de los motores a las ruedas delanteras.

En una zona del maletero protegida frente a impactos se ha integrado una compacta y ligera batería de iones de litio que ofrece 1,3 kWh de energía nominal y rinde 39 KW. En función de las necesidades se refrigera con aire a través de dos vías: un ventilador del habitáculo y un circuito de refrigeración propio acoplado al climatizador automático de confort. Esta tecnología mantiene en gran medida la batería dentro de un rango de temperatura adecuado, con lo que se garantiza una autonomía en modo eléctrico comparablemente superior.

El Audi A6 hybrid puede circular en modo exclusivamente eléctrico hasta una velocidad de 100 km/h; a una velocidad constante de 60 km/h en este modo, la autonomía es de 3 km. También puede circular sólo con el motor de combustión o en modo hibrido; en las fases de deceleración recupera energía y en caso de fuertes aceleraciones activa ambos motores simultáneamente. Una serie de indicadores especiales en el cuadro de instrumentos y en el monitor MMI muestran los diferentes estados de conducción en detalle.

El Audi A6 hybrid ofrece la potencia de un V6 y el consumo de un cuatro cilindros. Su potencia de sistema asciende a 245 CV (180 KW) y su par motor de sistema a 480 Nm. La berlina híbrida acelera hasta los 100 km/h, con salida parada, en 7,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 238 km/h.

El consumo normalizado asciende a 6,2 litros a los 100 km, lo que equivale a unas emisiones de CO2 de 142 g/km (valores provisionales).

La transmisión de fuerza

Para el nuevo A6 Audi ofrece una amplia variedad de transmisiones de fuerza; el nuevo modelo perfecciona una de las grandes virtudes del modelo anterior. La oferta abarca la tracción delantera y la quattro, el cambio manual de seis marchas, el multitronic de variación continua y el S tronic de siete velocidades; este último es un ultrarrápido cambio de doble embrague que debuta en esta serie. Opcionalmente se ofrecen levas de cambio en el volante.

El Audi A6 2.0 TDI rueda de serie con tracción delantera. En el caso del 2.8 FSI y el 3.0 TDI con 204 CV (150 KW) el cliente puede elegir entre la tracción delantera o la tracción quattro; el 3.0 TFSI y el 3.0 TDI con 245 CV (180 KW) se combinan exclusivamente con la tracción integral permanente. Algo más adelante, en el 2.0 TDI, el 2.8 FSI y el 3.0 TDI con 204 CV (150 KW) se montará de serie el cambio manual. El cambio multitronic está disponible de serie para el ultraeficiente diésel V6, y como opcional para el TDI de cuatro cilindros y para el 2.8 FSI con tracción delantera. El 3.0 TFSI y el 3.0 TDI con 245 CV (180 KW) se combinan en exclusiva con el S tronic de siete velocidades.

Audi ha perfeccionado profundamente las tres cajas de cambio, que se caracterizan por su rápido funcionamiento, su mínima fricción interna y su elevado rendimiento. Gracias a sus amplios desarrollos totales permiten deportivas aceleraciones en las marchas bajas, al igual que la circulación con reducidas revoluciones a elevadas velocidades. El multitronic y el S tronic de siete velocidades reciben los datos de la ruta proporcionados por el sistema de navegación. Ello les permite incluir en la estrategia de cambio las curvas que se avecinan, evitando así el cambio innecesario de las marchas en una carretera con curvas o de montaña.

Tanto en el caso del multitronic como del S tronic de siete velocidades el diferencial va ubicado antes del embrague, es decir, directamente detrás del motor. De este modo los ingenieros han podido desplazar el eje delantero hacia delante unos 71 mm en comparación con el modelo anterior, con lo que la batalla es más larga y el reparto de las cargas entre los ejes más favorable.

Todos los cambios automáticos disponibles para el nuevo A6 están conectados a la gestión térmica del motor a través de intercambiadores de calor propios. En cuanto el motor ha calentado suficiente agua de refrigeración, el agua caliente fluye hasta el intercambiador de calor del cambio, donde calienta el aceite rápidamente. El aceite del cambio se refrigera a través del radiador de aceite en caso necesario.

Ágil: el multitronic

Para su montaje en el nuevo A6, el ágil multitronic se presenta evolucionado. Permite al motor funcionar casi siempre en el ámbito de su rendimiento más óptimo. A fin de proporcionar una conducción dinámica, integra un programa de cambio con relaciones de transmisión más cortas y un modo manual con ocho relaciones fijas.

El componente central del multitronic es el variador, que permite un amplio desarrollo total; la relación de transmisión entre la marcha más corta y la más larga es de 6,7. Una cadena de mallas transfiere la fuerza entre dos pares de discos cónicos variables.

Al aproximar o separar dichos discos cónicos, la cadena sube o baja y marcha a diferentes radios: la relación de transmisión varía de forma continua. El embrague multidisco hidráulico y su control electrónico contribuyen también a que el consumo de combustible sea reducido, ya que al estar detenido el coche desacopla el cambio del motor.

Ultrarrápido: el S tronic

En el S tronic de siete marchas dos embragues multidisco refrigerados por aceite accionan dos engranajes parciales independientes entre sí. El embrague K1, ubicado en la parte exterior y de mayor tamaño, envía el par a través de un árbol macizo a los engranajes de las marchas 1ª, 3ª, 5ª y 7ª. Alrededor del árbol macizo gira un árbol hueco. Éste va unido al segundo embrague K2, de menor tamaño, que se encuentra en el interior del embrague K1, y acciona los engranajes de las marchas 2ª, 4ª y 6ª, así como de la marcha atrás.

Los dos engranajes parciales están permanentemente activos, pero sólo uno de ellos está unido al motor. Por ejemplo, cuando el conductor acelera en tercera, la cuarta ya está engranada en el segundo engranaje parcial. El proceso de cambio de una u otra se lleva a cabo mediante el cambio entre los embragues: K1 se abre, K2 se cierra. Este proceso requiere solamente unas centésimas de segundo por lo que apenas se presenta una interrupción en la fuerza de tracción; el proceso se realiza de un modo tan dinámico, fluido y confortable que apenas se nota.

El S tronic de siete velocidades ofrece varios modos de funcionamiento. El modo completamente automático consta de los programas D (Drive) y S (Sport); incluye también un modo manual con el que el cambio adopta un carácter deportivo. El desarrollo total del S tronic de siete marchas, en función del motor, es de hasta 8,1.

Tracción implacable: la tracción quattro

El A6 incorpora la nueva fase evolutiva de la tracción integral permanente quattro, que incluye diferencial central de corona con gestión del par individual para cada rueda (torque vectoring). En el interior del diferencial central giran dos coronas, dos ruedas que reciben este nombre por la geometría del dentado. La corona delantera acciona la salida de fuerza hacia el diferencial del eje delantero; la corona trasera, por su parte, el árbol cardán hacia el diferencial del eje trasero.

Las coronas engranan con cuatro piñones de equilibrado alojados en cojinetes giratorios, dispuestos en un ángulo de 90 grados entre sí y accionados por la carcasa del diferencial, es decir, por el árbol de salida. En régimen normal de conducción, las coronas giran a la misma velocidad que la carcasa. La geometría especial del dentado produce intencionadamente efectos de palanca desiguales: en la distribución básica se envía un 60% del par motor hacia el eje trasero y un 40% hacia el delantero, lo que equivale a una línea característica deportiva.

Si los momentos se desplazan por reducción del agarre en uno de los ejes, en el interior del diferencial se generan diferentes velocidades de giro y fuerzas axiales. Esto provoca que ambas coronas sean presionadas hacia fuera, con lo que los paquetes de discos detrás de ellas se comprimen. El efecto autoblocante que de ello resulta hace que la mayor parte del par motriz se dirija hacia el eje con la mayor tracción.

Cuando mengua el agarre en el eje delantero, hasta el 85% del par fluye hacia eje trasero; si, por el contrario, las ruedas traseras tienen menos tracción, hasta el 70% fluye hacia el eje delantero.

Con esta distribución de la fuerza motriz extremadamente flexible, el diferencial central de corona supera a su predecesor. La redistribución de las fuerzas se produce sin retardo alguno y es absolutamente homogénea; el funcionamiento mecánico garantiza la máxima eficiencia. Otros aspectos positivos del diferencial central de corona son su compacta construcción y su reducido peso, que con 4,8 kg es aproximadamente 2 kg más ligero que el módulo anterior. El árbol cardán no va atornillado al diferencial sino engatillado, lo que aligera el peso unos 0,6 kg más.

El nuevo diferencial central de corona colabora estrechamente con un software inteligente de la gestión de frenado: la gestión del par puede realizarse individualmente en cada una de las cuatro ruedas (torque vectoring). Al tomar una curva a alta velocidad el software determina la distribución óptima de las fuerzas motrices.

Si en base a una variación de la carga de las ruedas detecta que las ruedas en el interior de la curva están a punto de patinar, el software se encarga de frenarlas levemente: basta un sutil contacto de las pastillas de freno con el disco con una presión mínima. De este modo la rueda ubicada en el exterior de la curva puede transferir un par más elevado.

El diferencial central de corona con su funcionamiento absolutamente homogéneo permite que la gestión del par individual para cada rueda realice una dosificación de increíble precisión; sus intervenciones se llevan a cabo de un modo gradual y continuo. En los márgenes límite de estabilidad, el comportamiento del nuevo A6 es neutro durante mucho tiempo, compensando prácticamente el ligero subviraje al entrar en la curva y al acelerar. Las intervenciones del sistema de estabilización ESP se producen más tarde y con menor intensidad, si es que llegan a necesitarse.

Un dinamismo aún mayor: el diferencial deportivo

En las motorizaciones más potentes del nuevo A6 Audi monta opcionalmente el diferencial deportivo. Este grupo diferencial trasero de alta tecnología proporciona un dinamismo y una seguridad aún mayores; distribuye la fuerza motriz entre las ruedas traseras de forma variable y continua con dos fases de actuación superpuestas, y su funcionamiento es más rápido y sensible que el del sistema de estabilización ESP. Al trazar curvas a gran velocidad empuja literalmente a la berlina hacia el interior del radio.

Las fases de actuación superpuesta se componen de dos ruedas solares y una corona de dentado interior y giran un 10% más rápido que el árbol motriz. Un embrague multidisco establece la unión entre el árbol de transmisión y la fase de actuación superpuesta. Cuando el embrague se cierra, a la rueda ubicada en el exterior de la curva se le aplica de manera continua la velocidad mayor de la fase de actuación superpuesta. El par adicional necesario para esta mayor velocidad se resta de la rueda ubicada en el interior de la curva a través del diferencial. De este modo, casi la totalidad del par motor puede desviarse hasta una rueda, tolerándose una diferencia máxima entre las ruedas de 1.800 Nm.

La respuesta del diferencial deportivo es igual de eficaz tanto en las fases de deceleración como bajo carga. Su regulación se lleva a cabo de manera electrónica y muy precisa en cuestión de unas centésimas de segundo. Está integrada en el sistema de dinámica de conducción Audi drive select; el conductor puede conmutar en todo momento entre diferentes campos característicos. Si el vehículo equipa diferencial deportivo, la gestión del par individual para cada rueda interviene sólo en las ruedas delanteras.

El tren de rodaje

La amortiguación del nuevo A6 es tan cómoda como la de una berlina de lujo. El vehículo traza las curvas con la misma deportividad que un coupé y su tren de rodaje es de una extraordinaria complejidad técnica. Los brazos de los ejes y otros muchos componentes se han realizado en aluminio ligero y el funcionamiento de la dirección asistida electromecánica es altamente eficiente. El sistema de dinámica de conducción Audi drive select pertenece al equipamiento de serie. Si el cliente lo desea puede optar por la suspensión neumática adaptive air suspension y, algo más adelante, por la dirección dinámica.

El eje delantero incorpora cinco elementos de dirección por rueda: dos brazos transversales en la zona superior, y la biela de apoyo y el brazo de guía en la zona inferior, así como la barra de acoplamiento. La compleja construcción es capaz de hacer frente, de forma independiente, a las fuerzas longitudinales y a las transversales que inciden sobre ella. En sentido transversal sus soportes se han ajustado de manera rígida en beneficio de la precisión deportiva, mientras que en sentido longitudinal la configuración es más suave. El ancho de vía mide 1,63 m, 15 mm más que en el modelo predecesor.

Todos los brazos del eje se han ejecutado en forma de piezas forjadas de aluminio, lo que garantiza unas reducidas masas no suspendidas; los soportes de las ruedas y los cojinetes giratorios se componen de este mismo material. La barra estabilizadora, compuesta por un tubo, también es muy ligera. La espina dorsal de la suspensión delantera es el soporte integral para el motor y eje delantero.

Se ha fabricado en acero de alta resistencia y está rígidamente atornillado a la parte delantera del vehículo; su gran rigidez permite que las fuerzas de la dirección se establezcan de forma inmediata.

La dirección electromecánica del A6 responde a un desarrollo totalmente nuevo. Se encuentra ubicada en una posición muy baja, a la altura del centro de la rueda; las fuerzas de la barra de acoplamiento se transfieren directamente, proporcionando un comportamiento ágil, una elevada precisión y una respuesta muy sensible de la calzada. La cremallera y el servoaccionamiento se han dispuesto de forma concéntrica, de modo que la construcción es muy compacta.

Con una relación de transmisión total de 16,1:1, la dirección presenta una configuración deportiva y directa. Su servoasistencia se lleva a cabo en función de la velocidad a la que se circula. El sistema trabaja con suprema eficacia, ya que no requiere energía al marchar en línea recta; la reducción del consumo, según motorización, es de hasta 0,3 litros a los 100 km.

La dirección electromecánica puede combinarse con el nuevo sistema de asistencia Audi active lane assist y el asistente de aparcamiento. A pesar de la mayor longitud de la batalla, el diámetro de giro del nuevo A6 en comparación con el modelo anterior apenas ha crecido, siendo de unos 11,9 metros.

Las mejores propiedades: el eje trasero

El eje trasero del nuevo Audi A6, con un ancho de vía de 1,62 metros, se rige por el principio de brazos trapezoidales con control de vía, una construcción compacta que aúna excelentes propiedades en marcha y de confort. El portaeje consta de dos tubos longitudinales y otros dos transversales de acero fabricados mediante deformación interna a alta presión. Cuatro cojinetes hidráulicos lo unen con la carrocería y contribuyen también de manera decisiva a mejorar el confort de rodadura.

Los dos brazos trapezoidales huecos se han fabricado mediante un complejo proceso de fundición en arena de aluminio conformado en caliente, mientras que los soportes de las ruedas se obtienen mediante un proceso de fundición en coquilla de aluminio.

Para la fabricación de la barra estabilizadora, un tubo de acero, se emplea la técnica de granallado interior. Este proceso aumenta su resistencia y permite así reducir el grosor de las paredes y por consiguiente el peso. Los muelles y amortiguadores, dispuestos por separado, descansan directamente sobre los soportes de las ruedas. De este modo los ingenieros han conseguido una elevada transmisión de la amortiguación; la respuesta de los amortiguadores es extraordinariamente sensible.

Como alternativa a la suspensión de acero de serie Audi ofrece un tren de rodaje deportivo que reduce 20 mm la altura de la carrocería. La filial quattro GmbH incluye en su oferta el tren de rodaje deportivo S line, aún más rígido y con una reducción de la altura de otros 10 mm.

Versátil: la adaptive air suspension

El equipamiento opcional del nuevo A6 ofrece la suspensión neumática adaptive air suspension con amortiguación de regulación electrónica, con la que la berlina reacciona de un modo muy suave ante cualquier irregularidad de la calzada. El sistema se presenta en su más reciente fase evolutiva. En el eje delantero actúan brazos telescópicos en los que las suspensiones neumáticas están dispuestas alrededor de los amortiguadores, mientras que en el eje trasero ambos elementos son independientes.

El ligero compresor reacciona de un modo altamente eficiente. El acumulador de presión de aluminio, ubicado en la cavidad para la rueda de repuesto, tiene una capacidad de aire de 5,8 litros que mantiene a una presión de 18 bares.

Los amortiguadores CDC (del inglés continuous damping control) son gestionados por la unidad de control en función del estado de la calzada, del estilo de conducción y del modo seleccionado en el Audi drive select. El ordenador se basa en una gran cantidad de datos para ajustar el modo de funcionamiento de manera individual para cada rueda en intervalos de apenas unos milisegundos. Sus válvulas de accionamiento electromagnético varían el flujo del líquido hidráulico entre el tubo interior y el exterior; cuando la sección transversal se hace más grande o más pequeña cambia la línea característica de los amortiguadores.

La adaptive air suspension regula la altura de la carrocería en diferentes niveles, en función de la velocidad a la que se circula y del deseo del conductor. En el modo auto, la carrocería se rebaja 20 milímetros cuando el A6 circula durante medio minuto a una velocidad superior a 120 km/h. Esto aumenta la estabilidad y reduce la resistencia aerodinámica. En el programa comfort no se rebaja la altura de la carrocería. En cambio, en el modo de funcionamiento dynamic, la carrocería se sitúa desde el principio 10 milímetros más baja, y al alcanzar el umbral de conmutación rebaja su altura en otros 10 milímetros.

Al circular sobre una superficie con baches la suspensión neumática puede elevar la altura de la carrocería 20 milímetros. La adaptive air suspension funciona también como una regulación del nivel de alta tecnología: independientemente de la carga, el nivel de la carrocería se mantiene siempre a una altura ideal. Los ocupantes del vehículo disfrutan en todo momento de un confort extraordinario y constante.

El sistema de frenos del nuevo A6 se ha configurado en beneficio de un reducido peso y un máximo rendimiento. El servofreno se compone en su mayor parte de aluminio. Los discos autoventilados de los frenos miden 320, 345 ó 356 mm de diámetro en el eje delantero, según la motorización, y en el trasero 300 ó 330 mm. El diseño de los canales de refrigeración recuerda a las palas de una turbina; su elevada capacidad para canalizar el aire mejora notablemente el elevado rendimiento de los frenos.

Las pinzas flotantes del eje delantero son diferentes en las distintas motorizaciones. Hasta la categoría media se utilizan pinzas de dos piezas, la pieza hidráulica fabricada en aluminio y la pinza en sí en hierro fundido.

Para las motorizaciones más potentes Audi utiliza pinzas de doble pistón de una sola pieza, fabricadas completamente en aluminio y con un diseño que evidencia su efectividad. En las pinzas del eje trasero va incorporado el freno de estacionamiento electromecánico, que además de ser ligero funciona silenciosamente.

Atractivas funciones: el sistema de estabilización ESP

El sistema de estabilización ESP es gestionado por una moderna unidad de control. El conductor puede activar un modo deportivo a través del MMI. En este caso, la intervención en el motor está inhabilitada en gran medida y la intervención de frenado está ligeramente debilitada; hasta una determinada velocidad, el sistema permite un seguro sobreviraje al acelerar, proporcionando al experimentado conductor un auténtico placer de conducción. El ESP integra además un asistente de arranque en cuestas y pendientes. La luz de freno es adaptativa; en caso de producirse una frenada a fondo parpadea rápidamente para alertar a los vehículos que siguen.

En combinación con la dirección electromecánica el sistema ayuda al conductor en la frenada y en el contraviraje sobre firmes con diferente agarre de las ruedas a cada lado. Al iniciar la frenada le indica mediante un movimiento del volante la dirección en la que debe girar para que el A6 se mantenga estable; durante la frenada la dirección recibe la correspondiente asistencia.

Las motorizaciones con tracción delantera del nuevo A6 equipan de serie una tecnología que incrementa aún más su agilidad: el ESP con bloqueo transversal electrónico. En cuanto la unidad de mando detecta que la rueda delantera del lado interior de la curva se descarga demasiado ejerce sobre ella una leve intervención controlada de los frenos. Gracias a esta intervención el par sobrante se envía a la rueda que circula por el exterior de la curva. Al mismo tiempo, la diferencia entre las fuerzas de propulsión genera un determinado par de guiñada; la berlina se cierra con suavidad en la curva, lo que resulta de gran ayuda para el conductor. El comportamiento de autoguiado permanece neutral durante más tiempo, mientras que el comportamiento de conducción se hace más preciso, ágil y estable.

Grandes y elegantes: las llantas de aleación ligera

Las grandes llantas de aleación ligera del Audi A6 se integran a la perfección en la deportiva y elegante línea de diseño. El 2.0 TDI, el 2.8 FSI y el 3.0 TDI con 204 CV (150 KW) montan de serie llantas de16 pulgadas con neumáticos en formato 225/60. En el 3.0 TDI con 245 CV (180 KW) y en el 3.0 TFSI tienen un diámetro de 17 pulgadas y neumáticos en formato 225/55.

La oferta de opcionales es muy variada e incluye llantas en formatos de 17, 18 y 19 pulgadas. Las de mayor tamaño son las llantas de 20 pulgadas con neumáticos de la serie 255/35. Audi y quattro GmbH ofrecen en este ámbito diseños de lo más atractivo: llantas de fundición parcialmente pulidas con los laterales de los radios en antracita, por ejemplo, o una óptica de titanio en torneado brillante. Para el invierno el cliente puede optar por llantas en formato de 16, 17 y 18 pulgadas.

Todos los neumáticos para el nuevo A6 han sido optimizados en cuanto a resistencia a la rodadura, sin perjuicio de sus características dinámicas y de confort. El control de la presión de los neumáticos también pertenece al equipamiento de serie; se trata de un sistema de medición indirecta que registra y analiza las vibraciones características de los neumáticos a través de los sensores del ABS. El set de reparación de neumáticos se incluye de serie. La rueda de repuesto de espacio reducido puede pedirse como opcional. Algunos neumáticos disponen de propiedades de emergencia.

Mayor placer de conducción: Audi drive select

Entre el equipamiento de serie del nuevo A6 se cuenta el sistema de dinámica de conducción Audi drive select, que interviene en la línea característica del pedal del acelerador, los regímenes de cambio de la caja automática y la asistencia de la dirección asistida. El conductor puede variar el funcionamiento de estos componentes seleccionando uno de los modos predefinidos: comfort, auto y dynamic. Dispone además de un cuarto modo, denominado individual, con el que puede configurar su propio perfil dentro de unos determinados límites. Todos los modelos TDI y TFSI cuentan adicionalmente con el modo efficiency, que posibilita una conducción más adecuada en términos de consumo.

El modo efficiency es nuevo en la gama de modelos de Audi. Junto al motor, la caja de cambios y la dirección, gestiona también el climatizador automático de confort y los componentes opcionales adaptive air suspension y adaptive cruise control con función Stop & Go; todos estos sistemas funcionan en este modo con la máxima eficiencia. La adaptive light, la iluminación ambiental y el sistema de seguridad Audi pre sense están también integrados en el sistema Audi drive select, al igual que el diferencial deportivo y la dirección dinámica.

La dirección dinámica, que estará disponible más adelante, es otra de las tecnologías punta de Audi. Varía casi al 100% la desmultiplicación de la dirección, dependiendo de la velocidad a la que se conduce y del ajuste del sistema Audi drive select. La dirección dinámica es compacta y pesa sólo 2,4 kg. Su principal elemento es una transmisión superpuesta, lo que se denomina un engranaje armónico, originalmente desarrollado para la industria robótica y aeroespacial. Actúa sin holgura, con exactitud y sin fricción, es capaz de transferir pares muy elevados y su rendimiento es muy alto.

Al circular por ciudad y al aparcar, la dirección dinámica permite que el A6 sea muy maniobrable gracias a una relación de transmisión muy directa y a la elevada servoasistencia. En carretera, por el contrario, la inmediatez y la servoasistencia disminuyen, mientras que a velocidades elevadas, una relación de transmisión menos directa y una servoasistencia menor garantizan una marcha rectilínea tranquila y relajada.

En cuanto a deportividad y seguridad en marcha, la dirección dinámica colabora estrechamente con el sistema de estabilización ESP. En caso necesario ejecuta un ligero contraviraje al alcanzar el límite de estabilidad en curva: sus pequeñas intervenciones, normalmente imperceptibles para el conductor, reducen en la mayoría de situaciones el subviraje y el sobreviraje debido a la alternancia de cargas. La dirección dinámica requiere para sus correcciones menos tiempo del que el sistema de frenos necesita para generar presión en las ruedas; en muchos casos se hace cargo del principal trabajo. Este plus de seguridad de marcha y deportividad tiene un efecto notable sobre todo circulando a velocidades elevadas y sobre terreno resbaladizo.

Los sistemas de asistencia al conductor

En el nuevo A6, Audi ofrece con carácter opcional un amplio abanico de ultramodernos sistemas de asistencia al conductor. La estrecha interconexión de los mismos entre sí y con otros sistemas del vehículo le confiere una versatilidad, una inteligencia y unas prestaciones muy elevadas. Los nuevos sistemas convierten la conducción en una experiencia aún más relajada, soberana y agradable sobre todo en trayectos largos.

La red electrónica de la berlina es tan compleja que ha sido necesario cambiar su arquitectura: el sistema de bus FlexRay conecta entre sí numerosas unidades de control de los ámbitos de asistencia al conductor y tren de rodaje, y acelera la transmisión de datos entre las mismas.

En el centro de los acontecimientos: el ACC Stop & Go

El más importante y complejo de los sistemas de asistencia al conductor en el nuevo A6 es el adaptive cruise control (ACC) con función Stop & Go y Audi pre sense front incluidos. El programador de velocidad por radar de alta tecnología regula la velocidad y la distancia de la berlina con respecto al vehículo precedente mediante intervenciones en el acelerador y en los frenos a cualquier velocidad entre los 0 y los 250 km/h; es además capaz de decelerar a la berlina automáticamente dentro de unos determinados límites. A través del sistema de manejo MMI el conductor puede determinar el grado de comodidad o deportividad con el que el sistema debe actuar; dispone de tres niveles y cuatro distancias.

El ACC Stop & Go está interconectado en el vehículo de un modo revolucionario; evalúa los datos de hasta otros 26 sistemas. Sus principales informaciones proceden, sin embargo, de los dos sensores por radar de largo alcance ubicados en la parte inferior del frontal del vehículo, que trabajan en la banda de frecuencia entre 76 y 77 GHz. Rastrean un campo de 250 metros de longitud y 40 grados de ángulo de apertura total. La pequeña cámara de vídeo montada en la base del retrovisor interior tiene un alcance de unos 60 metros y un ángulo también de 40 grados.

Gracias a este elevado nivel de información el sistema puede reconocer situaciones complejas y ayudar al conductor de manera anticipada. Accede también a los datos predictivos de la ruta del sistema de navegación, lo cual le permite, por ejemplo, computar con seguridad las trayectorias de marcha en las curvas al circular por autopista.

Tanto al cambiar de carril como en tramos de curvas o al adelantar o girar, el ACC Stop & Go resuelve la situación con la misma resolución y rutina de un experimentado conductor y hace que la conducción resulte más fluida y armónica. El espectro de aplicación abarca también la circulación en ciudad. El sistema aporta aquí un especial confort, llegando a frenar a la berlina hasta la parada total. Cuando a continuación se reinicia la marcha automáticamente entran en juego las señales suministradas por los sensores ultrasónicos del asistente de aparcamiento que se encuentran en el parachoques.

Por seguridad: Audi pre sense

El sistema de seguridad Audi pre sense para el nuevo A6 se comercializa en diferentes versiones. Colabora estrechamente con un gran número de sistemas, iniciando las pertinentes medidas de protección preventivas ante una colisión inminente.

En la versión Audi pre sense basic suministrada de serie, el sistema se activa si los sensores del sistema de estabilización ESP detectan una situación de marcha inestable. En ese caso se encarga de tensar eléctricamente los cinturones delanteros y de cerrar el techo corredizo y las ventanillas, dejando, eso sí, un pequeño resquicio.

En combinación con el ACC Stop & Go puede solicitarse la variante Audi pre sense front. Su objetivo consiste en evitar, a partir de los 30 km/h y siempre que sea posible, colisiones por alcance o en reducir sus consecuencias.

En una situación peligrosa se activa el Audi braking guard integrado, que inicialmente avisa al conductor con una señal acústica y óptica. Al mismo tiempo se llena el sistema de frenos y, si se dispone de la adaptive air suspension opcional, se endurecen los amortiguadores.

Si el conductor permanece pasivo, éste percibe en la segunda fase una sacudida de alerta causada por una frenada breve al tiempo que se tensan ligeramente los cinturones. Si el conductor pisa entonces el freno, el servofreno hidráulico aumenta la fuerza de frenado de acuerdo con la situación.

Si el conductor ignorase también la sacudida de alerta se produce entonces una frenada parcial autónoma que decelera 3 m/s2 a la berlina; la única condición para ello es que el que el vehículo que circula por delante esté en movimiento. Las ventanillas y el techo corredizo se cierran y se activa la luz de freno adaptativa, al tiempo que se tensan fuertemente los cinturones.

Si el A6 equipa la versión más avanzada del Audi pre sense, denominada Audi pre sense plus e incluida en el paquete de asistentes, se activan entonces en caso de emergencia una tercera y cuarta etapa. El sistema incrementa la fuerza de frenado hasta 5 m/s² y tensa los cinturones por completo. Aproximadamente medio segundo antes de una colisión inevitable se activa la última fase de frenado con una deceleración máxima autónoma. La fuerza del impacto y sus consecuencias se reducen considerablemente, ya que hasta el momento de la colisión la berlina habrá reducido su velocidad en hasta 40 km/h.

El sistema Audi pre sense rear, una función parcial adicional, se combina con el Audi side assist. Al detectar el riesgo de una colisión posterior avisa a los coches que van detrás mediante la luz de freno adaptativa. Si la situación se torna crítica se activan las medidas de protección preventivas.

Cambio de carril más sencillo: el Audi side assist

El asistente de cambio de carril Audi side assist incluido Audi pre sense rear entra en acción a partir de una velocidad de 30 km/h. Dos sensores de radar en la parte trasera del vehículo vigilan lo que sucede detrás del A6 hasta una distancia de unos 70 metros. Si otro vehículo se está moviendo en la zona crítica, se enciende un indicador LED de color amarillo en la carcasa del retrovisor exterior. Si aún así el conductor acciona el intermitente para cambiar de carril, aumenta el brillo del indicador y la frecuencia de parpadeo; una señal que prácticamente no puede pasar desapercibida.

Siempre en su carril: el Audi active lane assist

Un nuevo sistema de asistencia de máxima actualidad en el A6 es el Audi active lane assist, que se activa a partir de los 65 km/h y registra mediante una cámara de vídeo en la base del retrovisor interior las líneas de demarcación de la calzada. El software de procesamiento de imagen puede diferenciar hasta ocho líneas y su correspondiente color.

Si la berlina pisa una línea sin activar el intermitente, el sistema advierte al conductor mediante discretas intervenciones en la dirección electromecánica para que corrija el rumbo. En el MMI el conductor fija a partir de qué punto desea dicha intervención y si desea combinarla con una vibración del volante y una señal acústica.

El Audi active lane assist interviene también si detecta riesgo de derrape; el sistema ayuda al conductor a contravirar correctamente reforzando o disminuyendo brevemente la servoasistencia, según sea necesario. Para ello puede tener en cuenta objetos en el carril adyacente y en el borde de la calzada e incluirlos en su estrategia. Asimismo, en base a los movimientos del volante, es capaz de detectar si la concentración del conductor disminuye, adaptando entonces las intervenciones correspondientemente.

Más información: el indicador del límite de velocidad

Las imágenes de la cámara de vídeo resultan útiles para otro sistema de asistencia, el indicador del límite de velocidad. Detecta las señales de velocidad, sus paneles adicionales y las correspondientes señales de cancelación y las presenta en forma de gráficos en el display del sistema de información al conductor o en el head-up display opcional. La información de la cámara también la utilizan el ACC Stop & Go, el Audi pre sense front y el sistema adaptive light con regulación gradual del alcance de las luces.

Visión de mayor alcance: el asistente de visión nocturna

Otro de los sistemas de alta tecnología del Audi A6 es el asistente de visión nocturna con marcación de los peatones detectados. Su cámara termográfica trabaja con un sistema de infrarrojo lejano (FIR): esta cámara capta el calor que irradian los objetos. Un ordenador transforma la información en imágenes en blanco y negro, que muestra a continuación en el display de 7 pulgadas del sistema de información al conductor.

La cámara de infrarrojo lejano está integrada en uno de los aros del logotipo de Audi en la parrilla Singleframe. Dependiendo de la velocidad de crucero, tiene un alcance de hasta 300 metros con un ángulo de apertura de 24 grados, mucho más que la luz de carretera. Un cristal protector la protege contra el impacto de piedras; se calienta cuando hace frío y se limpia junto con los faros cuando está sucio. Mientras que la carretera, por ser más fría, se representa de color oscuro, las personas y animales destacan en un color claro debido al calor que irradian.

El software de procesamiento de imágenes, que busca elementos de manera selectiva, como por ejemplo cabezas, los detecta a una distancia de hasta 100 metros y los resalta en el display mediante la función de marcado en color amarillo.

Si el ordenador considera que la situación es peligrosa, la persona se marca de color rojo al tiempo que suena un gong de advertencia. Opcionalmente puede aparecer también la marca roja en el head-up-display. Al igual que todo sistema de asistencia, el sistema de visión nocturna trabaja dentro de ciertos límites, aunque bastante amplios.

Estacionamiento automatizado: el asistente de aparcamiento

Una innovación adicional de Audi en este segmento es el asistente de aparcamiento. Éste funciona con un total de doce sensores ultrasónicos, que al circular a velocidad moderada, son capaces de detectar y medir el largo de los huecos para aparcar situados al borde de la calle. Cuando los sensores detectan que uno de estos huecos es suficientemente grande, aparece un aviso en el gran display del FIS.

En cuanto el conductor engrana la marcha atrás, el sistema se hace cargo de las maniobras de aparcamiento; el conductor sólo tiene que encargarse de acelerar o frenar.

El asistente de aparcamiento es capaz de introducir al A6 en huecos tanto paralelos a la calzada como en batería. Para el estacionamiento longitudinal, el hueco solamente tiene que ser 0,80 m más largo que el coche; si es preciso, el sistema realiza varias maniobras, hacia delante y hacia atrás. Para salir del hueco el sistema ofrece la misma asistencia. La velocidad máxima en estos casos es de 7 km/h.

Junto al nuevo asistente de aparcamiento Audi ofrece otras dos soluciones que ayudan al conductor a estacionar. Se trata del asistente de aparcamiento plus con indicación acústica y óptica y de la cámara de marcha atrás, que incorpora un objetivo de ojo de pez. Con ayuda de un software muestra la zona ubicada detrás del A6 sin distorsiones en el monitor del MMI, y la complementa con campos y líneas auxiliares.

Los sistemas multimedia

El Audi A6 también marca la pauta en su segmento en los ámbitos técnicos de la navegación y el Infotainment. Audi ofrece un sistema modular de componentes liderado por el MMI navigation plus, cuyo manejo se lleva a cabo a través de un panel táctil denominado MMI touch.

La variante serie en el motor de cuatro cilindros MMI radio incorpora un lector de CD simple que también puede reproducir los formatos mp3, WMA y ACC. Dos antenas se encargan de la recepción de radio, y ocho altavoces pasivos de la reproducción del sonido.

La variante de serie en los motores de seis cilindros MMI radio plus, incorpora además dos lectores de tarjetas SDHC, una interfaz Bluetooth para el teléfono y el sistema de información al conductor con display de 7 pulgadas. El sonido corre a cargo del Audi sound system, que incluye un amplificador de seis canales con una potencia de 180 vatios al que se conectan diez altavoces, entre ellos un subwoofer y un altavoz central.

La piedra angular del MMI radio plus es un procesador de alta potencia compuesto por dos núcleos. Un sintonizador doble y un sistema de procesamiento digital de señales mejoran la recepción FM.

El MMI navigation, la tercera variante, incorpora un sistema de guiado dinámico al destino. Los datos proceden de una tarjeta SD e incluye también un control por voz. El MMI navigation dispone de un tercer sintonizador adicional que se dedica exclusivamente a recibir información del tráfico TMC.

El sistema de alta gama: el MMI navigation plus

A la cabeza de la oferta se encuentra el MMI navigation plus que se compone de dos unidades. La Radio Unit incorpora las funciones del sintonizador y del sistema de sonido. La Main Unit integra otros componentes importantes, entre ellos un reproductor de DVD, dos lectores de tarjeta y un disco duro de 60 GB con los datos de navegación. Un tercio de su capacidad se reserva como memoria para los datos del teléfono y los archivos de música. Los dos procesadores que equipa permiten que todas las aplicaciones se realicen de forma rápida, simultánea y fluida.

Un procesador gráfico propio de la empresa líder NVIDIA genera las imágenes tridimensionales con una calidad excelente. Como mapa se utiliza un modelo del terreno 3D de alta definición; los lugares de interés de muchas ciudades se presentan con todo lujo de detalles. Para guiar al conductor, además de la clásica representación por flechas, utiliza opcionalmente una nueva representación animada con numerosos detalles informativos.

El MMI navigation plus incorpora un monitor de a bordo de 8,0 pulgadas de diagonal en lugar de 6,5 pulgadas. Gracias a su elevada resolución de 800 x 480 píxeles, la gran pantalla ofrece imágenes de extremada nitidez en colores brillantes. Ofrece los gráficos, entre ellos también las portadas (cover art) de las pistas de audio, en un elegante diseño tridimensional.

Como en un ordenador portátil: el MMI touch

El MMI navigation plus viene equipado con una revolucionaria innovación de Audi: el MMI touch con tecnología Black Panel. El conductor indica el destino o el número de teléfono deseado dibujando con el dedo las letras y las cifras sobre el panel táctil. Al hacerlo, su mirada puede permanecer fija en la carretera, ya que el sistema emite una breve confirmación acústica después de cada carácter. El MMI touch, cuya memoria contiene millones de muestras con caracteres de todo el mundo, reconoce también las grafías de idiomas asiáticos. Con él, el conductor también puede desplazarse por el mapa y moverse por las listas.

Con sólo pulsar una tecla, el panel táctil se convierte en un campo de manejo en el que van memorizadas seis estaciones de radio libremente programables. Desde el punto de vista técnico, se compone del módulo de sensores y del ordenador ubicado debajo; un procesador detecta los símbolos que el conductor dibuja y los envía al sistema MMI. El módulo de sensores está formado por una lámina sensible al tacto por la que pasan un gran número de pistas conductoras y por una carcasa superior; una serie de LED blancos de alta potencia la iluminan desde abajo.

Un recubrimiento especial es el responsable de que la carcasa soporte 600.000 procesos de introducción de datos sin que su delicado aspecto se vea alterado. Adicionalmente, el A6 incorpora el pulsador giratorio del MMI para un manejo convencional. Además, puede optarse opcionalmente por un control por voz ultramoderno que permite indicar el lugar y la calle en un solo comando. Éste permite además acceder a los datos del teléfono y a los archivos de música almacenados en el disco duro.

El nuevo MMI navigation plus colabora intensamente con los sistemas de asistencia y de seguridad a bordo del nuevo Audi A6. Su base de datos describe toda la red de carreteras de Europa con gran precisión. Este sistema de navegación aplica dichos datos de un modo predictor, en cuanto a que va leyendo con cierta anticipación el curso que seguirá la berlina. A través del bus de datos estas informaciones acceden a los ordenadores encargados de controlar el ACC Stop & Go, los faros, y el S tronic o el multitronic.

Estos sistemas pueden así adaptar su funcionamiento con antelación y precisión a las diferentes circunstancias.

Para complementar este sistema Audi ofrece una amplia selección de componentes. Se cuentan entre ellos un cambiador de CD/DVD en la guantera, un sintonizador doble para la recepción digital de radio (digital audio broadcasting, DAB) y un sintonizador de TV analógico/digital. El Audi music interface permite conectar un reproductor portátil o un iPhone al equipo de audio. La preinstalación para teléfono móvil Bluetooth incluye el dispositivo manos libres; se maneja a través del MMI, del control por voz o del volante multifuncional.

Algo más adelante se ofrecerá un adaptador AV para dispositivos de vídeo e imagen. Los adaptadores USB permiten conectar dispositivos externos. El Rear Seat Entertainment con dos monitores de 10 pulgadas estará también disponible en un futuro.

Sonido de calidad superior: los sistemas de sonido

El Bose Sorround Sound System opcional comprende un amplificador de doce canales con una potencia de más de 600 vatios. Gestiona 14 altavoces, incluido un altavoz central y un subwoofer; su sonido es fuerte, realista y preciso. Gracias a un algoritmo especial, el sistema de Bose, en combinación con el MMI navigation plus, reproduce también señales estéreo en sonido 5.1.

La versión tope de gama, el Advanced Sound System de Bang & Olufsen, trabaja con dos amplificadores y un total de 1.300 vatios. El equipo de los especialistas daneses convence también a los críticos sibaritas de la alta fidelidad gracias a un amplio espectro de frecuencias claramente diferenciado, con potentes graves, transparentes medios y cristalinos agudos.

La tecnología acústica de Bang & OIufsen es tan compleja que en un ajuste personalizado se alteran más de 1.200 parámetros. El algoritmo upmix de la empresa divide las señales estéreo en hasta 7 canales y puede simular una reflexión del sonido propia de una sala de conciertos.

El amplificador de 900 vatios para los altavoces de los graves emplea la tecnología ICE Power del fabricante con la que se logra un consumo de energía especialmente bajo; su construcción es compacta y ligera.

El Advanced Sound System integra 15 altavoces activos con carcasas de aluminio pulido. En las puertas delanteras se montan cajas cerradas que evitan la radiación de frecuencias a través de las superficies de chapa. Las dos lentes acústicas integradas en el tablero de instrumentos reproducen las frecuencias altas y emergen al poner el equipo en marcha.

La conexión a Internet

Con su completo y rápido acceso a Internet, Audi ha conseguido sacar una gran ventaja a sus competidores. Los pasajeros del A6 pueden navegar y acceder a su correo electrónico en todo momento durante la marcha, y el conductor puede utilizar un gran número de atractivos servicios online de Google. Las nuevas tecnologías están concentradas en el teléfono de automóvil Bluetooth online opcional. Su principal componente es un módulo UMTS incorporado en la Head Unit del MMI navigation plus.

La comunicación se establece a través de la antena del techo, que garantiza una conexión estable. Un proceso de modulación especial, denominado High Speed Downlink Packet Access (HSDPA), acelera la transferencia de datos UMTS hasta los 7,2 MB por segundo; la codificación a través del estándar WPA2 garantiza una elevada seguridad. En zonas rurales el módulo UMTS conmuta a la técnica de conexión EDGE; es más lenta, pero está disponible prácticamente en todas partes dado que utiliza la red GSM.

El teléfono de automóvil Bluetooth online integra un punto de acceso inalámbrico WLAN. A través de él, el acompañante y los ocupantes de las plazas traseras pueden conectar simultáneamente hasta ocho dispositivos diferentes (como ordenadores portátiles o iPads) a Internet, independientemente de sus sistemas operativos.

Para conectarse a la red el conductor del nuevo A6 sólo necesita una tarjeta SIM vinculada a una línea de datos; el lector de tarjetas se encuentra en la cubierta del MMI navigation plus. Como alternativa es posible acoplar al equipo un móvil particular vía Bluetooth si éste es compatible con el perfil de acceso remoto a SIM (rSAP). No conlleva costes adicionales ni contratos especiales; sin embargo, Audi recomienda contratar una tarifa plana dada la elevada tasa de transferencia de datos.

El teléfono de automóvil Bluetooth online ofrece una serie de servicios muy cómodos.

El conductor del A6 puede planear su ruta en el ordenador de casa o de la oficina, subirla a un apartado de la página de Internet www.audi.de, y desde allí descargarla en el sistema de navegación vía UMTS antes de partir.

La rápida conexión permite también descargar en el A6 imágenes de satélite y aéreas de Google Earth en tres dimensiones; esta es otra de las pioneras innovaciones de Audi. Dichas imágenes se muestran en el monitor a vista de pájaro y el ordenador se encarga de trazar en ellas las carreteras. Junto con las imágenes se transfieren al coche múltiples informaciones complementarias. Por otro lado, el teléfono de automóvil Bluetooth online descarga también en el vehículo noticias especialmente procesadas, información climatológica y destinos especiales de Google Maps. El manejo del sistema online se lleva a cabo a través del control por voz, del MMI navigation plus o del volante multifuncional. Para hablar por teléfono de forma discreta se ofrece un auricular Bluetooth independiente.

Información de tráfico Audi online: siempre informado

¿Habrá atasco? El nuevo Audi A6 tiene la respuesta incluso antes de salir. Desde mitad de año, Audi ofrecerá dos nuevas funciones online para la nueva berlina deportiva de gama alta. Por una parte la información de tráfico Audi online, y por otra la introducción por voz de puntos de interés (POI, del inglés point of interest).

En el caso de la información de tráfico Audi online, se representan en el mapa de navegación los más actuales datos de tráfico obtenidos en tiempo real mediante el acceso del vehículo a Internet, y se tienen en cuenta al calcular la ruta. Siempre que el tráfico sea fluido en el tramo de recorrido la ruta se marca en verde en el monitor del MMI, con tráfico denso aparece en amarillo, con caravanas, en naranja, y finalmente con retenciones, en rojo. Toda esta información se visualiza adicionalmente a los símbolos ya conocidos de los sistemas de navegación de Audi, como los de tramos en obras o estrechamientos de carril. Este sistema trabaja de un modo claramente más rápido y exacto que las conocidas soluciones TMC.

Por otra parte, Audi completa la oferta de funciones online con una nueva posibilidad. El sistema de reconocimiento de voz ha sido perfeccionado permitiendo ahora una búsqueda muy sencilla de puntos de interés (POI) mediante la conexión a Internet y el buscador Google. Tras pronunciar una breve orden, el sistema encuentra el destino deseado, permitiéndole al conductor concentrarse en el tráfico en todo momento.

En 2010, Audi ha marcado la pauta en el ámbito de la conexión online. Prueba de su hegemonía es el galardón Best Embedded Navigation Telematics Product concedido a las gamas A7 Sportback y A8. En el futuro, Audi continuará ampliando su innovadora oferta.

El equipamiento

El nuevo Audi A6 ofrece todo el confort equiparable a las berlinas de lujo. En el momento de su lanzamiento dispone ya de un amplio equipamiento de serie y de una atractiva oferta de opcionales.

Para una conducción relajada se cuenta de serie con el climatizador automático de dos zonas, el botón de arranque y parada del motor sin llave y el volante de cuero multifuncional en diseño de cuatro radios Además, el nuevo A6 incluye el MMI radio con monitor de 6,5 pulgadas (MMI radio plus, con Audi sound e instalación básica de Bluetooth para los motores de seis cilindros), un sensor de luz y lluvia, un freno de estacionamiento electromecánico, un asistente de arranque en pendiente y un parabrisas insonorizante. El apoyo lumbar con regulación eléctrica de cuatro posiciones forma parte también del equipamiento de serie, así como los respaldos abatibles de los asientos traseros.

Los reposabrazos delantero (de serie en motores de 6 cilindros)  y trasero y la gran cantidad de compartimentos portaobjetos aumentan el confort. En el maletero se incluye una rueda de repuesto de emergencia bajo el piso de carga.

En el exterior destacan el paquete de brillo para las ventanillas laterales y las elegantes llantas de aleación ligera en formatos de 16 pulgadas (en el motor de cuatro cilindros) ó de 17 pulgadas (en los motores de seis cilindros), todas ellas incluyen tornillos antirrobo. Una función de control vigila la presión de aire de los neumáticos. La luz de freno adaptativa advierte a los conductores que se aproximan desde atrás en caso de producirse una frenada de emergencia. Las carcasas de los retrovisores exteriores térmicos y con regulación eléctrica incorporan intermitentes LED.

El paquete de seguridad abarca dos airbags frontales, dos laterales, dos para la cabeza y dos airbags laterales traseros, cuatro pretensores de los cinturones, el sistema integral de reposacabezas, cinco reposacabezas y anclajes Isofix para asientos infantiles en la parte trasera. El sistema Audi pre sense basic completa el equipamiento de seguridad.

El sistema de personalización de conducción Audi drive select pertenece al equipamiento de serie y está enfocado principalmente a conductores deportivos, aunque en este caso añade un nuevo modo de eficiencia en los motores TDI y TFSI. Las dos motorizaciones más potentes de la nueva serie trasladan su potencia a la calzada a través del rápido S tronic de siete velocidades y de la tracción integral permanente quattro de última generación. Los modelos con tracción delantera equipan de serie el sistema de estabilización ESP con bloqueo transversal electrónico. Todas las motorizaciones integran un sistema de arranque y parada y un sistema de recuperación de energía para reducir el consumo de combustible.

Como en el segmento de lujo: el equipamiento opcional

Un gran número de equipamientos opcionales convierten la conducción a bordo del nuevo Audi A6 en una experiencia aún más cómoda y segura. Entre ellos se incluyen el sistema de asistencia al conductor, el head-up-display, un climatizador automático de cuatro zonas con panel de mandos independiente para las plazas traseras, una calefacción estacionaria, una amplia oferta de volantes, una alarma antirrobo y cortinillas parasol para la luneta trasera y las ventanillas traseras.

Otros opcionales de lujo son los dos paquetes de iluminación, la llave de confort para un cómodo acceso al vehículo, el cierre asistido eléctrico para las puertas, los retrovisores exteriores abatibles eléctricamente, el dispositivo para abrir la puerta del garaje y el retrovisor interior antideslumbrante automático. Adicionalmente, Audi suministra cristales aislantes/insonorizantes, también se ofrecen cristales traseros tintados, y un techo corredizo de cristal.

Las variantes de asientos también son muy lujosas, y abarcan asientos deportivos o asientos de confort que opcionalmente pueden equiparse con una función de ventilación activa y masaje. El paquete portaobjetos pone orden en el habitáculo y en el maletero, mientras que el portón eléctrico del maletero facilita la tarea de cargar el maletero.

Para los amantes de la exclusividad Audi ofrece muchas soluciones individuales: un paquete de cuero, elegantes tapizados e inserciones, así como el paquete deportivo S line con el habitáculo en color negro. Este paquete incluye un tren de rodaje deportivo, ruedas de 18 ó 19 pulgadas, asientos deportivos y un volante de cuero especial. Adicionalmente, el paquete exterior S line aporta una imagen aún más deportiva.

Audi ofrece a los conductores dinámicos dos trenes de rodaje deportivos diferentes. El diferencial deportivo se combina con la tracción quattro, mientras que las versiones con tracción delantera montan el multitronic de variación continua. Las levas de cambio en el volante permiten un manejo más deportivo de las cajas de cambio automáticas. La suspensión neumática adaptive air suspension combina un lujoso confort de rodadura con una impresionante agilidad. El catálogo de ruedas abarca hasta el formato de 20 pulgadas y neumáticos de dimensiones 255/35.

La luminotecnia es uno de los puntos fuertes de Audi. Para el A6 con faros xenón plus puede encargarse el sistema adaptive light con regulación gradual del alcance de las luces.

La versión tope de gama de la oferta está representada por los faros LED, que realizan todas las funciones mediante diodos luminosos. En combinación con estos faros y con la versión xenón plus Audi ofrece también los grupos ópticos traseros en tecnología LED.

Especialmente extensa es la oferta de sistemas de asistencia al conductor. Su principal componente es el adaptive cruise control con función Stop & Go, que incluye el Audi pre sense front, un programador de velocidad por radar de alta tecnología con función de advertencia. El Audi side assist, que incluye el Audi pre sense rear, vigila el tráfico que circula por detrás del nuevo A6 y ayuda al conductor a cambiar de carril.

El Audi active lane assist evita que el vehículo se salga de su carril, el indicador del límite de velocidad detecta muchas señales de tráfico, y el asistente de visión nocturna con marcación de los peatones detectados facilita la visión en la oscuridad. Para aparcar cómodamente se ofrecen diferentes soluciones, entre ellas el asistente de aparcamiento automatizado. El paquete de asistentes, incluido el Audi pre sense plus, reúne los sistemas más importantes.

El nuevo A6 también destaca sobre sus competidores en los ámbitos técnicos de Infotainment e Internet. Audi ofrece un gran número de ultramodernos componentes, que culminan con el MMI navigation plus con un innovador sistema de manejo a través del MMI touch. El teléfono de automóvil Bluetooth online, por su parte, permite que los pasajeros se conecten a Internet vía UMTS y el punto de acceso inalámbrico WLAN.